# 多元测距AUV环境感知与自主规避方法研究

### 论文摘要

随着自主无人潜航器（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）在科技、军事以及生产等水下作业中应用的不断增加,AUV应用技术的研究越来越深入。在当前日益广泛的AUV技术研究领域中,环境感知与自主规避技术是AUV应用技术研究领域的关键技术之一。环境感知与自主规避技术直接关系到AUV的水下生存安全,决定着AUV自主能力水平的高低。本文针对AUV无法依靠先验知识适应未知环境的问题,研究了AUV在未知环境下的环境感知与自主规避方法。论文研究旨在提高AUV对未知环境的感知能力,实现AUV自主规避行为的在线优化。首先,论文对AUV的系统进行了描述,重点介绍了AUV中用于环境感知的传感器系统组成。考虑到多波束前视声纳在狭小空间中应用时效果受到影响,本文中将采用多元测距声纳阵列来代替多波束前视声纳。针对本文研究对象采用的多元测距系统,论文详细分析了多元测距系统和多波束前视声纳的性能差异。同时,作为研究的铺垫,论文建立了AUV的坐标系统,得到了研究对象的运动学模型。其次,实现了基于多元测距系统的AUV环境感知。声纳信息的获取和理解是环境感知的基础,为此,论文根据单波束声纳的性能特点,设计了多元测距系统的分时工作模式,有效解决了多元测距声纳阵列同时工作时存在的干扰问题。针对声纳数据的不确定性,论文对声纳数据的理解方法进行了研究,为AUV的环境模型的建立提供了可靠环境信息。本文参考栅格法的建模原理,通过对栅格法的改进,提出了多元测距AUV环境模型建立的方法。然后,论文提出了基于Q-学习算法的AUV自主规避方法。在未知环境下,AUV只有具有对规避行为的在线学习和优化能力,才能更好的适应环境。论文依据AUV自主规避过程的实际情况,确定了Q-学习算法中各要素的实现方法,得到了基于Q-学习算法的AUV自主规避方法。该方法以AUV环境感知系统获得的环境信息为依据,实现了AUV对规避行为的在线优化。最后,论文通过设计仿真案例,对所设计的AUV自主规避方法进行了验证。针对不同的约束条件,对不同情况下的自主规避行为进行了仿真验证。而且通过设计AUV使命任务的仿真案例,验证了所设计的AUV自主规避方法的泛化能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题的背景及其意义

- 1.3 自主规避方法的研究现状

- 1.3.1 全局规划技术

- 1.3.2 局部规避技术

- 1.3.3 强化学习理论及应用的发展

- 1.4 课题的主要研究内容

- 第2章 AUV系统组成及运动模型建立

- 2.1 引言

- 2.2 研究对象概述

- 2.3 环境感知传感器系统

- 2.3.1 多元测距声纳阵列

- 2.3.2 姿态传感器

- 2.3.3 速度传感器

- 2.3.4 定位系统

- 2.4 坐标系统

- 2.4.1 固定坐标系

- 2.4.2 运动坐标系

- 2.4.3 声纳坐标系

- 2.4.4 坐标系转换

- 2.5 AUV运动学模型建立

- 2.6 本章小结

- 第3章 多元测距AUV的环境感知

- 3.1 引言

- 3.2 环境感知系统的工作流程

- 3.3 多元测距声纳阵列的信息处理

- 3.3.1 多元测距声纳阵列的组成及工作流程

- 3.3.2 单波束声纳数据的理解

- 3.4 基于多元测距信息的AUV环境建模

- 3.4.1 基于栅格法表示法的环境表示

- 3.4.2 基于AUV运动信息的环境模型修正

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于Q-学习算法的AUV自主规避方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 强化学习基础介绍

- 4.2.1 马尔可夫决策过程

- 4.2.2 强化学习理论基础

- 4.2.3 Q-学习算法基础

- 4.2.4 Q-学习算法在AUV应用中面临的问题

- 4.3 AUV自主规避行为的优化问题

- 4.4 基于Q-学习算法的AUV自主规避方法

- 4.4.1 基于Q-学习算法的AUV自主规避过程

- 4.4.2 环境状态空间的离散表示

- 4.4.3 行为空间的确定

- 4.4.4 强化信号的确定

- 4.4.5 动作选择策略

- 4.5 本章小结

- 第5章 仿真案例设计与验证

- 5.1 引言

- 5.2 仿真验证

- 5.2.1 漫游状态下的自主规避

- 5.2.2 趋向目标点时的自主规避

- 5.2.3 特定约束条件下的自主规避

- 5.2.4 港口结构环境下的案例验证

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].AUV水下通信技术研究现状及发展趋势探讨[J]. 舰船科学技术 2020(03)

- [2].某型AUV自主控制计算机的设计与实现[J]. 信息通信 2017(01)

- [3].自适应交互式多模型AUV组合导航算法（英文）[J]. 中国惯性技术学报 2016(04)

- [4].基于AUV的海洋磁力测量技术现状及误差来源分析[J]. 海洋测绘 2019(06)

- [5].基于时延补偿的AUV领航跟随编队控制[J]. 舰船电子对抗 2020(01)

- [6].变缆长拖缆AUV纵向运动建模与仿真[J]. 鱼雷技术 2014(01)

- [7].AUV对转螺旋桨的设计方法现状及其发展趋势[J]. 机械管理开发 2012(01)

- [8].虚拟现实在AUV地形跟踪控制研究中的应用[J]. 鱼雷技术 2008(04)

- [9].基于海图和改进粒子群优化算法的AUV全局路径规划[J]. 机器人 2020(01)

- [10].AUV动力电池技术的应用现状及展望[J]. 船舶工程 2017(07)

- [11].AUV水下对接控制方法[J]. 舰船科学技术 2015(12)

- [12].一款便携式AUV的遥控装置设计[J]. 电子世界 2016(15)

- [13].AUV视觉与短基线定位自适应融合方法[J]. 四川兵工学报 2015(05)

- [14].AUV海洋温跃层检测方法综述[J]. 海洋技术学报 2014(05)

- [15].深水AUV电子海图监测系统设计与实现[J]. 船舶工程 2013(03)

- [16].基于浮力调节的AUV升沉运动控制技术[J]. 南京航空航天大学学报 2010(04)

- [17].基于碰撞危险度模型的AUV三维避障研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2008(06)

- [18].多智能体Q学习在多AUV协调中的应用研究[J]. 应用科技 2008(01)

- [19].小波神经网络多传感器信息融合在AUV深度测量中的应用[J]. 鱼雷技术 2016(04)

- [20].AUV不确定事件的本体模型与检测研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2013(S1)

- [21].障碍物环境下的多AUV主从式编队控制[J]. 鱼雷技术 2013(06)

- [22].反水雷AUV研制的几个关键技术[J]. 水雷战与舰船防护 2010(02)

- [23].一种新的AUV路径跟踪控制方法[J]. 西北工业大学学报 2009(04)

- [24].一种面向AUV水下对接的双目视觉测距方法[J]. 计算机测量与控制 2008(10)

- [25].基于禁忌搜索算法的AUV动态路径规划策略[J]. 南京大学学报(自然科学) 2017(01)

- [26].4500米级AUV起吊框架动力学分析[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [27].AUV深度的神经网络辨识和学习控制仿真研究[J]. 计算机工程与应用 2017(06)

- [28].多AUV联合执行反水雷任务[J]. 水雷战与舰船防护 2014(04)

- [29].深水AUV安全系统的设计与实现[J]. 船舶工程 2013(05)

- [30].AUV水下对接技术发展现状[J]. 声学与电子工程 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9255e1657c87e19d512cde3f.html