# 泮托拉唑钠的合成工艺研究

### 论文摘要

泮托拉唑钠具有一个苯并咪唑和吡啶环组成的核心,在pH值极低的壁细胞小管中转化为噬硫的环化次磺酰胺,后者与其表面H+/K+-ATP酶第5、第6节段的半胱氨酸作用,形成酶的抑制性复合物,而使之失活,泮托拉唑钠可抑制94%的H+/K+-ATP酶活性。泮托拉唑钠继1994年由德国百克顿（BykGulden）公司研制开发并在南非上市后,至今已在二十多个国家获准使用,我国1998年仿制成功,原料药片剂批准上市。泮托拉唑钠的生产技术在经历了近二十年的发展后也已达到一定的水平,各企业都掌握了自已趋于成熟的合成路线。本文在查阅相关文献的基础上,进行大量实验条件摸索,最终确定以2-氯甲基-3,4-二甲氧基吡啶为原料合成泮托拉唑钠的合成路线。该路线起始原料和反应试剂易得、反应步骤简短、合成工艺经济环保,总收率达46.1%,适于工业化生产。所得的所有物质结构经1HNMR,IR和MS验证正确。在缩合反应过程中,通过底物、缚酸剂和溶剂加入顺序的调整,增加底物之间缩合,提高反应收率,收率由60%上升至85%。在氧化反应过程中,通过降低氧化剂的比例、控制反应体系温度等方式,使得氧化生产后一次结晶的产品中的杂质含量控制在0.6%以下。并且在泮托拉唑粗品的基础上,通过选择合适的溶剂,增加一次粗品精制,将产品的杂质含量控制到0.2%以下,远远低于国家药典标准。改进后的泮托拉唑钠合成工艺收率较高,产品杂质很低,且操作简单,适合于工业化生产。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.1.1 H+/K+-ATP酶抑制剂（质子泵抑制剂）

- 1.1.1.1 消化性溃疡的治疗

- +/K+-ATP酶抑制剂'>1.1.1.2 PPI---H+/K+-ATP酶抑制剂

- 1.1.2 泮托拉唑钠

- 1.1.2.1 泮托拉唑钠作用机理

- 1.1.2.2 药效学

- 1.1.2.3 泮托拉唑钠的不良反应

- 1.2 泮托拉唑钠的合成路线综述

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 合成路线

- 1.2.2.1 以2-甲基-3-甲氧基吡啶酮为原料合成泮托拉唑钠

- 1.2.2.2 以2-溴-3,4-二甲氧基吡啶为原料合成泮托拉唑钠

- 1.2.2.3 以1-羟基-3-甲氧基丙酮为原料合成泮托拉唑钠

- 1.2.2.4 以2-甲基-3-甲氧基-氯吡啶 N-氧化物为原料合成泮托拉唑钠

- 1.3 本研究的目的和内容

- 1.3.1 本研究的目的

- 1.3.2 本研究的主要内容

- 第2章 5-二氟甲氧基-2-{[（3,4-二甲氧基-2-吡啶基）甲基]硫}-1H-苯并咪唑的合成

- 2.1 引言

- 2.2 实验试剂及仪器

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验设备及分析仪器

- 2.2.3 主要分析方法

- 2.3 反应方程式

- 2.4 实验操作

- 2.5 产品分析

- 2.6 反应影响因素的考察

- 2.6.1 温度对反应收率的影响

- 2.6.2 缚酸剂的选择对反应情况和反应收率的影响

- 2.6.3 缚酸剂加入顺序对反应收率的影响

- 2.6.4 两底物投料比对反应收率的影响

- 2.6.5 重结晶溶剂对反应产物纯度的影响

- 2.7 本章小结

- 第3章 5-二氟甲氧基-2-[（3,4-二甲氧基-2-吡啶基）甲基]亚硫酰基-1H-苯并咪唑的合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验试剂及仪器

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验设备及分析仪器

- 3.2.3 主要分析方法

- 3.3 反应方程式

- 3.4 实验操作

- 3.5 产品分析

- 3.6 反应影响因素的考察

- 3.6.1 温度对反应收率的影响

- 3.6.2 氧化剂的选择与加入方式对反应情况和反应收率的影响

- 3.6.3 底物与氧化剂投料比对有关物质含量和收率的影响

- 3.6.4 结晶溶剂的选择和反应液浓缩程度对反应的影响

- 3.6.5 重结晶溶剂对有关物质含量和反应收率的影响

- 3.6.6 重结晶后产物的洗涤对反应的影响

- 3.6.7 中和淬灭反应时使用的碱性化合物对反应收率的影响

- 3.6.8 粗品干燥对重结晶后有关物质含量的影响

- 3.7 泮托拉唑的杂质研究

- 3.7.1 杂质生成机理

- 3.7.2 杂质制备

- 3.7.3 杂质分析

- 3.8 本章小结

- 第4章 泮托拉唑钠的合成

- 4.1 引言

- 4.2 实验试剂及仪器

- 4.2.1 实验试剂

- 4.2.2 实验设备及分析仪器

- 4.2.3 主要分析方法

- 4.3 反应方程式

- 4.4 实验操作

- 4.5 产品分析

- 4.6 反应影响因素的考察

- 4.6.1 温度对反应收率的影响

- 4.6.2 时间对反应收率的影响

- 4.6.3 氢氧化钠投料方法对反应收率的影响

- 4.6.4 重结晶溶剂量对收率的影响

- 4.6.5 重结晶方法对反应的影响

- 4.6.6 重结晶活性炭对反应的影响

- 4.7 本章小结

- 第5章 结果与展望

- 5.1 结论与创新

- 5.2 不足与展望

- 参考文献

- 附录

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/929f1a9958f19509b8e1ba03.html