# 豆制品废水在厌氧—氧化沟系统中的处理研究

### 论文摘要

豆制品加工废水在食品加工废水中占有较大的比重,具有污染物成分复杂,有机物和氨氮浓度高等特点。本课题以安徽某豆制品厂升流式厌氧污泥床（UASB）+氧化沟为主体工艺的废水处理工程为研究对象,主要考察了UASB和氧化沟启动和运行状态下对豆制品废水中COD和氨氮的去除情况。UASB处理效果的研究分为三个阶段:污泥驯化期、负荷提升期、稳定运行期,氧化沟的研究分为驯化期和稳定运行期两个阶段。分析了不同运行时期进出水COD浓度、氨氮浓度、pH值、容积负荷、VFA等因素随时间的变化情况,讨论了主要因素对COD和氨氮去除率的影响。采用豆制品厂旧厌氧系统内颗粒污泥接种UASB,污泥驯化期短,进水COD浓度维持在1200mg/L左右,20天内COD去除率就达到90%。在UASB稳定运行期间,进水COD浓度在3700～4000mg/L之间,容积负荷达到3.7 kgCOD/（m3·d）, COD去除率在85%以上,出水VFA浓度在1.5～2.5mmol/L左右,COD处理效果良好稳定。进水氨氮浓度在25mg/L左右,由于厌氧氨化作用,出水氨氮浓度达到50mg/L以上,氨氮增加率达到120%。氧化沟稳定运行期,污泥负荷NS维持在0.03～0.06kgBOD/（kgMLSS·d）的范围内,进水COD浓度在350～450mg/L,出水低于100mg/L,COD去除率大于85%。出水氨氮浓度低于10mg/L,氨氮去除率达到88%。总氮进水浓度在55mg/L左右,脱氮率可达到50%以上。出水总氮中主要包括氨氮和硝态氮,硝态氮占大部分比重,达到75%～80%。工程实践证明,采用UASB-氧化沟组合工艺处理豆制品废水,设施处理效果稳定,出水水质指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准要求,具有良好的经济效益和环境效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 豆制品废水概述

- 1.1.1 豆制品废水来源

- 1.1.2 豆制品废水特性

- 1.1.3 豆制品废水处理现状

- 1.2 课题研究的内容及意义

- 1.2.1 课题研究的内容

- 1.2.2 课题研究的意义

- 第二章 基本工艺介绍

- 2.1 厌氧处理技术概述

- 2.1.1 厌氧生物处理的基本理论

- 2.1.2 厌氧生物处理的发展

- 2.1.3 厌氧反应器的介绍

- 2.2 氧化沟处理技术概述

- 2.2.1 氧化沟工艺基本理论

- 2.2.2 氧化沟工艺的发展

- 2.2.3 各类型氧化沟的介绍

- 2.3 脱氮基本理论介绍

- 2.3.1 生物脱氮基本原理

- 2.3.2 脱氮处理研究的发展状况

- 2.3.3 脱氮工艺介绍

- 第三章 豆制品厂废水处理工程概述

- 3.1 工程背景

- 3.1.1 工程概况

- 3.1.2 水质水量分析

- 3.1.3 水质分析项目及方法

- 3.2 工艺流程及主要构筑物

- 3.2.1 工艺流程的确定

- 3.2.2 主要构筑物说明

- 3.2.3 材料与设备清单

- 第四章 工程的启动及运行对有机物和氨氮的去除研究

- 4.1 UASB 对有机物和氨氮的去除研究

- 4.1.1 进水水质

- 4.1.2 UASB 的接种污泥和升温

- 4.1.3 污泥驯化期的处理效果研究

- 4.1.4 负荷提升期的处理效果研究

- 4.1.5 稳定运行期的处理效果研究

- 4.2 氧化沟对有机物和氨氮的去除研究

- 4.2.1 进水水质

- 4.2.2 污泥接种以及驯化

- 4.2.3 氧化沟驯化期处理效果研究

- 4.2.4 氧化沟稳定运行期处理效果研究

- 4.3 本章小结

- 第五章 经济效益分析

- 5.1 动力消耗

- 5.2 药剂费用

- 5.3 人工费用

- 5.4 沼气经济效益

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].厌氧温度对白茶加工中GABA富集的影响[J]. 福建茶叶 2016(11)

- [2].厌氧罐区的电气设计[J]. 化工设计通讯 2019(11)

- [3].燃料乙醇厌氧出水和好氧出水回用酒精发酵[J]. 当代化工 2020(10)

- [4].硫酸盐还原菌在废水厌氧治理中的运用[J]. 技术与市场 2014(06)

- [5].厌氧除磷过程的影响因素和功能菌的筛选[J]. 能源与节能 2013(04)

- [6].甲烷厌氧氧化技术研究进展[J]. 中国沼气 2010(02)

- [7].厌氧胶在检修中的应用[J]. 科技致富向导 2014(17)

- [8].水分驱动半干旱区河流沉积物/土壤厌氧绳菌群落的空间异质性[J]. 微生物学通报 2020(09)

- [9].厌氧胶贮存稳定性快速测试和评估方法的研究[J]. 粘接 2016(10)

- [10].猪场厌氧废水用于空心菜水培试验研究[J]. 农业环境与发展 2011(03)

- [11].厌氧系统的快速启动研究[J]. 中国给水排水 2011(11)

- [12].一种专用厌氧胶的研制[J]. 化学与黏合 2011(05)

- [13].植物厌氧多肽的研究进展[J]. 湖南农业科学 2010(01)

- [14].耐热树脂对厌氧胶耐热性能影响的研究[J]. 化学与粘合 2009(06)

- [15].一株新的厌氧除磷功能菌株的鉴定与活性[J]. 化工学报 2008(06)

- [16].厌氧序批式生物膜反应器处理高磷废水的试验研究[J]. 中国给水排水 2019(23)

- [17].厌氧保存悬浮少白红细胞的初步研究[J]. 中国输血杂志 2017(12)

- [18].丙烯酸对厌氧胶固化促进作用的研究[J]. 粘接 2014(12)

- [19].实用新型厌氧运送盒的研究与设计[J]. 黄冈职业技术学院学报 2014(05)

- [20].石墨炉原子吸收光谱法测定厌氧胶中痕量锡[J]. 理化检验(化学分册) 2012(04)

- [21].海洋沉积物甲烷厌氧氧化及其影响因子研究进展[J]. 海洋环境科学 2011(05)

- [22].五年填埋龄准好氧和厌氧填埋体及陈垃圾的理化特性[J]. 应用生态学报 2010(03)

- [23].生活垃圾渗沥液处理厌氧系统的快速调试[J]. 资源节约与环保 2019(03)

- [24].需氧与厌氧配对培养在血流感染诊断中的价值[J]. 临床检验杂志 2015(07)

- [25].大力发展餐厨垃圾厌氧无害化处理的建议[J]. 民营科技 2014(05)

- [26].适用于广州市农村生活污水处理关键技术的厌氧器研究[J]. 广东化工 2013(05)

- [27].一种耐高温厌氧胶的储存稳定性分析[J]. 中国胶粘剂 2013(09)

- [28].厌氧血培养对疑似血流感染患者临床诊断治疗的影响[J]. 中华医院感染学杂志 2012(24)

- [29].耐高温厌氧胶的研究进展[J]. 黑龙江科学 2011(03)

- [30].外电场促进生物厌氧与铁床耦合降解活性艳蓝研究[J]. 水处理技术 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92b1e1e8c2efa65582131869.html