# PC和PMMA两种高分子材料拉伸试验和数值模拟研究

### 论文摘要

本文在SHIMADZU（津岛）试验机上对PC（聚碳酸酯）和PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料进行了在不同温度和不同应变率下的准静态单向拉伸试验。PC材料的试验温度分别为30℃、60℃、90℃、120℃,拉伸速率为2.5mm/min和7.5mm/min,相应的应变率为0.00033 s-1和0.001 s-1。PMMA材料的试验温度为30℃、45℃、60℃,拉伸速率为1.25mm/min和5mm/min,相应的应变率为0.0002s-1和0.0008s-1。试验结果表明:PC材料和PMMA材料的力学性能具有明显的应变率和温度相关性,当应变率越大时,屈服应力增大,断裂伸长率减小,当温度升高时,屈服应力减小,断裂伸长率增大。且应变率与温度对PC材料和PMMA材料的影响存在时-温等效效应,升高温度的同时增大应变率可以得到相同的应力-应变曲线。通过对试验数据及图像的分析,选取合适的本构模型（DSGZ本构模型）对试验进行数值模拟。首先,通过试验数据确定模型常数,以此得出PC材料和PMMA材料的DSGZ本构方程。为使模型与试验更加符合,对PC材料的DSGZ本构方程进行了改进,及确定了改进后的DSGZ本构方程。其次,运用FORTRAN语言对有限元软件ANSYS进行自定义本构模型的二次开发,即编写PC材料的改进后的DSGZ本构模型和PMMA材料的DSGZ本构模型在ANSYS中的用户材料子程序。并且通过单元拉伸数值模拟试验来验证子程序的可行性。最后,运用已经建立好的材料子程序对PC材料和PMMA材料进行拉伸数值模拟,与试验所得的拉伸应力-应变曲线进行对比,可以看到二者吻合较好,从而更进一步验证子程序的正确性。运用所编好的用户材料子程序对路灯灯罩进行了在环境温度为30℃时不同风载荷作用下的数值模拟,得到了路灯灯罩在不同风速下的最大应力值和最小应力值。通过对路灯灯罩的数值模拟,进一步验证了所编写的材料子程序的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究目的和意义

- 1.2 PC和PMMA材料力学性能研究现状

- 1.2.1 高分子材料的发展

- 1.2.2 PC材料力学性能的研究现状

- 1.2.3 PMMA材料力学性能的研究现状

- 1.3 粘弹性材料本构关系研究现状

- 1.4 ANSYS软件二次开发研究现状

- 1.5 本文主要工作

- 第2章 材料及ANSYS软件介绍

- 2.1 高分子材料

- 2.1.1 高分子材料的分类

- 2.1.2 高分子材料的拉伸力学性能

- 2.2 聚碳酸酯

- 2.2.1 聚碳酸酯的性能

- 2.2.2 聚碳酸酯的应用

- 2.3 聚甲基丙烯酸甲酯

- 2.3.1 聚甲基丙烯酸甲酯的性能

- 2.3.2 聚甲基丙烯酸甲酯的应用

- 2.4 ANSYS软件介绍

- 2.4.1 ANSYS软件功能及特点

- 2.4.2 ANSYS软件组成模块和分析流程

- 2.5 本章小结

- 第3章 PC和PMMA材料拉伸试验及DSGZ模型参数的确定

- 3.1 试验基本知识

- 3.2 试件加工及设备介绍

- 3.2.1 试件的加工

- 3.2.2 试验设备介绍

- 3.3 PC和PMMA材料拉伸试验设置及结果分析

- 3.4 DSGZ模型的选取及参数的确定

- 3.4.1 DSGZ模型表达式

- 3.4.2 PC和PMMA材料的DSGZ模型参数的确定

- 3.5 本章小结

- 第4章 ANSYS软件中本构方程的二次开发

- 4.1 ANSY软件二次开发功能介绍

- 4.2 模型开发流程

- 4.3 单元拉伸试验在ANSYS中的数值模拟

- 4.4 本章小结

- 第5章 拉伸试验在ANSYS软件中的数值模拟

- 5.1 模型的建立

- 5.2 拉伸试验数值模拟结果分析

- 5.2.1 PMMA材料拉伸试验数值模拟结果分析

- 5.2.2 PC拉伸试验数值模拟结果分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 路灯灯罩受风载荷作用下的数值模拟

- 6.1 引言

- 6.2 ANSYS软件中路灯灯罩模型的建立

- 6.3 路灯灯罩受风载荷作用下的数值模拟

- 6.3.1 风速为13m/s时路灯灯罩的应力分析

- 6.3.2 不同风速下路灯灯罩的应力分析

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于应变率阶跃测试的晶体铜压入应变率敏感性研究[J]. 实验力学 2020(02)

- [2].复合纸板力学性能和应变率相关性测试与表征[J]. 南京航空航天大学学报 2020(03)

- [3].Johnson-Cook本构模型参数估计研究[J]. 中国有色金属学报 2020(05)

- [4].准静态应变率下单轴煤岩特征应力确定方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(10)

- [5].超声弹性成像及应变率比值在良恶性甲状腺结节体检中的应用价值[J]. 海军医学杂志 2016(06)

- [6].扩张型心肌病左房舒缩功能的应变率研究[J]. 中国超声医学杂志 2009(11)

- [7].冲击载荷作用下应变率对砂岩力学性能的影响[J]. 爆破 2014(03)

- [8].硅橡胶拉伸行为的应变率相关性测试和表征[J]. 高压物理学报 2019(05)

- [9].岩石静态和准动态加载应变率的界限值研究[J]. 岩石力学与工程学报 2012(06)

- [10].应变率对泡沫铝压缩性能的影响[J]. 材料导报 2009(03)

- [11].40例正常人心肌应变及应变率定量分析研究[J]. 昆明医学院学报 2009(04)

- [12].聚碳酸酯拉伸力学性能的应变率相关性实验[J]. 高分子材料科学与工程 2009(09)

- [13].冠心病患者左心室局域舒张功能应变率曲线评价[J]. 中华实用诊断与治疗杂志 2008(11)

- [14].不同应变率下砂岩的动态力学特性研究[J]. 中国矿业 2015(S2)

- [15].不同应变率下冰破坏特性的试验研究[J]. 应用力学学报 2016(02)

- [16].实时超声弹性成像对股骨软骨应变率的测量:初步结果[J]. 国际医学放射学杂志 2015(03)

- [17].纳米丝应变率和尺寸效应的数值模拟[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [18].材料应变率曲线在汽车碰撞模拟中的应用[J]. 机械科学与技术 2009(09)

- [19].10~1～10~2s~(-1)应变率下花岗岩动态性能试验研究[J]. 岩土力学 2009(S1)

- [20].硅橡胶拉伸力学的应变率相关性研究[J]. 中国测试 2018(10)

- [21].超声弹性成像应变率比值鉴别乳腺良恶性病灶的价值[J]. 中国校医 2013(04)

- [22].改性双基推进剂高低应变率下压缩特性试验研究[J]. 兵工学报 2013(06)

- [23].中等应变率加载条件下岩石的变形和力学特性研究进展及展望[J]. 工程地质学报 2012(01)

- [24].较低应变率大应变条件下聚氨脂泡沫材料的动态力学性能实验[J]. 爆炸与冲击 2011(04)

- [25].应变率显像对原发性高血压患者心功能的评价[J]. 新乡医学院学报 2010(05)

- [26].应变率对岩石变形过程声发射特征的影响[J]. 岩石力学与工程学报 2018(04)

- [27].PMMA材料的动态压缩力学特性及应变率相关本构模型研究[J]. 实验力学 2013(02)

- [28].超声应变率对不同构型高血压患者左心室舒张功能的评价[J]. 西部医学 2009(08)

- [29].高速滚滑下轮轨表层材料的应变率水平估计[J]. 工程力学 2019(04)

- [30].2A16铝合金中应变率力学性能研究[J]. 振动与冲击 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92c33c4b63dc0d6e1202a88b.html