# 城市轨道交通工程轨道施工方法和施工工艺探讨周琪

上海浦桥工程建设管理有限公司上海200031

摘要：与其他交通方式相比，城市轨道交通具有安全性高、速度快、舒适性好、污染程度小等优点，因此近年来城市轨道交通工程发展迅速，而且在城市交通运输中的作用也越来越大。本文介绍了城市轨道交通工程的轨道结构型式和直接铺轨法、换轨铺设法等轨道施工方法，然后深入探讨了各种施工方法的选择，并对施工中的关键性问题进行了讨论，对于优化城市轨道交通工程施工，保证施工质量和进度具有一定的现实意义。

关键词：城市；轨道交通；施工方法；施工工艺

引言

近年来，随着经济水平的发展和科学技术的进步，过去的传统城市交通已经不能满足现代人的出行需求，而是城市轨道交通它具有安全性高，速度快，舒适性好，低污染等优点，并且越来越多近年来，人们的关注导致了城市轨道交通项目的快速发展。交通在城市中的作用也在增长。但是，由于一些管理和施工人员整体质量低下，施工方法，施工流程落后等原因，导致许多城市该城市的轨道交通项目在施工过程中存在严重的质量和安全问题。它不仅影响建设单位的经济效益和声誉，而且对公众也有很大的威胁。由于人们出行安全，现阶段必须加强城市轨道交通项目。施工研究，施工技术优化。

1城市交通轨道的结构型式与构造

总体来讲，城市交通轨道的轨道结构型式与我们常见的铁路轨道基本类似，其构成主要包含钢轮钢轨式、磁悬浮非接触式以及橡胶轮胎式这三种类型。当前我国较为广泛应用的是钢轮钢轨式的轨道结构。这种轨道结构主要是由钢轨、轨枕、道床、扣件（即连接部分）、道岔以及其他配套的一些附属设备构成的。（1）钢轨：一般会用接头板进行焊接使其连接成一条长钢轨道。（2）轨枕：轨枕的型式则比较多，其中我们常用到的几种型式时钢材的、木材的以及混凝土这三种材质。（3）道床：一般我们会将道床分为有碴和无碴这两种，其中我们常见的短轨枕式整体道床、长轨枕式整体道床以及现浇承轨台式整体道床这三种都是无碴道床的一种。（4）连接部件：因为钢轨与轨下所用的基础材料的不同其连接方式也不尽相同。一般木柜会用道钉以及铁垫板与钢轨进行连接；而钢轨枕或者是混凝土轨枕则需要用相关扣件与钢轨进行连接。（5）道岔：最为城市交通轨道线路中的重要组成部分之一，道岔可以分为连接、交叉以及连接与交叉相结合这三种类型。（6）附属设施：除了以上这几种主要构造之外，要想真正完成轨道交通线路。还需要一些附属设备由来保证城市轨道交通的正常运行，比如说：护轨、转辙机、车档的设备。

2城市交通轨道的施工方法和施工工艺

2.1轨排铺设法

在车站或是区间轨道等需要铺轨的基地上将钢轨预先与轨枕组合成一定程度的长轨排，一般会焊接为125m的长轨条，当然也可以根据场地的实际情况对其长度进行适当的调整。然后运用常规运输车将其应道铺设工地中预先铺设完成的整体道床的两侧，用胶轮运输车将长轨排铺设到辅助导轨的位置，并对轨道的几何尺寸进行相应的调整。待做好上述工作红进行立模浇筑混凝土支墩以及整体道床混凝土的工作。最后使用牵引装置对其进行牵引搬运，使其进行前移以便于焊接连接结构。按照以上工序循环往复，可以使其尽快达到施工要求的目标里程。

2.2分段换轨法

这种方法主要运用于对城市轨道交通中原本就存在的无缝线路的改造。而若是新建城市轨道交通路线，则笔者比建议选取该方法，因为运用该方法的施工效率并不显著，且会对短轨材料产生极大的浪费，增加施工成本。该分段换轨法的主要作业方式概括来讲便是，先将长250m或者是500m的长钢轨安全的运到需铺设底端，并将其防御铺设线路的两侧，并将其焊接成单元轨节，然后运用一台收轨机将需要拆除的短轨进行回收并放置与轨枕中间，使用另一台收轨机将预先处理并摆放于线路两侧的单元轨节调度到承轨槽内，然后对轨距进行调整并安装扣件；最后将拆除的旧钢轨进行回收。如此便大功告成了。

2.3单根轨枕综合铺设法

首先运用枕规双层运输车将轨枕、厂焊长钢轨（底层装长钢轨，其上装轨枕）运输到铺轨现场并与铺轨机组进行连挂；然后运用钢轨抽拉装置将长钢轨抽拉到铺轨机的前端；运用钢轨引导车进行相应的引导，使铺轨机前端的钢轨连续放送装置可以准确、连续的将长钢轨放置在城市轨道交通施工线路的两侧。另外，我们在钢轨预铺过程中，需要每隔15m便布设一低滚道对长钢轨进行承担，从而达到降低阻力，便利在曲线上固定钢轨的目的。而在进行钢轨收轨铺设时，需将钢轨引导车的引导轮将钢轨定位到收轨控制的第一个收轨位置。而在布枕轨按照施工要求进行轨枕的布设时，收轨器则需要将线路两侧摆放的长钢轨收至承轨槽中，然后相关工作人员再对扣件进行安装，如此，一段轨道便铺设完毕。

3城市交通轨道施工的技术要点

3.1注意施工间隔，避免初选施工干扰

整体道床的施工工序较为多样，主要有第一道床的基地进行清理延后景象凿毛；运用小龙门吊进行轨道铺设，对轨排进行调整，以及景象砂浆的浇筑等工序，而这些工序并不可以同时进行，为了避免各个工序之间产生施工干扰或者是窝工，我们需对各个施工工序安排一定的间隔，从而保证各个工序又快又好的进行，形成流水化作业模式。

3.2加强对较差独显的整体道床以及道岔施工的重视

在轨道交通工程施工过程中，交叉渡线的整体道床以及道岔施工工期较长，且相较于其他工序来说难度也相对较大，因此我们需要特别注重。因为道岔的部件数量比较多，且相互连接比非常薄弱，因此在施工过程中需要运用刚对支撑架以及轨距拉杆将其部件进行相应的连接，以便其进行调整。

3.3加强混凝土浇筑的准确性

我们在进行混凝土浇筑前，需要根据图纸对道岔电务拉杆、沟槽、通信以及轨套管等设施的埋设进行核对，从而避免出现因某一设施为安装成功需将混凝土挖开再次施工的情况。另外，在道床的早期养护以及道床两侧进行混凝土浇筑时需保持一定的距离。避免因自然的增长长度出现道床被压溃或者是开裂等现象的产生。

4轨道施工方法的选择

铺轨方法，分段换轨方法，单卧铺综合铺设方法和推轨铺路这四种施工方法的主要区别在于整体道床结构使用不同的导轨。轨道铺设方法和变轨轨道方法都使用工厂焊接长轨道。文章，对于城市交通跟踪项目，由于施工场地有限，分开设置履带底座和焊轨工厂是非常困难的，所以大部分都是使用国外工厂的长距离履带。之后，它被长途列车运送到施工现场。并且一个单独的卧铺被放置使用导轨进行铺设焊接，因此导轨的焊接质量会影响单个导轨综合枕式铺设方法的关键，但目前由于焊接工艺的发展和改进，钢铁轨道焊接的质量已经完全能够满足城市交通的安全性和舒适性而其他要求，所以单人卧铺综合铺设方法已逐渐成为理想的城市城市交通道路施工方法。

结语

当前，城市轨道交通在城市发展与建设中起到了越来越重要的作用，其施工质量的优质与否更是直接关系着使用者的生命财产安全，因此加强的城市轨道交通的重视，大力提升其施工方法以施工工艺，从而保证城市轨道交通工程的施工质量。是当前保障城市出行便捷性。安全性以及舒适性的重要举措。

参考文献：

[1]肖翔.试论城市轨道交通工程轨道施工方法和施工工艺[J].房地产导刊，2014（31）：286.

[2]李剑彬.城市轨道交通工程施工方法和施工工艺[J].建筑工程技术与设计，2015（12）：1314~1315.

[3]徐亮.论述城市轨道交通工程施工工法.建材与装饰（中旬刊），2007，12：166~168.

[4]于春华.城市轨道交通工程施工方法和施工工艺.铁道标准设计，2003，12：7~9.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92d7f9de0a176e98d155fb19.html