# 啮合同向双螺杆挤出机捏合块组合的研究

### 论文摘要

啮合同向双螺杆挤出机因具有良好的混炼效果、优异的自洁能力以及产量大能耗低等优点,被广泛用于聚合物加工、造纸等领域。啮合同向双螺杆由多种类型和不同数量的螺杆元件有序的组成,整根螺杆又分为不同的功能段；为使物料按照工艺要求完成整个挤出过程,因而对各个功能段的要求也不同,这就需要与之相对应的螺杆构型来实现。整根螺杆的组合设计,不仅要对各种螺杆元件的性能和构造了解得很清楚,还需要对各功能段的局部构型以及整根螺杆的组合规律有深入地认识与把握。本课题以研究探索捏合块组合规律,提高挤出机混合性能为目标,在实验的基础上,对捏合块混合性能的评价指标进行了研究。围绕螺杆组合设计,研究了捏合块几何参数、不同捏合块组合、工艺条件及不同啮合比与不同捏合块组合的混合性能之间的关系,并对其设计规律进行研究。本文首先在啮合同向双螺杆几何学的基础上对在螺杆组合中不同头数螺纹元件之间的光滑过渡问题进行了研究,设计了一种可以灵活使用和加工的光滑过渡组件。本文通过对捏合块混合性能的评价指标进行研究分析,选出了能够量化研究捏合块混合性能的两种主要指标：平均剪切应力评价分散混合能力；平均回流系数评价分布混合能力。在研究中。利用这两种评价指标对捏合块几何参数与混合性能之间的关系进行了研究,并且建立了捏合块元件混合性能的回归数学模型,利用这个模型可以根据捏合块的几何参数判断出混合性能的强弱。在此基础上,对不同几何参数的捏合块组合后的混合性能进行了研究,得出了分散混合效果最好的构型和分布混合最好的构型；同时还建立了组合过程中不同位置的捏合块与捏合块组合后混合性能之间的回归数学模型,利用这种回归模型可以指导实际工作中的螺杆构型的设计。最后,对工艺条件与捏合块混合性能之间的关系和不同啮合比的捏合块的混合性能进行了研究,并且建立了回归数学模型,通过该模型能够在实际操作过程当中对操作条件的调整有指导意义。通过上述研究,得到了一些螺杆组合设计规律,其对啮合同向双螺杆挤出机的螺杆构型设计具有参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 啮合同向双螺杆挤出机的发展及其研究进展

- 1.1.1 聚合物加工中混合机理的研究

- 1.1.2 啮合同向双螺杆挤出机的研究

- 1.2 啮合同向双螺杆挤出机螺杆构型的研究

- 1.3 啮合同向双螺杆挤出机中捏合块混合性能的研究

- 1.4 本课题的目的和意义

- 1.5 本课题的主要研究内容

- 第二章 螺杆过渡组件的设计

- 第三章 捏合块混合性能的研究

- 3.1 数理模型和边界条件

- 3.1.1 数学模型

- 3.1.2 有限元模型和边界条件

- 3.2 模拟结果及分析

- 3.2.1 回流系数

- 3.2.2 剪切应力

- 3.2.3 平均剪切速率

- 3.2.4 累积最大剪切速率分布

- 3.2.5 停留时间分布

- 3.2.6 应变分布

- 3.3 本章小结

- 第四章 实验研究

- 4.1 螺杆构型对PP/PET共混体系混合效果的影响

- 4.1.1 实验方案

- 4.1.2 实验结果与分析

- 2体系混合效果的影响'>4.2 螺杆构型对PP/Mg（OH）2体系混合效果的影响

- 4.2.1 实验方案

- 4.2.2 实验结果与分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 捏合块组合规律的研究

- 5.1 双头捏合块几何参数对混合性能的影响

- 5.1.1 捏合块的捏合块厚度和错列角单因素对混合性能的影响

- 5.1.2 捏合块几何参数的正交设计及分析

- 5.1.3 捏合块几何参数对混合性能影响的回归分析

- 5.2 捏合块组合对混合性能的影响

- 5.2.1 捏合块组合的正交设计及分析

- 5.2.2 捏合块组合对混合性能影响的回归分析

- 5.2.3 回归模型的应用范围的研究

- 5.3 工艺参数对混合性能的影响

- 5.3.1 加料量和螺杆转速单因素对混合性能的影响

- 5.3.2 工艺条件的正交设计及分析

- 5.3.3 工艺条件对混合性能影响的回归分析

- 5.4 不同啮合比对混合性能影响的研究

- 5.5 应用捏合块组合规律进行螺杆组合的设计

- 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 课题主要结论

- 6.2 课题的创新点及主要贡献

- 6.3 本课题有待进一步研究的内容

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].浅析高速双螺杆挤出机花键轴断裂失效机理[J]. 科技与创新 2020(08)

- [2].同向双螺杆挤出机在热固性塑料中的应用[J]. 石油和化工设备 2020(04)

- [3].同向双螺杆挤出机在氟塑料中的应用[J]. 橡塑技术与装备 2020(16)

- [4].基于拉格朗日法偏心双螺杆挤出机混合机理分析[J]. 中国塑料 2020(08)

- [5].一种同向啮合食品双螺杆挤出机设计[J]. 真空 2019(04)

- [6].双螺杆挤出机关键技术研究与分析[J]. 内燃机与配件 2019(14)

- [7].微型锥形双螺杆挤出机的循环混合特性[J]. 化工进展 2017(04)

- [8].双螺杆挤出机前期管理浅析[J]. 中国设备工程 2017(02)

- [9].同向双螺杆挤出机浅析[J]. 农民致富之友 2017(15)

- [10].双螺杆挤出机在调制可纺沥青中的应用[J]. 广东化工 2017(20)

- [11].不同类型锥形双螺杆挤出机熔体输送段的模拟分析[J]. 橡塑技术与装备 2016(14)

- [12].美弧以新型双螺杆挤出机挤出理论取胜[J]. 塑料制造 2014(12)

- [13].同向双螺杆挤出机侧加料装置改进设计[J]. 橡塑技术与装备 2015(02)

- [14].废旧聚苯乙烯泡沫塑料再生造粒的双螺杆挤出机生产线研究[J]. 橡塑技术与装备 2019(04)

- [15].开槽三头啮合块双螺杆挤出机数值模拟[J]. 饲料工业 2017(15)

- [16].微型锥形双螺杆挤出机混合性能的数值模拟[J]. 高分子材料科学与工程 2015(03)

- [17].基于SPSS的啮合同向双螺杆挤出机挤出能耗的研究[J]. 中国塑料 2013(10)

- [18].刘光知——中国双螺杆挤出机研发先行者[J]. 塑料 2014(02)

- [19].平行双螺杆挤出机齿轮箱的研究[J]. 中国高新技术企业 2013(06)

- [20].影响锥形双螺杆挤出机磨损的因素及延缓磨损的对策[J]. 科技传播 2013(11)

- [21].啮合同向双螺杆挤出机技术难点与对策[J]. 化学工程师 2013(05)

- [22].同向双螺杆挤出机在聚合物脱挥中的应用研究[J]. 中国塑料 2012(08)

- [23].发达国家新型食品双螺杆挤出机的发展及其应用[J]. 食品工业 2011(12)

- [24].锥形双螺杆挤出机的综合评价与工艺温度指标优化[J]. 门窗 2009(09)

- [25].双螺杆挤出机生产有机硅密封胶的工艺研究[J]. 有机硅材料 2020(05)

- [26].双螺杆挤出机流场模拟[J]. 湖北农机化 2018(12)

- [27].论非啮合异向旋转双螺杆挤出机与传统平行双螺杆挤出机的差异[J]. 化学工程与装备 2018(01)

- [28].双螺杆挤出机[J]. 橡塑技术与装备 2018(16)

- [29].益阳橡机开发新型导道式双螺杆挤出机[J]. 中国橡胶 2016(10)

- [30].基于ANSYS的泥料双螺杆挤出机的流场分析[J]. 陶瓷学报 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92d9a368d459bcb6507f4258.html