# 阀芯运动过程液压滑阀内部流场的CFD计算

### 论文摘要

液压滑阀是液压控制系统的重要基础元件,其作用是控制液压系统中流体流动的方向和流量。滑阀内的流场特性直接影响阀的性能,特别是滑阀阀芯在运动过程中的流动特性,对滑阀的工作性能有很大的影响。论文以液压滑阀为研究对象,采用CFD方法,分别对滑阀在进口节流和出口节流两种工况下,阀芯静止和阀芯运动两种状态下,不同的阀芯运动速度下,滑阀内的流场分布进行了仿真研究。具体内容有:1.采用Pro/E软件,按照滑阀的实际结构和参数,结合计算数学模型的可行性,建立了滑阀的三维几何模型,并运用前处理器软件Gambit进行网格划分。2.对滑阀阀芯在不同的运动状态下,内部的流场进行了可视化的分析。阀芯运动状态的瞬态仿真采用动网格技术,利用UDF功能,定义了阀芯在开启和闭合两种情况下的不同阀芯速度。比较了滑阀在不同的运动状态下,滑阀内的流线图,速度分布,湍动能分布和压力分布及变化趋势,对定性分析滑阀内能量损失、噪声以及对滑阀的结构和流道的设计有实际的指导意义。3.在仿真结果的基础上,对进口节流式滑阀和出口节流式滑阀的在不同的运动状态下,不同的阀芯运动速度下,阀芯壁面上的压力分布、阀芯所受的稳态液动力和瞬态液动力、阀杆上受到的径向不平衡力以及流量系数进行了分析。研究发现,阀芯受到的瞬态液动力在小开口度,大流量,高的阀芯运动速度下,值较大。另外,由于滑阀流道和阀体的不对称性,阀杆上受到的径向不平衡力,也不能简单的用平衡槽平衡掉。所以在对液压滑阀进行设计计算时,必须考虑他们的影响。研究工作为滑阀的设计和性能优化提供了依据。本课题是国家自然科学基金“液压阀液动力补偿方法、计算公式的完善及应用研究”中的研究内容,基金项目批准号:50675147。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 液压流体力学的发展状况

- 1.2 计算流体力学及其在液压技术中的作用

- 1.3 CFD在液压阀中的应用

- 1.3.1 应用CFD软件对液压阀内流场的可视化分析

- 1.3.2 CFD技术在水压阀中的应用

- 1.3.3 应用CFD技术对液压阀进行的受力分析

- 1.3.4 国外的主要研究内容

- 1.4 课题的主要研究内容

- 1.4.1 选题的意义和目的

- 1.4.2 本课题的主要研究内容和应用方法

- 第二章 计算流体动力学相关内容

- 2.1 计算流体动力学

- 2.1.1 计算流体动力学的概念和特点

- 2.1.2 计算流体力学的工作步骤

- 2.1.3 流体动力学的基本控制方程

- 2.2 主要数值计算方法的简介

- 2.2.1 有限差分法和有限元法

- 2.2.2 有限体积法

- 2.3 湍流理论

- 2.3.1 湍流特性

- 2.3.2 湍流模型

- 2.4 Fluent软件介绍

- 2.4.1 Fluent软件

- 2.4.2 UDF功能

- 2.4.3 动网格理论

- 第三章 三维滑阀模型稳态/动态仿真分析

- 3.1 概述

- 3.2 几何建模

- 3.2.1 Pro/E建立几何模型

- 3.2.2 使用Gambit软件划分网格

- 3.3 计算条件和边界条件

- 3.3.1 计算条件

- 3.3.2 边界条件

- 3.4 滑阀稳态和动态条件下的速度场的仿真结果比较

- 3.4.1 进口节流式滑阀的速度场的比较

- 3.4.2 出口节流式滑阀的速度场的比较

- 3.5 滑阀稳态和动态条件下的压力场的仿真结果比较

- 3.5.1 进口节流式滑阀的压力场的比较

- 3.5.2 出口节流式滑阀的压力场的比较

- 3.6 本章小结

- 第四章 三维滑阀模型受力分析

- 4.1 概述

- 4.2 稳态和瞬态液动力的分析比较

- 4.2.1 动量定理

- 4.2.2 动量定理在滑阀中的应用

- 4.2.3 稳态液动力的理论分析和仿真计算的比较

- 4.2.4 瞬态液动力的理论计算和仿真结果的比较

- 4.3 阀杆受到的径向力的分析

- 4.4 流量系数

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高速机车防滑阀动特性仿真及测试方法研究[J]. 仪器仪表学报 2019(11)

- [2].国产化防滑阀防积水结冰改进[J]. 铁道车辆 2020(05)

- [3].滑阀中位线性补偿技术研究[J]. 液压与气动 2020(06)

- [4].轨道交通车辆用防滑阀特性仿真研究[J]. 机电产品开发与创新 2020(02)

- [5].主动润滑104型空气分配阀研制[J]. 铁道车辆 2020(04)

- [6].气动滑阀定位器的设计及校验[J]. 吉林化工学院学报 2017(05)

- [7].斜坡形非全周滑阀的特性研究[J]. 滁州学院学报 2017(02)

- [8].精密液压阀滑阀副的制造加工[J]. 机电设备 2013(03)

- [9].催化装置双动滑阀故障原因及检修措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [10].120阀滑阀副研磨面漏泄检测方法的研究[J]. 铁道车辆 2014(12)

- [11].双动滑阀固定螺栓断裂现象及分析[J]. 石油化工安全环保技术 2013(02)

- [12].不同滑阀节流边形式的磨损研究[J]. 机床与液压 2019(03)

- [13].冷壁滑阀的结构特点与工艺性分析[J]. 阀门 2016(06)

- [14].面向多学科交叉的液压滑阀动态数字化建模[J]. 中国机械工程 2015(06)

- [15].联合调节器滑阀装配质量问题引起机破的故障分析[J]. 内燃机与配件 2015(09)

- [16].基于声发射技术的液压滑阀内漏识别方法研究[J]. 海军工程大学学报 2020(04)

- [17].基于计算多刚体系统动力学的双级滑阀真空泵振动平衡研究[J]. 真空科学与技术学报 2014(01)

- [18].滑阀式真空泵振动平衡仿真实验研究[J]. 中国机械工程 2008(04)

- [19].膜式燃气表滑阀盖平面度智能检测系统[J]. 自动化博览 2008(09)

- [20].氨增压机能量滑阀失控原因分析及处理[J]. 化工设备与管道 2019(06)

- [21].基于流体-固体耦合的液压滑阀开启过程仿真分析与优化[J]. 兵工学报 2017(03)

- [22].基于机械系统运动学的滑阀泵滑阀杆不平衡力的计算[J]. 真空科学与技术学报 2016(09)

- [23].液压滑阀内部温度特性的研究[J]. 液压气动与密封 2011(07)

- [24].国产滑阀泵与国外产品仍存在很大差距[J]. 干燥技术与设备 2008(04)

- [25].催化装置双动滑阀检修及操作注意事项[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [26].液压滑阀V型节流槽内部空化流动仿真分析[J]. 液压气动与密封 2019(12)

- [27].动车组用防滑阀常见故障分析[J]. 中国科技信息 2018(22)

- [28].基于径向热变形的滑阀滞卡数值研究（英文）[J]. 机床与液压 2018(06)

- [29].压力控制伺服阀滑阀重叠量影响[J]. 机电设备 2017(03)

- [30].液压分配器润滑阀不能自动回位的原因[J]. 农业机械 2010(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92dca5872dd76690cd41cc52.html