# 房屋建筑墙体裂缝原因及施工防治和技术处理研究

关键词：房屋建筑；墙体裂缝；施工防治；技术处理

1房屋建筑墙体裂缝形成的原因

1.1房屋设计内容不全面

在房屋建筑设计中，建筑的质量在很大程度上受到设计的影响，所以如何更好地提高建筑设计的质量就显得非常重要，这也是建筑单位和施工单位需要格外注意的，但是在实际的操作过程中，建筑单位并没有对设计予以高度的重视，也没有认真地对前期的可行方案进行仔细的研究，所以使得后期设计出的施工图纸与实际情况不相符合。此外就是在设计过程中，设计人员并没有严格按照设计流程进行设计，虽然设计出的建筑在较短的时间内不会出现裂缝，但是随着时间的延长，在外力作用下，比如，雨水的冲刷和地基的下沉等情况的出现就会非常容易导致裂缝的出现。

1.2温度应力的影响

在建筑工程施工中，温度对建筑的质量也有着非常重要的影响，因为建筑物不同部位的温度会存在很大的不同，而这时就非常容易出现温度应力，进而导致墙体出现裂缝，而且裂缝出现的种类也是非常多的，比如，垂直裂缝、斜向裂缝或水平裂缝等。

1.3施工质量不达标

房建工程墙体施工质量的影响因素包括以下2方面：

1）在砌体材料的选择上，工程相关人员要严格遵守工程设计中所提出的要求，不能够选用抗压强度不足的材料，如果所选取的砌体材料强度不足，那么在工程后期砌体就会导致墙体开裂；2）在对砌筑砂浆进行搅拌时，除了要搅拌充分，使各种材料均匀混合之外，对砂浆的配制也要严格按照预定的比例，如果配制比例不合适，则会导致砂浆强度的不稳定，最终也会造成墙体开裂的状况。

1.4施工人员综合素质有待提高

人是劳动的主体，对房建工程的质量起着至关重要的作用。只有高素质、高技能的施工人员参与到施工当中，才能对建筑工程的品质有一定的保障作用。房建墙体是整个建筑物不可分割的一部分，然而部分施工单位在工人聘用时，并没有进行系列的考核和筛选，导致了部分安全意识较低、理论知识缺乏、专业技能较差的人员被安排到施工岗位上，给施工安全和效率造成了一定的阻碍。

2房屋建筑墙体裂缝问题的防治策略

2.1设计阶段的防治以及技术处理

房屋建筑工程在墙体设计阶段应该注意以下几个方面：①尽量保证墙体采用的热胀冷缩、吸水率、抹灰砂浆强度、砌筑砂浆、砌块等相一致；②墙体砌筑的材料尽量采用同一种，防止出现多种砌筑材料混合使用的现象；③为了增强墙体的抗裂性能，应该在抹灰砂浆中添加一定量的纤维；④如果墙体有窗台，应该采用混凝土窗台。

2.2温度裂缝的防治以及技术处理

对于温度因素导致墙体裂缝的防治和處理应该从以下三个方面入手：①健全建筑机构布局，在进行房屋建筑平面设计的过程中，应该尽量保证较强的外纵墙处于相同水平，采用伸缩缝把L、I、T形的平面分成不同的单元，这样能够有效防止墙体因为温度应力集中导致房屋高度不一致或者错层，进而防止墙体出现裂缝；②构造改进措施，为了提高墙体的抗剪强度以及抗拉强度，应该适当的设置拉结筋以及提高顶层砌体强度；③尽可能降低外挑檐的长度，甚至可以不设置外挑檐，这样能够有效防止房屋建筑墙体出现裂缝；④采用内包圈梁的设计方式，这样能够有效防止圈梁出现外露问题；⑤在每一个开间、每一层都设置圈梁，这样能够有效提高房屋建筑工程的整体可靠性，防止裂缝的形成；⑥在内外纵横交接处以及横向承重墙处都设置构造柱，这样能够有效提高房屋建筑工程的整体性，避免墙体产生裂缝。

2.3防止地基不均匀沉降的防治以及技术处理

通常状况下，防止房屋建筑地基出现不均匀沉降的防治以及技术处理措施主要包括以下几个方面：①在施工的过程中，应该科学的设置沉降缝，房屋建筑地基的形状、荷载分布等都相对复杂，合理的设置沉降缝，能够实现房屋建筑地基工程各自进行沉降，以此防止建筑物墙体出现裂缝；②在进行地基施工之前，应该对施工现场的地质状况进行全面的勘察，增强滑坡治理、增加绿化地带、加强水源林建设，避免在施工的过程中出现泥石流、滑坡等问题；③增强房屋建筑工程地基结构的强度，以此防止地基出现不均匀沉降以及墙体出现裂缝，提高房屋建筑工程的整体强度。

2.4材料控制措施

在采购施工原材料时，必须要对原材料的质量进行严格的监测，必须要达到施工规范的相关标准要求，才能够进行采购，在源头上对施工原材料采取有效的保障措施。此外，在采购施工原材料后，对原材料的存储、管理以及现场堆放等等，如果措施不当，很可能会影响原材料的质量，导致原材料变质，从而影响施工质量。所以，必须要加强对施工原材料的管理，按照施工原材料的相关存储要求进行存储管理，保证施工原材料不会受到环境、气候等外界因素的影响而导致性质发生改变，影响施工原材料的质量。同时，对于施工现场原材料的堆放位置，也必须要经过科学合理的规划，严格按照规划方案进行堆放，以免材料太少或堆放位置不合理从而影响施工，造成安全事故，或者堆放的原材料太多，导致大量的原材料无法立即投入使用，同时又没有得到良好的储存管理，因此质量发生改变，对施工质量造成不良影响。

2.5施工防治措施

要预防施工不当引发的裂缝，首先要求确保施工材料的质量，按照墙体设计标准确定材料规格、数量，对水泥、砂浆质量要制定控制标准。在具体施工中要严格控制每日的砌筑高度，防止高度过高产生压缩裂缝。

2.6对混凝土结构的加固措施

在施工中，所使用到的主要材料就是混凝土结构，而对混凝土结构进行有效的加固，能够在很大程度上避免裂缝的出现。通常对混凝土实施加固的方法有很多，而且使用最为普遍的就是通过加大混凝土结构的承载力来实现，比如，可以增大混凝土构件的截面尺寸，另外，在施工中为了确保混凝土的质量，施工单位一定要严格进行混凝土配合比的设计。

2.7加强施工管理

施工单位应当重视管理指标的加强，此点应当结合相关的施工规范指标，再参考先进案例，以此来提高自身管理指标的水平，之后依照提高后的指标，对施工人员的专业水平进行管理，要求施工人员必须“持证上岗”，以此即可有效保障施工人员的专业水平。其次，应当在施工当中，对施工的各阶段流程进行监督，杜绝不规范施工行为，并在各阶段以及整体完工之后，进行质量检查，当存在质量隐患或墙体裂缝时，应当及时进行返工处理，尽快落实墙体裂缝治理的目标方案。

结束语

鉴于目前中国房屋出现裂缝，笔者建议施工主任分析过去的房屋建筑情况，明确房屋墙体裂缝的主要原因。在此基础上，不断优化建筑墙体施工技术，提高建筑墙体质量，创造建筑物长期有效应用的条件。

参考文献

[1]郭立杰.工民建施工中墙体裂缝的防治措施分析[J].建筑工程技术与设计，2017（24）：1879.

[2]王晶.浅议工民建施工中墙体裂缝的防治措施[J].建筑工程技术与设计，2017（28）：718.

[3]田美超.解读工民建施工中墙体裂缝的防治措施[J].中国科技投资，2017（12）：22.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92fda2c7fa8d212c213a097e.html