# 水平轴风力机动态载荷响应分析

### 论文摘要

本文针对现代大型水平轴风力机结构和运行特点、结合外部环境和风力机国际标准,对系统载荷响应计算方法进行了研究。本论文基于广东省科技计划项目的研究课题“兆瓦级风力机总体设计技术研究及设计软件开发”。以1.5MW变速变桨距水平轴风力机为例,研究水平轴风力机系统的整机结构动力学特性,建立风力机系统的整机动力学分析模型,系统包括风轮、轮毂、机舱、塔架,分析由于气动力及负载变化而产生的动态响应,并考虑了整机模型的稳定性。首先气动计算部分采用精确的片条理论,考虑了叶片数的影响、轮毂损失、以及叶栅效应和叶尖损失等因素的影响,在计算风力机气动性能时,考虑动态尾流模型和动态失速模型,为风力机整机结构设计提供了计算基础。第三章对叶片和塔架的动态载荷进行了计算。利用模态法建立分别建立叶片、塔架的模型,选用矩阵迭代法计算其固有频率和振型,得到了和Bladed for Windows一致的结果,并且选用线性加速度法做了叶片、塔架的动力响应分析。第四章关于风力机转子/塔架耦合的动态载响应计算和稳定性分析。利用模态综合法法建立了风力机零部件和整机结构动力学分析模型。通过应用空气动力学模型来计算转子/塔架的气动载荷,计算了转子/塔架的动态响应,并对模型了做了稳定性分析,从而初步构成一个完整的风力机整机动力学模型分析方法。本文在进行整机的模态分析时,做了塔架-风轮-机舱基础的耦合动力学分析,并应用了模态综合法进行试验分析。此外,尽管本文已经建立了转子/塔架模型,但在子模型的结构处理上是借鉴了国内某风机模型,对整机系统的集成仍需要实际探索。尽管有这些阻碍,通过本文的研究,模态综合法在风力机总体设计中的优势已经得到了体现,该方法的将会有好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号说明

- 第一章 前言

- 1.1 选题背景及意义

- 1.1.1 国外风电发展现状

- 1.1.2 国内风电发展现状

- 1.1.3 风力机设计与制造技术现状

- 1.1.4 本课题的意义

- 1.2 论文的主要内容和技术路线

- 第二章 水平轴风力机气动设计理论

- 2.1 动量理论

- 2.2 叶素动量理论

- 2.3 有限叶片数影响

- 2.4 叶尖损失修正

- 2.5 轮毂损失

- 2.6 叶栅效应

- 2.7 失速修正

- 2.8 片条理论

- 2.9 动态尾流模型

- 2.10 动态失速模型

- 2.11 本章小结

- 第三章 叶片和塔架的动态响应分析

- 3.1 结构特性计算简介

- 3.1.1 坐标系的确定

- 3.1.2 风轮的载荷

- 3.1.3 塔架载荷

- 3.1.4 重力引起的载荷

- 3.1.5 离心力引起的载荷

- 3.2 结构载荷响应计算方法

- 3.2.1 模态法

- 3.2.2 矩阵迭代法

- 3.2.3 线性加速度法

- 3.2.4 叶片和塔架的动态响应分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 风力机转子/塔架耦合的动态响应分析

- 4.1 风力机结构动力学的研究方法

- 4.1.1 模态综合法

- 4.1.2 坐标系的建立

- 4.1.3 叶片的运动方程

- 4.1.4 塔架的运动方程

- 4.1.5 转子/塔架耦合的运动方程

- 4.1.6 转子/塔架固有频率计算

- 4.1.7 转子/塔架动态响应分析

- 4.1.8 转子/塔架系统的稳定性

- 4.2 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].水平轴风力机塔架多目标优化及模糊优选[J]. 太阳能学报 2016(11)

- [2].大型水平轴风力机塔筒涡激振动焊缝疲劳分析[J]. 太阳能学报 2015(10)

- [3].叶片局部损伤对大型水平轴风力机静动态特性影响的仿真分析[J]. 工程力学 2013(02)

- [4].水平轴风力机载荷工况设计方法研究[J]. 东方电气评论 2009(02)

- [5].考虑耦合效应的水平轴风力机有限元建模与变形行为分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2020(01)

- [6].低风速适用型水平轴风力机气动性能优化与试验[J]. 农业工程学报 2018(12)

- [7].小型水平轴风力机翼型气动分析与叶片设计[J]. 可再生能源 2017(04)

- [8].大型水平轴风力机叶片应力特征分析[J]. 可再生能源 2009(05)

- [9].水平轴风力机叶片翼型流场的数值模拟[J]. 能源技术 2010(02)

- [10].水平轴风力机筒型塔架动态响应分析[J]. 太阳能学报 2010(04)

- [11].水平轴风力机尾流湍流结构的时空演化[J]. 兰州理工大学学报 2020(03)

- [12].水平轴风力机结冰及其影响计算分析[J]. 太阳能学报 2014(06)

- [13].水平轴风力机后掠式叶片设计方法研究[J]. 工程热物理学报 2015(11)

- [14].水平轴风力机叶片动态响应分析[J]. 机械工程学报 2010(12)

- [15].水平轴风力机结构动力响应分析[J]. 太阳能学报 2009(06)

- [16].水平轴风力机尾迹叶尖涡运动轨迹的实验研究[J]. 太阳能学报 2019(02)

- [17].水平轴风力机叶片在风沙流场中的数值模拟[J]. 现代制造工程 2014(01)

- [18].水平轴风力机叶片翼型的气动特性数值模拟[J]. 流体机械 2013(03)

- [19].水平轴风力机结构动力学分析[J]. 工程热物理学报 2009(05)

- [20].水平轴风力机叶片弯弯耦合气弹响应分析[J]. 太阳能学报 2020(05)

- [21].大型水平轴风力机塔影效应特性研究[J]. 动力工程学报 2018(03)

- [22].水平轴风力机变桨载荷分析与计算[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [23].水平轴风力机主轴与轮毂联接螺栓数值分析研究[J]. 太阳能学报 2016(07)

- [24].水平轴风力机不同叶片设计方法的研究[J]. 机械设计与制造 2017(07)

- [25].水平轴风力机的转矩性能及叶尖损失对其的影响[J]. 中国机械工程 2017(18)

- [26].水平轴风力机叶片的结构设计与有限元分析[J]. 机械制造 2013(09)

- [27].某兆瓦级水平轴风力机叶片气动设计和性能评估[J]. 电网与清洁能源 2010(01)

- [28].水平轴风力机尾流的现场实测及初步分析[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2016(12)

- [29].水平轴风力机桨距角功率调节研究[J]. 科技创新与应用 2013(26)

- [30].水平轴风力机叶片的实体建模研究[J]. 云南水力发电 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93031fc1fd1ffd35a37fe726.html