# N掺杂锐钛矿TiO2可见光催化活性的第一性原理研究

### 论文摘要

随着计算机科学的迅猛发展和量子化学算法的不断改进,材料计算在物理研究中占有越来越重要的位置。材料计算不仅可以用来解释实验现象,更为重要的是还可以预测材料的性能以开发出新型功能材料。近年来,N掺杂TiO2材料由于可显著提高可见光催化活性而备受关注;然而目前人们对其可见光催化活性机理的认识尚不统一,其微观电子结构性质尚需进一步借助于当前的计算模拟技术进行研究。为此本论文采用第一性原理方法计算了N掺杂TiO2各体系的电子结构,在此基础上对其电子结构变化的原因和可见光催化活性进行了深入的分析和讨论。主要内容如下:第一章主要介绍了有关二氧化钛的一些基本情况。二氧化钛因具有较好的稳定性、无毒、廉价和光催化活性高等优点而成为当前实验和理论的一个重要研究对象。我们首先简单介绍了TiO2半导体的光催化基本原理和主要用途;接着简述了实验和理论两方面对TiO2进行掺杂改性研究的一些方法;然后着重介绍了N掺杂TiO2光催化剂的研究进展和目前存在的主要问题。最后针对目前存在的主要问题,提出本论文的研究意义和主要研究内容。第二章在简单回顾材料计算科学和量子化学发展的基础上,依次详细介绍了密度泛函理论方法的理论基础和几种常用的交换关联能泛函;最后针对本文所使用的Castep模拟软件进行了简单的介绍。第三章采用基于密度泛函理论的自旋极化平面波计算方法,研究了锐钛矿TiO2及N掺杂TiO2的电子结构,分析了其可见光催化活性提高的原因。本文的计算数据表明,与纯TiO2的相比,N掺杂并未改变体系导带底的位置而使其价带顶升高了0.272 eV,且在略高于价带顶的带隙处引进由N 2p、O 2p和Ti 3d态组成的带间隙态。这三个态的共同作用使得受主态能级展宽增大和带间隙电子态在实空间分布上表现出既有局域性又有离域性的特点。Mulliken集居数分析和差电子密度分析揭示了N掺杂TiO2电子结构变化的原因:一方面由于N比O少一个电子使得单一N掺杂TiO2超胞体系少一个电子,在体系中引进受主态;另一方面N取代晶格O掺杂后,N、O电负性差导致在体系中形成相对较强的N-Ti共价键,受此相对较强共价电子云的影响体系电子结构发生了变化。价带的上移和扩展带隙态提高了可见光催化活性,较好的解释了实验现象。第四章通过对三类模型的计算,系统研究了氧空位对N掺杂TiO2体系电子结构及光催化活性的影响。考虑到氧空位和N杂质间的相互作用,我们分别采用两种方法对这三类体系的电子结构性质进行计算:即对含施主态和不含施主态的体系分别采用DFT+U方法和标准DFT方法。含氧空位TiO2的计算结果显示:氧空位在带隙中引进了深施主能级,该深施主电子态在实空间分布上具有较强的局域特性。一个氧空位与一个近邻N共存体系的计算结果表明,在带隙中出现两个局域态密度峰,其中一个峰位于价带顶附近,另一个则位于距价带顶约1 eV处。氧空位与两个近邻N共存体系的计算数据显示,当两个NTi3单元不在同一平面时,价带顶向高能端移动了0.18 eV,当两个NTi3单元在同一平面时,在近邻价带顶之上出现局域态密度峰。基于以上各体系的电子结构性质,分别对每个体系电子结构改变的原因展开了较深入的分析;最后对各体系的可见光光催化活性进行了简单的讨论。第五章应用超软赝势自旋极化平面波方法,研究了H对N掺杂TiO2体系的影响。计算结果显示H与N结合可以改善N掺杂TiO2体系的稳定性,提高体系的含N量;在某种条件下,含N量增加一倍的H、N共存体系比单一N掺杂体系还稳定。此外,各体系的电子结构数据表明,N/H共掺杂TiO2的价带顶向高能端发生微小的偏移,带隙态消失;这说明在N掺杂浓度相同的情况下,该体系在提高可见光活性上并不优于单一N掺杂的TiO2体系。然而,对于含N量增加一倍的N、H共掺杂TiO2体系,价带被抬高了0.54 eV,且价带之上的受主态与价带电子态在某种程度上发生一定的混杂;与单一N掺杂TiO2的计算结果相比,费米能级附近的电子态离域性增强;这些因素都易于促进体系可见光催化活性的提高。各体系电子结构变化的主要原因是由于N-Ti键的电子能级相对较高所致。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 半导体光催化原理

- 2 半导体的用途'>1.3 TiO2半导体的用途

- 1.3.1 光催化技术在能源中的应用

- 1.3.2 光催化技术在环保领域的应用

- 2 的掺杂改性研究'>1.4 TiO2的掺杂改性研究

- 1.4.1 表面光敏化

- 1.4.2 金属离子掺杂

- 1.4.3 非金属离子掺杂

- 1.4.4 阴阳离子共掺杂

- 2 的研究进展'>1.5 N 掺杂TiO2的研究进展

- 2 的制备'>1.5.1 N 掺杂TiO2的制备

- 2 研究中的争议'>1.5.2 N掺杂TiO2研究中的争议

- 1.6 论文选题意义及主要内容

- 参考文献

- 第二章 第一性原理计算

- 2.1 材料计算科学简介

- 2.2 量子化学的发展

- 2.2.1 价键理论

- 2.2.2 价电子对互斥理论

- 2.2.3 分子轨道理论

- 2.2.4 前线分子轨道理论

- 2.2.5 离域分子轨道理论

- 2.2.6 晶体场理论

- 2.3 密度泛函理论

- 2.3.1 Thomas-Fermi 模型

- 2.3.2 Hohenberg-Kohn 定理

- 2.3.3 Kohn-Sham 方程

- 2.3.4 交换关联能泛函

- 2.3.5 外部势Vext（r） 的处理—赝势方法

- 2.4 Materials studio-CASTEP 计算程序简介

- 参考文献

- 2电子结构与光催化活性的影响'>第三章 第一性原理研究N 掺杂对锐钛矿TiO2电子结构与光催化活性的影响

- 3.1 引言

- 3.2 计算模型与方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 几何结构优化

- 3.3.2 能带结构

- 3.3.3 态密度

- 3.3.4 轨道分析

- 3.3.5 差电子密度与Mulliken 集居数分析

- 2 电子结构变化的原因'>3.3.6 N 取代O 掺杂所致TiO2电子结构变化的原因

- 2 可见光催化活性提高的机理分析'>3.3.7 N 掺杂所致TiO2可见光催化活性提高的机理分析

- 3.4 结论

- 参考文献

- 2电子结构及光催化活性的影响'>第四章 第一性原理研究氧空位对N 掺杂锐钛矿TiO2电子结构及光催化活性的影响

- 4.1 前言

- 4.2 模型构建

- 4.3 计算方法

- 4.3.1 DFT+U 计算方法

- 4.3.2 计算参数选择

- 4.4 计算结果与讨论

- 4.4.1 几何结构优化

- 4.4.2 各体系的电子结构性质

- 4.4.3 各体系的光催化活性分析

- 4.5 结论

- 参考文献

- 2 电子结构及光催化活性的影响'>第五章 第一性原理研究H 对N 掺杂锐钛矿TiO2电子结构及光催化活性的影响

- 5.1 前言

- 5.2 计算方法与模型构建

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 几何结构优化

- 5.3.2 形成能

- 5.3.3 能带结构

- 5.3.4 态密度

- 5.3.5 轨道分析

- 5.3.6 Mulliken 集居数分析

- 2 各体系电子结构变化的原因'>5.3.7 H、N 共掺杂TiO2各体系电子结构变化的原因

- 5.4 结论

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 攻读博士学位期间发表和完成的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].棒状Ag_2CO_3/SrCO_3的制备与高可见光光催化活性（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [2].Cu_2O/Bi_2MoO_6耦合系统增强光催化活性研究(英)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [3].纳米TiO_2表面晶相结构转化及其光催化活性研究[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].非金属元素催化活性的调控机理[J]. 物理化学学报 2020(08)

- [5].两种铋系光催化剂的制备、表征及光催化活性研究[J]. 化工管理 2016(33)

- [6].胃蛋白酶非天然催化活性的新用途:高效合成四氢喹唑啉（英文）[J]. 有机化学 2020(09)

- [7].以天然模板法制备异形TiO_2及光催化活性研究[J]. 天津城建大学学报 2017(03)

- [8].纳米铁酸钙的光催化活性与催化机理研究[J]. 无机盐工业 2017(09)

- [9].载体结构对钙钛矿氨分解催化活性的影响[J]. 化学工业与工程 2016(04)

- [10].尿素量对CeO_2粒子结构、形貌和光催化活性的影响[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [11].热处理温度对天然闪锌矿光催化活性的影响[J]. 无机盐工业 2010(07)

- [12].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(02)

- [13].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(03)

- [14].生物形态的层次CeO_2微管的合成及其催化活性的增强（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(03)

- [15].PbS/K_2La_2Ti_3O_(10)复合物的制备及光催化活性研究[J]. 功能材料 2013(24)

- [16].钼氮共掺杂TiO_2的制备及其光催化活性[J]. 功能材料 2011(04)

- [17].四丁基氢氧化铵改性TiO_2的可见光催化活性[J]. 高等学校化学学报 2015(06)

- [18].几种类型纳米TiO_2的制备及光催化活性研究[J]. 广州化工 2011(10)

- [19].缓冲体系和金属离子对漆酶催化活性的影响[J]. 武汉理工大学学报 2009(05)

- [20].纳米片层结构石墨相氮化碳的光催化活性及循环利用[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(04)

- [21].TiO_2非晶含量计算及非晶对催化的影响[J]. 物理实验 2017(08)

- [22].铁电材料光催化活性的研究进展[J]. 物理学报 2017(16)

- [23].2-甲基吡啶类离子液体结构与酸性关联及其酯化催化活性[J]. 南昌大学学报(理科版) 2017(03)

- [24].花状氧化铜催化降解甲苯的性能研究[J]. 环境科学与技术 2017(08)

- [25].吸附剂对TiO_2光催化活性的影响[J]. 广东化工 2015(22)

- [26].｛001｝TiO_2纳米片的制备及不同含F量对其光催化活性的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(06)

- [27].渣油加氢脱金属反应中沉积钒的自催化活性[J]. 石油学报(石油加工) 2010(04)

- [28].纳米TiO_2薄膜光催化活性研究[J]. 科技创新导报 2009(08)

- [29].纳米TiO_2的低温制备及光催化活性研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [30].外加磁场对掺杂TiO_2薄膜光催化活性的影响[J]. 世界科技研究与发展 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/930436b93362d86e88d53fe3.html