# 四边固支蜂窝夹层板非线性动力学分析

### 论文摘要

蜂窝夹层结构作为一种特殊的复合材料结构,具有低密度、高比强度和高比刚度等优越性能,在航空航天领域得到广泛的应用。对于航空航天中发生的大变形、大绕度振动问题,应用线性理论往往达不到工程要求的精度。目前关于蜂窝夹层板动力学特性的研究都集中于四边简支边界条件下,而蜂窝夹层板在实际应用中都是四边固支边界条件,关于四边固支边界条件下蜂窝夹层板动力学特性的研究还未见报道。因此,对四边固支蜂窝夹层板进行非线性动力学分析不仅具有重要的理论意义,而且能够对工程实际问题中蜂窝夹层板的结构设计与振动控制提供重要的理论依据。论文以横向激振力作用下四边固支蜂窝夹层板为研究对象,考虑横向阻尼的影响,分别利用数值方法、同伦分析方法（Homotopy Analysis Method）研究了蜂窝夹层板的非线性动力学问题。论文的研究内容主要有以下几个方面。根据经典叠层板理论,计算了四边固支下蜂窝夹层板的固有频率,研究了不同结构参数对蜂窝板固有频率的影响。根据经典叠层板理论和几何大变形理论,考虑横向阻尼的影响,建立了四边固支蜂窝夹层板受横向激振力作用的受迫振动动力学方程,同时将其分别转化成单模态下和双模态下的动力学控制方程,利用Runge-Kutta法数值模拟了系统的非线性动力学行为。结果表明,系统模态之间的相互耦合显著影响了系统的非线性动力学行为。利用同伦分析方法对单自由度和两自由度下非线性系统受迫振动算例进行了研究,验证了HAM适用于大、小参数非线性受迫振动问题,同时可以通过引入辅助参数和辅助函数来调节和控制级数解的收敛区域和收敛速度。利用HAM对双模态下蜂窝夹层板的动力学控制方程进行了研究,得到了主参数共振下以及1：3内共振下的幅频特性曲线,研究了不同结构尺寸、衰减系数和激振力对动力学特性的影响以及蜂窝夹层板作稳态运动时的稳定性问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 蜂窝夹层板的基本结构

- 1.1.2 蜂窝夹层板的性能

- 1.1.3 蜂窝夹层板的应用

- 1.2 蜂窝复合材料研究现状

- 1.2.1 基本层合板理论

- 1.2.2 复合材料层合板的动力学研究

- 1.2.3 蜂窝夹层板的动力学研究

- 1.3 本文的研究内容及内容安排

- 1.3.1 本文的研究内容

- 1.3.2 本文的内容安排

- 第2章 四边固支蜂窝夹层板固有频率计算

- 2.1 蜂窝芯层板的等效弹性模量

- 2.2 四边固支蜂窝夹层板固有频率计算

- 2.2.1 双对称模型情况下

- 2.2.2 双反对称模型情况下

- 2.2.3 水平方向对称、铅直方向反对称模型情况下

- 2.2.4 水平方向反对称、铅直方向对称模型情况下

- 2.3 算例分析

- 2.3.1 程序验证

- 2.3.2 振型图

- 2.3.3 不同结构参数对蜂窝夹层板固有频率的影响

- 2.4 本章小结

- 第3章 蜂窝夹层板非线性动力学数值分析

- 3.1 蜂窝夹层板受迫振动物理模型

- 3.2 四边固支蜂窝夹层板非线性动力学方程

- 3.3 单模态下蜂窝夹层板非线性动力学分析

- 3.3.1 单模态下蜂窝夹层板动力学控制方程

- 3.3.2 单模态下蜂窝夹层板动力学特性的数值仿真

- 3.4 双模态下蜂窝夹层板非线性动力学分析

- 3.4.1 双模态下蜂窝夹层板动力学控制方程

- 3.4.2 双模态下蜂窝夹层板动力学特性的数值仿真

- 3.5 本章小结

- 第4章 蜂窝夹层板受迫振动方程同伦分析

- 4.1 同伦分析方法简介

- 4.2 单自由度强非线性受迫振动系统同伦分析

- 4.2.1 零阶形变方程

- 4.2.2 高阶形变方程

- 4.2.3 结果分析

- 4.3 蜂窝夹层板受迫振动的同伦分析

- 4.3.1 零阶形变方程

- 4.3.2 高阶形变方程

- 4.4 主共振分析

- 4.4.1 主共振下不存在内共振时的平均方程

- 1+σ2情形'>4.4.1.1 激振频率Ω=ω1+σ2情形

- 1+σ2情形'>4.4.1.2 激振频率Ω=ω1+σ2情形

- 4.4.2 主共振下且存在1:3内共振时的平均方程

- 1+σ2,ω=3ω1+σ1情形'>4.4.2.1 激振频率Ω=ω1+σ2,ω=3ω1+σ1情形

- 2+σ2,ω=3ω1+σ1情形'>4.4.2.2 激振频率Ω=ω2+σ2,ω=3ω1+σ1情形

- 4.5 HAM验证

- 4.6 算例分析

- 4.6.1 主共振下不存在内共振

- 1+σ2情形'>4.6.1.1 激振频率Ω=ω1+σ2情形

- 2+σ2情形'>4.6.1.2 激振频率Ω=ω2+σ2情形

- 4.6.2 主共振下且存在1:3内共振

- 1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>4.6.2.1 激振频率Ω=ω1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>4.6.2.2 激振频率Ω=ω2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 4.6.3 其他参数对蜂窝夹层板振动的影响

- 1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>4.6.3.1 激振频率Ω=ω1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>4.6.3.2 激振频率Ω=ω2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 4.7 本章小结

- 第5章 1:3内共振周期解稳定性分析

- 5.1 稳态运动的稳定性

- 1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>5.1.1 激振频率Ω=ω1+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形'>5.1.2 激振频率Ω=ω2+σ2,ω2=3ω1+σ1情形

- 5.2 算例分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].空中爆炸冲击载荷下折叠式夹层板塑性动力响应研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(06)

- [2].轴向梯度蜂窝夹层板的稳定性[J]. 沈阳航空航天大学学报 2016(05)

- [3].45~#钢/尼龙夹层板准静态压缩本构方程实验[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [4].V型折叠式夹层板改进设计及抗冲击性能数值分析[J]. 船海工程 2017(04)

- [5].结构参数对CFRP蒙皮-铝蜂窝夹层板低速冲击性能的影响[J]. 复合材料学报 2020(06)

- [6].折叠式夹层板横向吸能特性研究[J]. 振动与冲击 2015(14)

- [7].热载荷蜂窝夹层板作用下固有频率预测与分析[J]. 深空探测学报 2015(04)

- [8].复合材料蜂窝夹层板低速冲击损伤模拟及实验研究[J]. 机械科学与技术 2013(07)

- [9].方格夹层板在冲击载荷作用下的响应分析[J]. 兵工学报 2015(S1)

- [10].单轴压缩下金属夹层板极限承载性能分析[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [11].船体结构钢夹层板强度计算方法研究[J]. 中国造船 2015(02)

- [12].V型夹层板声学结构优化设计研究[J]. 船舶 2013(01)

- [13].折叠式夹层板面内连接结构优化设计方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(21)

- [14].激光焊接夹层板结构设计程序开发[J]. 舰船科学技术 2015(01)

- [15].X形夹芯激光焊接夹层板碰撞性能分析[J]. 计算机辅助工程 2013(S1)

- [16].U型折叠式夹层板防护性能数值仿真分析[J]. 船舶力学 2013(10)

- [17].异质金属夹层板的动态抗撞性能研究[J]. 机械制造 2012(05)

- [18].超长铝蜂窝夹层板的高精度直线切割[J]. 电子机械工程 2009(03)

- [19].卫星用蜂窝夹层板的等效计算及实验研究[J]. 科学技术与工程 2008(23)

- [20].基于高阶剪切理论的复合材料格栅夹层板弯曲特性[J]. 复合材料学报 2019(12)

- [21].新型起圈织物增强蜂窝夹层板力学性能研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [22].低速冲击下铝蜂窝夹层板的动态响应研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(05)

- [23].折叠式夹层板水下爆炸试验研究[J]. 中国造船 2014(03)

- [24].夹层板系统压缩力学性能试验研究[J]. 科学技术与工程 2012(34)

- [25].对多孔材料夹层板的隔声性能进行试验及仿真分析[J]. 科学技术与工程 2020(12)

- [26].金属蜂窝夹层板的研究进展[J]. 机械制造与自动化 2013(01)

- [27].航天用蜂窝夹层板传热特性的研究进展[J]. 真空与低温 2012(01)

- [28].四边简支条件下正交各向异性蜂窝夹层板的固有特性分析[J]. 振动与冲击 2012(09)

- [29].四边固支蜂窝夹层板1:3内共振非线性动力学分析[J]. 固体力学学报 2012(05)

- [30].鸟体撞击蜂窝夹层板的动力响应分析研究[J]. 兵工学报 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93162b71e5898ff781ddee93.html