# 金属间化合物Fe2B的耐液锌腐蚀机理研究

### 论文摘要

Fe2B是一种典型的间隙型金属间化合物,本身具有良好的耐液锌腐蚀性能和耐磨损性能,但是其脆性较大,易产生裂纹,使其在液锌中的服役寿命大大缩短。因此深入研究Fe2B的耐液锌腐蚀的过程和机理,改善Fe2B的脆性,延长其使用寿命,成为人们关心的课题。本文通过熔炼和渗硼两种方法制备Fe2B,并在液锌中进行腐蚀,研究了液锌对Fe2B的腐蚀过程、腐蚀产物和腐蚀机理。研究结果表明:熔炼Fe2B的腐蚀机理是晶间腐蚀和溶解腐蚀,渗硼Fe2B的腐蚀机理是溶解腐蚀;Fe2B在腐蚀过程中,Fe2B溶解Zn形成固溶体和微量的FeBO3、Fe3BO6、Zn（BO2）2和ZnBO7。锌在Fe2B中的溶解是个渐进的过程,随腐蚀时间的延长,Fe2B中的锌含量逐渐增加,锌在Fe2B中溶解的最大相对质量百分比为40%,即最大原子百分比为21%。影响Fe2B耐液锌腐蚀性的主要因素是裂纹,包括Fe2B的固有裂纹和由本征脆性生成的裂纹。Fe2B晶粒生长方向和液锌的腐蚀进入方向的关系造成Fe2B耐液锌腐蚀行为不同:当二者平行时,Fe2B晶粒的脱落主要是受微裂纹断裂的影响;当二者垂直时,Fe2B晶粒的脱落主要是由晶间化合物的挤压所致。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 引言

- 1-1-1 金属腐蚀的定义

- 1-1-2 金属腐蚀与防护的重要性

- 1-1-3 金属材料腐蚀的分类

- §1-2 热镀锌工业概况

- 1-2-1 热镀锌工业现状

- 1-2-2 热镀锌工业存在的问题

- §1-3 熔锌对材料腐蚀机理的研究现状

- 1-3-1 液态金属腐蚀理论

- 1-3-2 与锌不互溶材料的腐蚀机制

- §1-4 金属间化合物

- 1-4-1 金属间化合物的定义

- 1-4-2 金属间化合物的分类与应用

- 1-4-3 金属间化合物的性质

- 2B金属间化合物'>§1-5 Fe2B金属间化合物

- 2B的性质'>1-5-1 Fe2B的性质

- 2B的耐蚀性'>1-5-2 Fe2B的耐蚀性

- 2B的本质脆性'>1-5-3 Fe2B的本质脆性

- §1-6 本课题的研究意义及主要研究内容

- 第二章 试验方法和设备

- §2-1 实验设计

- 2-1-1 设计思路

- 2-1-2 主要实验步骤

- §2-2 试样制备

- 2-2-1 熔炼制备

- 2-2-2 渗硼制备

- §2-3 锌液腐蚀试验

- §2-4 材料的微观分析

- 2-4-1 扫描电镜

- 2-4-2 X 射线衍射（XRD）分析

- 2-4-3 X 射线光电子能谱（XPS）分析

- 第三章 试验结果与分析

- 2B腐蚀试验结果'>§3-1 熔炼Fe2B腐蚀试验结果

- 2B成分测试'>3-1-1 熔炼Fe2B成分测试

- 2B显微硬度'>3-1-2 熔炼Fe2B显微硬度

- 2B在锌液中的腐蚀情况'>3-1-3 熔炼Fe2B在锌液中的腐蚀情况

- 2B腐蚀试验结果'>§3-2 渗硼方法制备得Fe2B腐蚀试验结果

- 2B微观分析'>3-2-1 渗硼Fe2B微观分析

- 2B在液锌中的腐蚀情况'>3-2-2 渗硼Fe2B在液锌中的腐蚀情况

- 2B液锌腐蚀过程模型'>§3-3 Fe2B液锌腐蚀过程模型

- 2B的腐蚀过程模型'>3-3-1 熔炼Fe2B的腐蚀过程模型

- 2B的腐蚀过程模型'>3-3-2 渗硼Fe2B的腐蚀过程模型

- §3-4 本章小结

- 2B耐液锌腐蚀机理分析'>第四章 Fe2B耐液锌腐蚀机理分析

- §4-1 Fe 2 B液锌腐蚀产物分析

- 4-1-1 Fe 2 B的液锌腐蚀过程

- 2B的腐蚀产物分析'>4-1-2 熔炼Fe2B的腐蚀产物分析

- 2B的腐蚀产物分析'>4-1-3 渗硼Fe2B的腐蚀产物分析

- 4-1-4 腐蚀过渡层的 XPS 分析

- §4-2 Fe 2 B被液锌腐蚀微观裂纹产生的机理分析

- 4-2-1 裂纹的形成条件

- 4-2-2 裂纹的扩展

- §4-3 锌液与Fe 2 B的反应动力学

- 2B反应动力学'>4-3-1 锌液与Fe2B反应动力学

- 4-3-2 Zn-Fe 反应生成中间相的速率

- 4-3-3 反应速率影响因素

- 4-3-4 Zn 原子与 Fe 原子通过中间相的扩散速率

- 4-3-5 扩散速率的影响因素

- §4-4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].激光比能对Fe_2B激光熔覆涂层微观组织与性能的影响[J]. 中国表面工程 2020(01)

- [2].Mn掺杂Fe_2B晶体结构、力学性能及电子结构的第一性原理研究[J]. 原子与分子物理学报 2021(02)

- [3].金属间化合物Fe_2B在液态锌中的腐蚀机制[J]. 天津大学学报 2010(07)

- [4].H13钢表面Fe_2B单相渗硼层的高温摩擦磨损机理[J]. 金属热处理 2015(12)

- [5].Fe_2B合金在液锌中腐蚀的分子动力学模拟[J]. 河北工业大学学报 2014(02)

- [6].重熔过共晶Fe-C-B合金初生Fe_2B的凝固遗传及消除[J]. 北京科技大学学报 2014(05)

- [7].Fe_2B对Fe-B合金不同温度条件下铝液腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(04)

- [8].FeB和Fe_2B价电子结构与钢表面渗硼层硬化本质[J]. 材料导报 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93359ede244ee36c159d2287.html