# 手性固定相高效液相色谱法拆分药物中间体对映体

### 论文摘要

目的:手性药物对映体在药效学、药物动力学和毒理学方面存在着显著差异,单一对映体的手性药物具有药效高、毒副作用小的优点,所以开发单一对映体的手性药物具有重要意义,与此同时建立高专属性、高分离度、高灵敏度的对映体拆分和测定技术也具有重要的理论和实际意义。目前所采用的分离方法主要有气相色谱法、液相色谱法和毛细管电泳法,其中手性固定相（CSP）高效液相色谱（ HPLC ）法具有简单、快速、可靠、准确度高、分离效果好的优点,所以此法拆分手性药物及中间体对映体应用最为广泛。本文为建立肽酶抑制剂中间体（1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷）和达非那新中间体（3-（1-氰基-1,1-苯基甲基）-1-叔丁氧羰基四氢吡咯）对映体的分离分析方法,分别考察了以上两个化合物在多糖类手性色谱柱（Chiralcel OD柱、Chiralcel OJ柱、Chiralpak AD柱和Chiralpak AS柱）上的分离行为以及流动相对对映体分离的影响。方法:色谱条件色谱柱:Chiralcel OD柱（250 mm×4.6 mm, 10μm）、Chiralcel OJ柱（250 mm×4.6 mm, 10μm）、Chiralpak AD柱（250mm×4.6 mm, 10μm）、Chiralpak AS柱（250 mm×4.6 mm, 10μm）。基本流动相:正己烷-醇（甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇）。流速: 1.0 mL/min;紫外检测波长: 220 nm;柱温:25℃;进样量:20μL。结果:1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷对映体在使用Chiralcel OD柱拆分时效果最好,在流动相为正己烷-乙醇-异丙醇（99:0.5:0.5,v/v/v）的条件下,四个异构体能同时达到有效分离; 3-（1-氰基-1,1-苯基甲基）-1-叔丁氧羰基四氢吡咯对映体使用Chiralpak AD和Chiralcel OJ柱均能实现有效分离,采用Chiralpak AD柱,正己烷-乙醇（95:5,v/v）为流动相的色谱条件下该对映体达到最佳分离,分离度为7.50。结论:本文建立的1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷对映体和3-（1-氰基-1,1-苯基甲基）-1-叔丁氧羰基四氢吡咯对映体的拆分方法,可分别用于（2S,3S）-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷或（2R,3S）-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷和（S）-3-（1-氰基-1,1-苯基甲基）-1-叔丁氧羰基四氢吡咯的光学纯度分析研究。

### 论文目录

- 英汉缩略语名词对照

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 第一部分 1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷对映体拆分的研究

- 1 实验部分

- 1.1 主要药品与试剂

- 1.2 主要仪器

- 1.3 溶液配制

- 1.4 色谱条件

- 2 结果与讨论

- 2.1 检测波长的选择

- 2.2 固定相对分离的影响

- 2.3 流动相中不同醇类添加剂对分离的影响

- 2.4 分离条件的选择

- 3 结论

- 第二部分 3-（1-氰基-1,1-苯基甲基）-1-叔丁氧羰基四氢吡咯对映体拆分的研究

- 1 实验部分

- 1.1 主要药品与试剂

- 1.2 主要仪器

- 1.3 溶液配制

- 1.4 色谱条件

- 2 结果与讨论

- 2.1 检测波长的选择

- 2.2 固定相的影响

- 2.3 流动相组成的影响

- 2.4 分离条件的选择

- 3 结论

- 全文总结

- 参考文献

- 文献综述

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/935440bb168e13c4fca40955.html