# 城市富营养化景观水体底泥净化磷效能研究

### 论文摘要

城市景观水体在城市的生态系统中起着重要作用,然而伴随着社会经济的发展和城市化步伐的加快,其富营养的现象日益突出,而磷在水体的富营养化进程中起着关键性的因素,为此控制城市富营养化水体中磷的含量具有重要的意义。本实验采用底泥为研究对象,通过对底泥吸附等温线及吸附等温实验数据的拟合、悬浮频率对颗粒态磷生物有效性的影响、底泥改性前后对磷的吸附量变化、以及底泥中磷赋存形态的数量分布变化来探讨底泥在水体富营养化进程中所起的作用。研究发现,河流均存在着严重的富营养化问题,其水体中总磷量为0.52 mg/L—0.96mg/L;底泥中的含水率为66.90%—81.60%;烧失率最高为5.51%,最低为3.33%;在底泥对上覆水中磷的吸附等温线研究中表明,吸附参数与linear型和Freundlich型吸附等温式均得到很好的拟合。相关系数在92.54%—99.55%;沉积物悬浮导致颗粒态磷的生物有效性显著降低,内源磷形态分析表明,尽管悬浮物中铁铝结合态磷（Fe/Al-P）含量呈增加的趋势,但非闭蓄态Fe/Al-P （AAP）占Fe/Al-P的比重却明显降低;而通过底泥改性实验得出,加入三氯化铁改性后的底泥对磷的吸附量得到有效增加,对扰动后改性底泥不同形态磷的分析得出:不同形态磷的含量顺序是:Fe/Al-P > Ca-P >NH4Cl-P > Res-P,其中Fe/Al-P在底泥中占主要的比重,分别高达63.35%、63.07%、57.11%。而Res-P占的比重最低,为1.40%—1.71%。而Ca-P在各个底泥中的含量相差不大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 我国水资源现状

- 1.2 我国城市景观水体富营养化概述

- 1.2.1 景观水体污染现状

- 1.2.2 景观水体富营养化污染成因

- 1.2.3 景观水体富营养化污染来源

- 1.2.4 城市景观水体富营养化的危害

- 1.3 城市景观水体治理现状

- 1.3.1 国外治理研究状况

- 1.3.2 国内治理研究状况

- 1.4 底泥与水体净化磷关系的研究进展

- 1.4.1 底泥在水体净化磷中所起的作用

- 1.4.2 底泥中磷的存在形式

- 1.4.3 各种磷的存在形式

- 1.5 磷的控制标准

- 1.6 本课题的研究意义和内容

- 1.6.1 理论意义

- 1.6.2 研究内容

- 第二章 实验材料、仪器与方法

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验主要仪器

- 2.3 样品的采集与预处理

- 2.3.1 底泥的采集和预处理

- 2.3.2 水样的采集

- 2.4 上覆水及底泥理化性质的分析

- 2.4.1 上覆水测量指标的分析测定

- 2.4.2 底泥测量指标的分析测定

- 2.5 实验方法

- 2.5.1 磷的标准曲线及样品的测定

- 2.5.2 吸附等温实验

- 2.5.3 底泥中磷形态分级提取实验

- 2.5.4 实验数据处理方法

- 2.6 吸附相关的定义与计算

- 2.6.1 吸附平衡

- 2.6.2 平衡吸附量

- 第三章 底泥磷吸附等温线及磷生物有效性分析

- 3.1 底泥及上覆水的采集和分析

- 3.2 底泥样品的磷吸附平衡等温线

- 3.2.1 吸附等温线

- 3.2.2 linear 吸附等温线拟合

- 3.2.3 Langmuir 吸附等温线拟合

- 3.2.4 Freundlich 吸附等温线拟合

- 3.3 不同预处理方式底泥的磷吸附等温线

- 3.4 沉积物悬浮频率对磷生物有效性的影响

- 3.4.1 BAPP 的变化规律

- 3.4.2 BAP 的变化规律

- 3.4.3 悬浮物中铁铝结合态磷对AAP 的贡献

- 3.4.4 BAPP 与DTP 间的转换规律

- 3.5 本章小结

- 第四章 底泥改性及磷赋存形态分析

- 4.1 底泥改性物质的选择

- 4.2 适宜投加量的确定

- 4.3 持续加入外源磷至吸附平衡实验

- 4.4 持续加入外源磷后底泥中各种磷形态分析

- 4.4.1 实验结果

- 4.4.2 结果讨论

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].具时滞富营养化生态模型的稳定性分析[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].富营养化控制标准经济分析方法研究[J]. 环境科学与技术 2017(S1)

- [3].水体富营养化及污水脱氮除磷技术分析[J]. 技术与市场 2015(08)

- [4].水体富营养化的成因、危害及防治措施[J]. 农村科学实验 2017(01)

- [5].2018年梅山湾营养盐的时空变化及富营养化分析[J]. 海洋环境科学 2020(06)

- [6].水体富营养化的监测及其防治研究进展[J]. 祖国 2019(22)

- [7].碱蓬对不同盐度富营养化模拟海水的净化效应及其生长特性[J]. 植物资源与环境学报 2016(04)

- [8].阳澄湖和滆湖微囊藻毒素分布及其与富营养化因子的关系[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [9].水环境中的磷研究与富营养化控制[J]. 污染防治技术 2013(01)

- [10].于桥水库水源地富营养化的调查及分析评价[J]. 工程与建设 2008(05)

- [11].滨江游乐场人工湖水体富营养化整治措施研究[J]. 水资源与水工程学报 2018(06)

- [12].湖泊水体富营养化的来源、危害及治理研究[J]. 环境与发展 2019(04)

- [13].水体富营养化成因及危害[J]. 山西农经 2018(09)

- [14].对虾养殖池塘水体富营养化成因及其防治措施[J]. 河北渔业 2017(01)

- [15].科学理解“富营养化”[J]. 中学生物教学 2011(08)

- [16].河道水体富营养化污染综合治理的研究[J]. 环境与生活 2014(12)

- [17].富营养化海域生态恢复新技术国际领先[J]. 科技致富向导 2009(15)

- [18].水体富营养化的发生危害及防治[J]. 黑龙江水利科技 2012(08)

- [19].湖泊湿地富营养化模型的研究进展[J]. 安徽农业科学 2011(01)

- [20].某富营养化湖体的生态化治理工艺及其过程分析[J]. 广东水利水电 2008(02)

- [21].某湖体富营养化的修复治理[J]. 江西化工 2008(03)

- [22].长江流域水体富营养化演化驱动机制及防控对策[J]. 人民长江 2020(01)

- [23].水体富营养化预警仿真研究及实践[J]. 城乡建设 2020(02)

- [24].河流水体富营养化的影响因素及水质变化分析[J]. 农业与技术 2020(14)

- [25].水体富营养化及常用除磷方法研究进展[J]. 江西化工 2018(05)

- [26].近海水体富营养化条件下氮·磷对浒苔生长的影响[J]. 安徽农业科学 2016(35)

- [27].蓝藻水华与水体富营养化综合治理策略分析[J]. 技术与市场 2015(12)

- [28].水体的富营养化及其治理对策[J]. 生物技术世界 2012(09)

- [29].营养盐对白洋淀草型富营养化的驱动与限制[J]. 中国环境科学 2010(S1)

- [30].星海湖水体富营养化现状调查及成因分析[J]. 上海农业学报 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/936324a95de6b8bab084957c.html