# 桥上纵连板式无缝道岔群纵向力影响因素分析

### 论文摘要

随着我国高速铁路的发展,为了保证列车高速运行安全性和舒适性而使用的无砟轨道也得到很好的发展。同时,为了减小对沿线居民区的滋扰和减少土地的占用,高架桥也在高速铁路中大量使用,因此在高架桥车站铺设道岔群也开始出现。本文就桥上纵连板式无缝道岔群的结构特点,基于无缝道岔、无砟轨道和桥梁间的相互作用关系,建立了岔—板—桥—墩一体化有限元计算模型。以京沪高速铁路上某高架桥上左咽喉为例,分析了温度工况下纵连板式无缝道岔群受力情况,和滑动层摩擦系数、混凝土板伸缩刚度以及钢轨温度对整体结构受力的影响；以及制动工况下结构受力特性,以及滑动层摩擦系数和混凝土板伸缩刚度对整体结构受力的影响。通过计算分析得到以下几点结论：钢轨温度对钢轨受力影响明显,但对下部基础影响有限；伸缩刚度对温度工况和制动工况的影响较大,虽然开裂会减小除桥梁墩台外各结构(包括钢轨、轨道板、底座板、端刺、道岔传力部件)受到的纵向力,但是会影响整体结构耐久性；而滑动层摩擦系数在温度工况和制动工况下对各部件受力影响明显小于伸缩刚度产生的影响,因此运营时间增长和使用环境恶化造成的滑动层摩擦系数的改变,对整体结构带来的影响有限。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究问题来源

- 1.2 国内外无砟轨道发展现状

- 1.2.1 国外无砟轨道发展

- 1.2.2 国内无砟轨道发展

- 1.3 国内外桥上无缝道岔

- 1.4 本课题主要内容及研究意义

- 第2章 桥上纵连板式道岔群计算理论

- 2.1 桥上无缝道岔传力过程

- 2.2 桥上纵连板式无砟轨道结构特点

- 2.2.1 路基上CRTS Ⅱ型板式无砟轨道结构特点

- 2.2.2 桥上CRTS Ⅱ型板式无砟轨道结构特点

- 2.3 桥上纵连板式无缝道岔受力特点

- 2.4 高架桥上左咽喉区工点介绍

- 2.5 计算模型介绍

- 2.6 各参数取值

- 2.6.1 钢轨、道岔传力部件参数取值

- 2.6.2 无砟轨道参数

- 2.6.3 桥梁参数

- 第3章 温度影响下桥上纵连板式无缝道岔群受力与位移研究

- 3.1 桥上纵连板式无缝道岔群受力特点

- 3.1.1 基本轨伸缩附加力和伸缩位移分析

- 3.1.2 道岔传力部件受力及可动部件位移

- 3.1.3 轨道板受力和位移分析

- 3.1.4 底座板受力和位移分析

- 3.1.5 墩台受力

- 3.1.6 端刺受力

- 3.2 轨道板和底座板伸缩刚度影响

- 3.2.1 基本轨受力和位移比较

- 3.2.2 道岔传力机构和可动部分位移分析

- 3.2.3 轨道板纵向力和位移分析

- 3.2.4 底座板纵向力和位移分析

- 3.2.5 桥梁墩台受力分析

- 3.2.6 端刺纵向力分析

- 3.3 滑动层摩擦系数影响分析

- 3.3.1 基本轨纵向力和位移

- 3.3.2 道岔传力部件和可动部分位移

- 3.3.3 轨道板纵向力和位移

- 3.3.4 底座板纵向力和位移

- 3.3.5 连续梁桥墩顶纵向力

- 3.3.6 端刺纵向力

- 3.4 轨温影响

- 3.4.1 基本轨纵向力和位移

- 3.4.2 道岔传力部件受力和可动部分位移

- 3.4.3 轨道板纵向力和纵向位移

- 3.4.4 底座板纵向力和纵向位移

- 3.4.5 连续梁桥墩顶纵向力

- 3.4.6 端刺纵向力

- 第4章 制动影响下桥上纵连板式无缝道岔群受力与位移研究

- 4.1 制动力作用下受力分析

- 4.1.1 基本轨纵向力和位移分析

- 4.1.2 道岔传力部件受力和可动部分位移分析

- 4.1.3 轨道板和底座板纵向力和位移分析

- 4.1.4 桥梁和端刺纵向力分析

- 4.2 滑动层摩擦系数对结构受力影响分析

- 4.2.1 基本轨纵向力和纵向位移影响

- 4.2.2 道岔可动部分位移影响分析

- 4.2.3 轨道板和底座板影响分析

- 4.2.4 桥梁和端刺受力影响分析

- 4.3 伸缩刚度影响分析

- 4.3.1 基本轨纵向力和位移分析

- 4.3.2 道岔传力部件受力和可动部件位移分析

- 4.3.3 轨道板和底座板纵向力分析

- 4.3.4 桥梁和端刺受力分析

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].纵向力作用下重载机车运行安全性试验[J]. 机车电传动 2017(01)

- [2].基于纵向力伪测量的分布式驱动电动汽车行驶状态估计[J]. 机械工程学报 2019(18)

- [3].汽车全轮纵向力综合优化控制[J]. 计算机仿真 2018(12)

- [4].车辆纵向力和质心侧偏角层级估计方法设计与验证[J]. 西安交通大学学报 2019(11)

- [5].高墩大跨简支梁桥的特殊梁轨纵向力及其影响[J]. 西南交通大学学报 2016(01)

- [6].监测、管理及降低列车纵向力[J]. 国外铁道车辆 2019(03)

- [7].以节能为目标的电动轮驱动汽车最优纵向力分配方法[J]. 机械设计与制造 2012(12)

- [8].日本开展移动型X光衍射装置评价长钢轨纵向力基础研究[J]. 现代城市轨道交通 2017(07)

- [9].基于全轮纵向力优化分配的4WD车辆直接横摆力矩控制[J]. 农业机械学报 2009(05)

- [10].四轮独立电驱动车辆全轮纵向力优化分配方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [11].基于动态目标调整的汽车全轮纵向力分配的研究[J]. 汽车工程 2010(01)

- [12].重载铁路机车牵引作用下简支梁桥墩顶纵向力分析[J]. 铁道建筑 2020(09)

- [13].四轮独立电驱动车辆全轮纵向力优化分配方法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(05)

- [14].基于UIO/双KF的4WID-EV驱动轮纵向力估计[J]. 汽车工程 2016(09)

- [15].大秦线2万吨重载列车车钩纵向力特性研究[J]. 物流技术 2011(05)

- [16].2万t级重载列车的技术对策及其纵向力研究[J]. 铁道机车车辆 2008(S1)

- [17].桥上Ⅲ型板式无砟轨道纵向力计算模型简化[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2019(07)

- [18].弹性车轮纵向力刷子模型分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2015(05)

- [19].基于纵向力分配的轮边驱动电动汽车稳定性控制[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [20].模拟切削热实验装置设计与相关参数优化仿真[J]. 科技展望 2015(36)

- [21].高速铁路64m简支梁桥上长钢轨纵向力分析[J]. 科学技术创新 2020(21)

- [22].下承式拱桥上无缝线路设计及纵向力影响因素分析[J]. 铁道建筑 2018(09)

- [23].门式墩纵向刚度及其对无缝线路纵向力的影响[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2012(11)

- [24].大跨度混合梁斜拉桥上无砟轨道纵向力分析[J]. 铁道建筑 2020(03)

- [25].基于修正的轮胎刷子模型的轮胎纵向力分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2014(11)

- [26].重载列车同步控制下纵向力仿真研究[J]. 机车电传动 2012(06)

- [27].不同荷载图式作用下桥上无缝线路纵向力研究[J]. 铁道建筑 2020(02)

- [28].朔黄铁路2万t列车操纵安全及对策[J]. 中国铁路 2017(09)

- [29].基于改进闭环子空间辨识的电动轮汽车纵向力估计[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [30].重载铁路非等跨简支梁桥上无缝线路纵向力研究[J]. 铁道标准设计 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/937b5b6b095c8b388cdf7c39.html