# 宽带辐射噪声测量阵列DSP波束形成技术

### 论文摘要

随着减振降噪技术的发展,水下目标的辐射噪声逐年降低,使得其隐形性能大大加强。而如何使对其辐射噪声进行测量,进而评价其隐身性能成为了一个难题。本文详细分析了采用线列阵的水下大型结构的辐射噪声测量的必要条件,结合宽带波束形成理论、矢量信号处理方法和高速DSP计算平台,给出了一种用于水下大型结构低辐射噪声测量的实现方法,主要研究内容如下：(1)介绍了采用垂直线阵进行水下目标辐射噪声测量的方法,并分析了这种方法的特点。在回顾了常规波束形成方法的基础之后,分析了常规测量方法在水下目标辐射噪声测量中的弊端(2)简述了线性嵌套阵模型的实现原理,并对此模型进行了一定的拓展,推导出一个倍频程的恒定束宽波束形成的基本原理,得出了主轴方向与非主轴方向的恒定束宽形成方法,并进行理论的仿真验证。然后简单介绍了多个倍频程的恒定束宽形成方法。由于测量阵的增益与主波束方向和基阵尺寸有关,分析了三种情况下测量阵的增益,并给出了测量的极限状态。(3)介绍了时延波束形成的一般方法,解决了聚焦处理时不能对数字信号准确进行延迟的问题。首先详细介绍了恒定束宽波束形成中建立FIR滤波器的原理及主要步骤,然后在此基础上进行了时延波束形成的仿真计算,最后分析了主轴和非主轴方向上的仿真计算结果。(4)对于几种受流影响的线阵波束形成结果进行分析,并提出相应的解决方案。(5)在DSP芯片平台上应用本文研究方法实现了一个倍频程的波束形成算法,并且应用此方法对湖上实验数据进行了分析处理。理论与试验分析结果表明：基于DSP处理器的垂直线列阵的线性嵌套阵恒定束宽波束形成方法可以保证主波束宽度的恒定,是解决水下辐射噪声目标测量问题的一种有效方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究的背景和意义

- 1.3 水下目标辐射噪声测量一般方法分析

- 1.3.1 舰船辐射噪声的基本特性

- 1.3.2 利用直线阵的测量与分析技术

- 1.4 国内外发展概况

- 1.5 论文主要研究内容

- 第2章 宽带恒定束宽波束形成的理论方法

- 2.1 常规波束形成

- 2.1.1 均匀线列阵模型

- 2.1.2 时域波束形成

- 2.1.3 频域波束形成

- 2.1.4 噪声测量中被测物体尺寸与波束宽度的关系

- 2.2 基于线性嵌套阵地恒定束宽波束形成理论

- 2.2.1 线性嵌套阵的模型

- 2.2.2 线性嵌套阵在一个倍频程上的恒定束宽波束形成方法

- 2.2.3 主轴方向宽带恒定束宽波束形成

- 2.2.4 非主轴方向宽带恒定束宽波束形成

- 2.2.5 线性嵌套阵在多个倍频程上的恒定束宽方法

- 2.3 恒定束宽波束形成理论仿真

- 2.3.1 窄带波束形成仿真

- 2.3.2 切比雪夫加权对基阵输出信号的影响

- 2.3.3 主轴方向宽带恒定束宽波束形成仿真

- 2.3.4 非主轴方向宽带恒定束宽波束形成仿真

- 2.4 测量阵增益分析

- 2.5 矢量水听器指向性

- 2.6 本章小结

- 第3章 恒定束宽波束形成方法的性能仿真

- 3.1 基于常规线阵的时延波束形成

- 3.2 补偿滤波器的数字实现

- 3.3 数字延迟恒定束宽波束形成

- 3.3.1 正横方向数字延迟波束形成

- 3.3.2 非主轴方向数字延迟波束形成

- 3.4 受流影响的线阵波束形成

- 3.4.1 受流影响的刚性直线阵

- 3.4.2 受流影响的弯曲线阵

- 3.4.3 单个阵元缺失对波束形成的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 恒定束宽波束形成的DSP实现

- 4.1 DSP简介

- 4.2 CODE COMPOSER STUDIO简介

- 4.3 DSP的软件设计流程

- 4.3.1 DSP算法程序设计中的定标

- 4.4 TMS320C5000系列DSP的介绍

- 4.4.1 TMS320C5000基本指标和性能

- 4.4.2 TMS320VC5509的存储空间

- 4.5 基于DSP的波束形成

- 4.6 实验数据处理分析

- 4.6.1 实验概况

- 4.6.2 实验数据处理及结果分析

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于车辆噪声测量分析的创新类实践课程探索[J]. 教育现代化 2020(50)

- [2].铁路环境噪声测量中的问题分析[J]. 科技创新导报 2018(01)

- [3].浅谈厂内机动车辆车外最大允许噪声测量[J]. 中国特种设备安全 2017(05)

- [4].噪声测量值修正新规范结合EXCEL的自动化应用[J]. 环境与发展 2017(05)

- [5].噪声测量时间的控制技术研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [6].洁净工作台噪声测量值的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2015(10)

- [7].小波分析在电机噪声测量中的应用[J]. 才智 2010(31)

- [8].基于互相关采样提高噪声测量精度[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [9].噪声测量仪器性能实验室间比对评价[J]. 中国职业医学 2015(03)

- [10].工业企业厂界噪声监测中背景噪声测量和噪声测量值修正的探讨[J]. 资源节约与环保 2016(10)

- [11].电磁环境噪声测量问题研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [12].工业噪声测量指标研究进展[J]. 浙江预防医学 2016(04)

- [13].乙烯裂解炉燃烧器的噪声测量[J]. 化工机械 2012(02)

- [14].工业企业厂界噪声测量问题探讨[J]. 油气田环境保护 2013(05)

- [15].噪声测量中如何正确选择噪声发生器[J]. 仪器仪表用户 2008(05)

- [16].环球要刊[J]. 现代职业安全 2018(11)

- [17].噪声测量仪器实验室间比对结果分析[J]. 中国职业医学 2019(04)

- [18].某建筑施工场所噪声测量与防治研究[J]. 中国环保产业 2019(10)

- [19].不同噪声测量仪器的不确定度评估[J]. 职业与健康 2012(18)

- [20].电风扇噪声测量的不确定度评定[J]. 现代测量与实验室管理 2010(05)

- [21].传声器的佩戴方式对噪声测量结果的影响分析[J]. 安全 2013(01)

- [22].厂界噪声中背景噪声测量的探讨[J]. 环境工程 2012(S2)

- [23].基于小波分解与谱减法的变压器噪声测量预处理方法[J]. 高压电器 2019(11)

- [24].海面干涉对船舶水下辐射噪声测量的影响及其消减方法[J]. 声学学报 2019(05)

- [25].非主轴宽带辐射噪声测量线列阵的性能仿真[J]. 振动与冲击 2012(09)

- [26].新颁布噪声测量值修正标准解读[J]. 资源节约与环保 2015(12)

- [27].噪声能量公式在噪声测量中应用的探讨[J]. 中国职业医学 2008(01)

- [28].噪声测量技术的研究及分析[J]. 电子测量与仪器学报 2008(S2)

- [29].噪声测量的实时违章信息记录平台的设计分析[J]. 电子世界 2018(08)

- [30].植物绝缘油变压器噪声测量及分析[J]. 变压器 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93882318edf54be9b95e61c7.html