# 基于多通道最大熵谱估计的直接序列扩频信号的循环谱检测方法

### 论文摘要

本课题源自XX基金项目——《基于多通道最大熵谱估计的直接序列扩频信号的循环谱检测方法》。本文的主要分析研究了直接序列扩频信号的检测,以及部分参数的估计。在电磁环境极其复杂的战场环境下,战场通信往往涉及到各种通信与信息技术的综合,如果可以检测到对方扩频通信信号的存在,甚至对其进行参数估计乃至干扰,对战局控制有着极其重要的意义。如果在低信噪比情况下对方采用跳频和直扩两种技术,这样的信号检测是十分困难的。跳频的频率切换速度极快,这就要求敌方每一个频点进行通信的时间之内,我方可以快速完成检测和参数估计任务,故能得到的采样序列就很短。这样,需要我方的检测和参数估计的算法简单、快速,在采样点较少或者信噪比较低的情况下也能检测到信号,并期望进行参数估计。如果能检测到20%的频点进行瞄准式干扰,敌方通信将无法进行。本文研究了用循环谱法检测检测直接序列扩频信号的技术。国内目前用循环谱技术检测直扩信号,大都用经典谱估计中的周期图法,理论显示,虽然周期图在理想情况下(数据长度足够,硬件存储空间足够)检测效果相当好,但是由于其固有的缺点,如果数据较短,估计的谱出现很大偏差,谱分辨率也就低。所以经常需要长时间的观测来弥补这些不足,实际应用中,要采样成千上万个点,才能进行准确的计算。显然,这种方法距离实际应用还有很长的路要走。本文先期工作研究过周期图算法,根据此方法方差大,要求序列较长等缺点,作者提出了用现代谱估计的最大熵谱估计法来求循环谱,最大熵谱估计法也称为伯格法。伯格法谱估计是AR谱估计的一种,避免了傅立叶变换对于未观测信号处理为零的缺点,且相对于Levinson法,它可以由信号观测数据直接计算AR模型的参数,而不用求自相关函数。由于避免了对自相关函数的估计,所以对短数据的估计比Levinson法准确。本文中研究的伯格法综合了伯格和后来理论研究的一些结果,给出了便于计算机运算的递归算法。计算循环谱需要用到多通道谱估计技术,本文正是根据此要求,提出了多通道最大熵谱估计算法应用于直接序列扩频信号的检测。正是多通道伯格法对于数据长度的要求低且结果准确等特点,在这里的应用显得非常合适。这样就给战场条件下的通信对抗提供了条件。但是单通道情况在估计正弦波时,有谱线偏移和谱峰分裂的缺点。多通道或有相同缺陷。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 本文的主要工作

- 第二章 直接序列扩频

- 2.1 扩频通信系统的数学模型

- 2.2 扩频系统的伪随机序列

- 2.2.1 移位寄存器序列

- 2.2.2 m 序列的产生方法

- 2.3 处理增益和干扰容限

- 2.4 直接序列扩频信号的特点

- 第三章 谱相关理论

- 3.1 谱相关的数学原理

- 3.1.1 随机函数的协方差与2 阶特性

- 3.1.2 随机函数的可调和性定理

- 3.2 循环自相关函数和循环谱的推导和定义

- 3.3 信号谱相关处理的优势和局限

- 第四章 最大熵谱估计

- 4.1 单通道最大熵谱估计

- 4.2 双通道谱估计

- 4.2.1 双通道Levinson 谱估计方法

- 4.2.2 双通道最大熵谱估计法

- 4.3 关于模型阶次的选择

- 4.4 部分参数估计

- 4.5 仿真结果

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间所做的工作

### 相关论文文献

- [1].不同特征数字信号的谱估计算法性能分析[J]. 计算机应用 2009(S2)

- [2].基于单纯形优化谱估计的间谐波检测[J]. 河南机电高等专科学校学报 2009(04)

- [3].基于遗传熵谱估计的年径流周期识别[J]. 水科学进展 2009(03)

- [4].基于最小均分差(MMSE)准则的多窗口谱估计[J]. 办公自动化 2010(16)

- [5].现代谱估计法及应用效果[J]. 石油地球物理勘探 2009(S1)

- [6].利用多抽头谱估计和频谱相关的频谱感知方法[J]. 通信对抗 2014(02)

- [7].单快拍约束优化的高分辨方位谱估计技术[J]. 声学与电子工程 2010(04)

- [8].Cadzow谱估计法简介[J]. 科技信息 2009(26)

- [9].窄带信号小样本谱估计算法[J]. 海军航空工程学院学报 2009(06)

- [10].应用多抽头谱估计和小波变换的宽带频谱感知方法[J]. 舰船电子工程 2014(08)

- [11].小波法的网络流量奇异谱估计[J]. 小型微型计算机系统 2011(04)

- [12].基于阶比分析与AR谱估计的发动机故障特征提取[J]. 汽车工程 2013(05)

- [13].改进的循环谱估计快速算法与性能分析[J]. 电子与信息学报 2011(07)

- [14].基于改进扩展Prony谱估计法的谐波电流检测[J]. 电力自动化设备 2010(10)

- [15].高精度时变参数模型谱估计及应用[J]. 计算机工程 2011(12)

- [16].失真控制下的短时谱估计语音增强算法[J]. 西安交通大学学报 2011(08)

- [17].周期图谱估计及其改进方法的Matlab仿真[J]. 电子质量 2010(07)

- [18].频谱估计算法在炮口初速测量雷达工程的实现[J]. 电子科技 2011(11)

- [19].弯折谱估计在抛物型方程模型电波传播中的应用研究[J]. 电波科学学报 2014(03)

- [20].基于最大熵谱估计的回波信号检测技术研究[J]. 半导体光电 2011(05)

- [21].11/2维谱估计在直升机声信号特征提取中的应用[J]. 数据采集与处理 2008(04)

- [22].基于最大熵谱估计的频谱感知方法的研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(05)

- [23].在超声检测中使用DSP实现最大熵谱估计[J]. 微计算机信息 2008(15)

- [24].认知无线电中基于多窗口谱估计-奇异值分解的频谱空穴检测方法研究[J]. 西安工业大学学报 2013(01)

- [25].谱估计算法在近炸引信中的应用[J]. 现代防御技术 2010(03)

- [26].基于谱估计的飞行目标声特征提取方法[J]. 微计算机信息 2008(25)

- [27].最小p范数准则α谱估计及载波频率检测[J]. 计算机工程与应用 2010(21)

- [28].基于α稳定分布的空间瞬态光频谱估计[J]. 计算机工程 2011(05)

- [29].非参数模型谱估计算法性能比较[J]. 天津理工大学学报 2009(04)

- [30].基于一维FFT频谱估计的移动物体速度估计法[J]. 光学技术 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/939613114a57ff3c0661622f.html