# PAC对MBR工艺废水处理的耦合强化效能研究

### 论文摘要

随着现代社会工业经济的迅猛发展,城市用水量急剧增加,相应污水排放量也随之增加,加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,带来众多的环境问题。膜生物反应器技术近年来在水处理领域得到不断研究和关注。与传统的处理工艺相比,膜生物反应器（MBR）对于污水的处理具有突出的优点,是目前最有发展前途的水处理技术。但膜污染问题成为了制约MBR广泛发展应用的瓶颈。本试验旨在研究通过向反应器中投加粉末活性炭（PAC）以改善MBR的操作性能,提高污水处理效果,缓解膜污染,减少剩余污泥排量。本研究首先以模拟生活废水为处理对象,通过平行对比研究,探讨不同PAC投量下MBR-PAC工艺的运行效能,考察投加PAC对污水处理效果和膜性能的影响,探求实验条件下的最佳PAC投量关系。其次,实验中以制浆废水为研究对象,通过MBR-PAC工艺对实际制浆废水的处理研究,探讨MBR-PAC工艺对难处理制浆废水的处理效果,指导后续的实际工程应用。实验结果表明,投加PAC能在整体上改善MBR反应器处理污水的运行效能。在研究条件下,PAC的投加剂量为10g时,MBR-PAC工艺达到最佳的污水处理效果。在水力停留时间为12h时,MBR-PAC对模拟生活污水的处理效果可达：COD的去除率为94.15%、氨氮的去除率为92.58%、总氮的去除率为89.98%、总磷的去除率为99.43%,相比远远高于单纯MBR工艺的运行结果。PAC的投加不仅可以提高MBR工艺中活性污泥浓度的增长幅度,而且可以减少剩余污泥的产量,MBR-PAC中剩余污泥产量相比MBR减少了88.2%。PAC的投加使得微生物生长环境得到了改善,污泥浓度增长更快。MBR-PAC工艺对难降解制浆废水表现出高效的处理效果：COD的去除率为90.25%,氨氮的去除率为87.59%,总磷的去除率为70.59%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 膜生物反应器研究发展概述

- 1.1.1 膜生物反应器的原理

- 1.1.2 膜生物反应器的工艺特点

- 1.1.3 膜生物反应器的类别

- 1.1.4 膜生物反应器的发展历史

- 1.2 膜污染概述

- 1.2.1 膜污染的机理

- 1.2.2 膜污染的种类

- 1.2.3 膜污染的影响因素

- 1.2.4 膜的清洗方法

- 1.2.5 控制MBR膜污染的措施

- 1.3 粉末活性炭（PAC）在水处理中的应用

- 1.4 本文的研究目的和研究内容

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究内容

- 第2章 实验装置与分析方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 实验药品

- 2.3 实验仪器

- 2.4 试验运行条件

- 2.5 模拟生活废水成分

- 2.6 活性污泥的驯化与培养

- 2.7 实验主要测试项目与分析方法

- 2.7.1 本实验测试项目的确定

- 2.7.2 测试项目和分析方法

- 2.8 PAC的选择与处理

- 2.9 膜的清洗方式

- 第3章 实验结果分析与讨论

- 3.1 模拟生活废水水质

- 3.2 MBR-PAC工艺中PAC投量对出水水质的影响

- 3.2.1 PAC投量对COD去除效果的影响

- 3.2.2 PAC投量对氨氮去除效果的影响

- 3.2.3 PAC投量对总氮的去除效果的影响

- 3.2.4 PAC投量对总磷去除效果的影响

- 3.2.5 最佳水力停留时间时PAC投量对生活废水处理效果的影响对比

- 3.3 MBR工艺与MBR-PAC工艺的比较

- 3.3.1 对COD去除效果的对比

- 3.3.2 对氨氮去除效果的对比

- 3.3.3 对总氮去除效果的对比

- 3.3.4 对总磷去除效果的对比

- 3.3.5 PAC对污泥性能的影响

- 3.3.6 PAC对MBR膜性能的影响

- 3.4 MBR-PAC工艺对制浆废水的处理

- 3.5 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].MBR工艺污水处理厂的谐波治理[J]. 四川水泥 2020(04)

- [2].高析氧电极处理垃圾渗沥液MBR出水的技术研究[J]. 中国资源综合利用 2019(11)

- [3].MBR厌氧氨氧化的快速启动及膜污染行为特性[J]. 中国给水排水 2019(17)

- [4].MBR工艺及其在中水回用中应用比较研究[J]. 山东工业技术 2017(12)

- [5].MBR膜清洗领域在中国专利申请状况分析[J]. 化工管理 2017(24)

- [6].MBR技术在城市中水回用系统中的应用研究[J]. 科技风 2016(08)

- [7].平板膜MBR[J]. 广东化工 2016(13)

- [8].MBR在难降解有机废水处理中的研究及应用[J]. 中国给水排水 2013(24)

- [9].MBR污水处理工艺的现场应用[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [10].MBR工艺在西安经开草滩污水处理厂中的应用[J]. 中国给水排水 2020(08)

- [11].膜生物反应器（MBR）工艺应用研究[J]. 资源节约与环保 2020(08)

- [12].医院污水处理中应用MBR膜法的环保作用[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(93)

- [13].灰色神经网络在MBR曝气强度中的应用研究[J]. 软件工程 2016(11)

- [14].MBR膜在制药废水处理中的应用[J]. 工程技术研究 2017(03)

- [15].MBR工艺在中水回用中的应用[J]. 中国资源综合利用 2017(04)

- [16].水解酸化+MBR组合工艺处理印染废水的研究[J]. 科技广场 2015(11)

- [17].MBR处理农药废水的试验研究[J]. 资源节约与环保 2015(10)

- [18].MBR中平板膜和中空纤维膜的运行特性对比研究[J]. 给水排水 2015(12)

- [19].MBR在屠宰废水处理回用中的应用[J]. 给水排水 2014(06)

- [20].MBR技术在啤酒废水处理中的应用[J]. 工业用水与废水 2014(02)

- [21].中空纤维膜MBR污水处理工艺中细格栅系统设计探讨[J]. 给水排水 2014(04)

- [22].膜生物反应器(MBR)在中水回用中比较研究[J]. 环境研究与监测 2013(01)

- [23].浅谈MBR中水回用工艺[J]. 广州建筑 2013(01)

- [24].MBR中胞外聚合物对膜污染影响的研究进展[J]. 环境工程 2012(06)

- [25].膜生物反应器(MBR)在中水回用中比较研究[J]. 黑龙江环境通报 2012(04)

- [26].MBR膜生物反应器在污水处理中的发展及应用[J]. 科技资讯 2011(04)

- [27].MBR技术在中水回用中的应用[J]. 甘肃冶金 2011(03)

- [28].MBR技术在废水处理回用中的应用[J]. 环境科技 2010(S1)

- [29].有机负荷对缺氧-好氧MBR系统的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2010(06)

- [30].MBR膜生物反应器在分散式中水回用系统中的应用[J]. 中国建设信息 2010(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93b3c0a6ffc9ed4a4fcc4a14.html