# 聚合酶链式反应生物芯片系统的设计研究

### 论文摘要

聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）广泛应用于生命科学的各个领域。集成化的PCR生物芯片充分利用芯片热容量小、比表面积大、节省珍贵样品的优点使得该项技术应用更加方便快捷、高效可靠。本文的研究内容包括:首先针对PCR反应所需的温度均衡性,应用有限元分析方法优化加热电极形状及微腔反应室的高度。采用基于微加工技术的研究方法,在0.2mm厚的玻璃基片集成Pt加热电极及温度传感器,针对高分子聚合物聚碳酸酯（PC）热模压工艺参数进行了研究并制作出芯片微反应室的腔体。其次对于Pt传感器温度电阻公式进行分析测得所制作的Pt传感器的电阻温度系数。之后对传感器微信号的获取进行了深入研究并采用了以精准恒流源LM336-2.5、AD620以及OP07为基础的高精度放大电路。最后采用以FPGA为核心的控制系统,用VHDL硬件描述语言实现包括AMP、AD、PID、PWM和LCD等模块,用ISE软件完成编译下载实现系统功能。该系统有利于PCR系统的升级并能有效集成到微全分析系统中。基于玻璃基片和聚碳酸酯实现的PCR芯片集成了DNA反应室、Pt加热电极及温度传感器等功能组件。微腔反应室容积约为5微升。通过简化芯片的微结构、微加工工艺和微加工设备,制作出较低成本PCR芯片。同时对芯片的控制系统进行了研究,构建了以FPGA为核心的控制系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 生物芯片技术概述

- 1.2 聚合酶链式反应芯片技术

- 1.3 芯片材料及微加工方法

- 1.4 本文研究的内容

- 2 PCR 电极热学分析及设计

- 2.1 传热学

- 2.2 ANSYS 有限元分析工具

- 2.3 PCR 芯片的ANSYS 建模及稳态分析

- 2.4 小结

- 3 PCR 芯片的设计与制作

- 3.1 玻璃基PT 电极传感器的制作

- 3.2 聚合物PC 微流控芯片模压成型研究

- 3.3 芯片的组合封装

- 3.4 小结

- 4 PT 传感器检测及信号放大

- 4.1 金属薄膜材料特性

- 4.2 电极参数测定

- 4.3 PT 电极传感器信号放大电路

- 4.4 小结

- 5 PCR 芯片控制系统设计

- 5.1 控制系统总体框图

- 5.2 AMP 及ADC 数据采集

- 5.3 PID 原理及实现

- 5.4 PWM 原理及实现

- 5.5 小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].生物芯片研究现状与市场分析[J]. 生物产业技术 2018(01)

- [2].生物芯片在食品的应用研究[J]. 广东饲料 2018(06)

- [3].生物芯片及其应用研究[J]. 中国科技信息 2015(Z1)

- [4].可植入防疫生物芯片[J]. 发明与创新(小学生) 2020(05)

- [5].前景诱人的生物芯片[J]. 初中生必读 2015(06)

- [6].生物芯片里的家国情怀——归侨院士程京[J]. 全球商业经典 2014(11)

- [7].一种新型显色生物芯片识读仪软件的设计[J]. 生物医学工程研究 2016(02)

- [8].归侨院士程京:生物芯片里的中国心[J]. 初中生之友 2015(10)

- [9].韩研制出新型医用生物芯片[J]. 中华中医药学刊 2012(05)

- [10].领跑中国生物芯片[J]. 华东科技 2008(03)

- [11].“生物芯片在医学和食品安检中的应用大会”在北京举行[J]. 中国医疗器械信息 2008(05)

- [12].让生物芯片见证中国“加速度”[J]. 神州学人 2010(04)

- [13].生物芯片在聋病分子检测中的应用[J]. 中国医疗器械信息 2008(03)

- [14].全国生物芯片标准化技术委员会正式成立[J]. 中国医疗器械信息 2008(09)

- [15].“双一流”背景下生物芯片与生物传感课程教学新模式探讨[J]. 科技风 2020(27)

- [16].程京:生物芯片里的中国心[J]. 发明与创新(大科技) 2014(11)

- [17].生物芯片,让生命更精彩[J]. 小学科技 2009(07)

- [18].生物芯片仪检测儿童呼吸道感染病原体效果分析[J]. 上海预防医学 2010(08)

- [19].生物芯片大国争雄[J]. 华东科技 2008(03)

- [20].“系统化生物芯片和相关仪器设备的研制及应用”项目荣获国家技术发明二等奖[J]. 中国医疗器械信息 2008(02)

- [21].生物芯片用于食品快速检测[J]. 食品研究与开发 2008(04)

- [22].生物芯片的制备技术研究[J]. 白城师范学院学报 2013(05)

- [23].生物芯片探知药效[J]. 发明与创新 2012(08)

- [24].荣获2007年度国家技术发明奖二等奖 系统化生物芯片和相关仪器设备的研制及应用[J]. 中国科技奖励 2008(02)

- [25].生物芯片,下一个“芯”未来[J]. 经济 2018(11)

- [26].基于低频振荡的微点阵阵列/图案化制备系统制备生物芯片[J]. 传感器世界 2016(03)

- [27].我被植入了“生物芯片”[J]. 小溪流(故事作文) 2011(03)

- [28].可植入生物芯片[J]. 技术与市场 2010(08)

- [29].生物芯片荣获国家技术发明二等奖[J]. 生物医学工程学进展 2008(01)

- [30].生物芯片微反应腔系统设计综述[J]. 玉溪师范学院学报 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93d8ee835db9e2780e9c3843.html