# 柔性基ZnO：Al透明导电薄膜材料的制备与性能研究

### 论文摘要

本文采用射频磁控溅射法,首次在透明柔性聚合物TPT材料衬底上制备了掺铝氧化锌透明导电薄膜（ZAO）,研究了关键工艺参数对薄膜结构及光电性能的影响,并与玻璃衬底上制备的ZAO薄膜性能进行对比分析；结合实验测试结果,对ZAO薄膜的导电性能进行了仿真分析和实验验证,并对其透光性能进行了分析；最后研究了TPT柔性基ZAO薄膜的绒面结构刻蚀工艺,成功制备出具有良好陷光效果的绒面ZAO薄膜。主要研究工作如下：选用柔性透明TPT和玻璃衬底,改变ZnO靶材中Al2O3的掺杂浓度、Ar气压强、溅射功率、溅射气氛等工艺参数,制备ZAO薄膜,利用XRD、SEM、XPS、Raman、UV-vis、Hall测试系统等多种测试分析手段,研究了ZAO薄膜的微观结构与光电性能。研究结果表明,两种衬底上制备的ZAO薄膜均为六角纤锌矿结构的多晶材料,具有垂直于衬底的c轴择优取向。ZnO靶材中Al2O3的重量百分比为2%时,ZAO薄膜的结晶质量和平整度及薄膜导电性能较好。低溅射气压制备的薄膜更加致密,结晶较好；Ar气压力为1Pa时,玻璃衬底上制备的ZAO薄膜的品质因子最大,为10254.1Ω-1cm-1。随溅射功率增加,ZAO薄膜晶粒尺寸增加,导电性能改善,晶粒尺寸可达400nm左右,且薄膜内的应力降低,在150W时最低为0.33GPa,当功率超过大约160W时,薄膜应力由拉应力变成压应力。少量的H2可改善ZAO薄膜结晶质量,H2的引入使薄膜的O 1s峰向更低结合能移动,薄膜电阻率随氢的增加先降低后增加,当H2流量为1sccm时,玻璃衬底上薄膜电阻率最低为5.32×10-4Ω·cm,载流子浓度为6.85×1020cm-3,霍尔迁移率为10.5cm2/VS。ZAO薄膜在590nm附近有一发光带,气氛中加入O2时,发光带强度降低,分析认为与锌氧化学计量比失衡引起的缺陷能级有关。SiO2缓冲层可以改善ZAO薄膜结晶质量,减小薄膜的晶格畸变,降低薄膜内存在的应力,提高薄膜中载流子浓度,从而提高薄膜的导电性能。室温下TPT衬底上制备ZAO薄膜时,当溅射功率120W、工作气压1Pa、薄膜厚度800nm、氢/氩流量比为5%时薄膜具有良好的光电性能：薄膜可见光平均透过率约为72%、电阻率为6.5×10-3Ω·cm,载流子浓度为2.45×1020cm-3,霍尔迁移率为2.36 cm2/Vs。建立了载流子迁移率模型,对ZAO薄膜电学特性进行了仿真分析,并结合测试结果进行实验验证,并对其透光性能进行了分析。发现替位A1原子形成的载流子是ZAO薄膜的主要载流子来源。当载流子浓度在1018cm-3量级及以下时,晶界散射是影响薄膜导电性能的主要因素。当载流子浓度达到1020cm-3量级时,离化杂质散射是影响其导电性能的主要因素,且载流子迁移率与载流子浓度的-2.14/3次方成正比。载流子浓度处于两者之间时,同时存在晶界散射和离化杂质散射等多种散射机制。在实验得到的载流子范围内（≤1020cm-3）,ZAO薄膜的光学带隙随着载流子浓度的增加出现宽化现象,光学带隙与载流子浓度的2/3次方基本呈线性关系。可见光透过率与薄膜晶粒尺寸及表面粗糙度有关,随着晶粒尺寸的增加和粗糙度的降低,薄膜的透光性能得到改善。采用乙酸溶液,对TPT衬底上的ZAO薄膜进行了刻蚀。当乙酸浓度为1%,刻蚀时间为10s时,薄膜表面呈金字塔结构,光散射能力改善,薄膜在可见光内的透过率约为60%,方阻约为260Ω/□。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 氧化锌（ZnO）的结构和基本性能

- 1.3 ZnO透明导电薄膜材料的研究进展

- 1.4 ZnO透明导电薄膜的应用

- 1.5 论文的研究目的及内容安排

- 2 ZAO透明导电薄膜材料的制备和表征

- 2.1 ZAO薄膜的制备

- 2.2 薄膜材料性能测试与表征

- 2.3 本章小结

- 3 ZAO透明导电薄膜结构与光电性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 ZAO薄膜的结构和光电性能

- 3.3 本章小结

- 4 ZAO透明导电薄膜特性的仿真分析与实验验证

- 4.1 引言

- 4.2 TCO薄膜的导电机理

- 4.3 ZAO薄膜电学特性的仿真分析与实验验证

- 4.4 TCO薄膜的透光机理

- 4.5 ZAO薄膜光学特性的实验分析

- 4.6 本章小结

- 5 绒面ZAO透明导电薄膜的制备与性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 样品制备

- 5.3 绒面ZAO薄膜结构与性能研究

- 5.4 本章小结

- 6 全文总结

- 6.1 主要结论

- 6.2 需要进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于苯并吲哚的荧光探针对Al~(3+)的识别及应用[J]. 应用化学 2020(01)

- [2].甲醛在本征和Al掺杂石墨烯表面的吸附研究[J]. 科技创新导报 2020(11)

- [3].空心玻璃微珠/Al基泡沫材料的微观组织与性能研究[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].Al对42CrMo螺栓钢淬透性及组织的影响[J]. 金属学报 2020(10)

- [5].新型Al~(3+)荧光探针综合性实验开发与实践[J]. 山东化工 2020(18)

- [6].基于苯甲酰肼衍生物的Al~(3+)荧光探针的合成与表征[J]. 化学试剂 2016(12)

- [7].合金元素Al、P对镀锌层耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2017(01)

- [8].含缺陷碳纳米管吸附Al原子的第一性原理研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [9].Al~(3+)荧光探针的合成及识别性能研究[J]. 化学试剂 2017(06)

- [10].Al~(3+)对螺旋霉素发酵的影响[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [11].超高速碰撞2A12铝靶过程中Al~+的光谱辐射特征[J]. 光谱学与光谱分析 2017(08)

- [12].新型席夫碱高灵敏荧光探针用于Al~(3+)的测定[J]. 中国科学:化学 2017(08)

- [13].一种新型Al~(3+)荧光探针的合成及其在食品中的应用[J]. 高师理科学刊 2017(09)

- [14].Al对铁素体耐热钢析出相影响的模拟计算[J]. 铸造技术 2019(11)

- [15].Al~(3+)对不同八仙花品种萼片颜色的影响初探[J]. 上海蔬菜 2017(04)

- [16].含Al金属间化合物多孔材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2017(Z1)

- [17].合金元素Al对定向凝固镁合金组织、晶粒取向和力学性能的影响[J]. 铸造 2016(10)

- [18].重视AL型肾淀粉样变的规范治疗[J]. 中华肾病研究电子杂志 2014(02)

- [19].Al~(3+)对浸铀混合菌活性的影响[J]. 金属矿山 2014(07)

- [20].不同酸度条件下茜素红-Al~(3+)-磺胺嘧啶体系的研究及应用[J]. 西北药学杂志 2009(02)

- [21].Al~(3+)对红檵木叶色生理变化的影响[J]. 湖南林业科技 2008(02)

- [22].喷丸处理对45钢表面Al~+注入层抗高温氧化性的影响[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [23].聚丙烯酸包囊的1-(羧甲基)-1,2,3-三唑-4-羧酸稳定胶体金对Al~(3+)的可视化检测[J]. 高分子材料科学与工程 2020(03)

- [24].Al对42CrMo螺栓钢淬透性的影响[J]. 金属热处理 2020(10)

- [25].Al-水纳米流体冲击射流流动换热特性研究[J]. 东北电力大学学报 2017(04)

- [26].8-羟基喹啉类荧光探针的合成及其对食品中Al~(3+)含量的检测[J]. 食品科学 2017(18)

- [27].拉压变形对B(N)掺杂碳纳米管Al吸附性能的影响[J]. 沈阳工业大学学报 2016(04)

- [28].基于修正球形双晶模型的金属Al晶界能分子动力学计算[J]. 中国有色金属学报 2015(11)

- [29].基于烟气脱硫的碱式硫酸铝吸收剂Al~(3+)含量测量试验[J]. 安全与环境学报 2015(05)

- [30].微量Al~(3+)掺杂对钴铁氧体磁和电性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93eddcd45f7041d646076374.html