# 电梯制动器电气控制及检验问题探析黄志刚

关键词：电梯制动器；电梯控制；检验

引言

电梯主要是起到上下垂直运输的作用，是高层建筑不可缺少的一项内容。但是，在电梯长期运行的过程中，很容易发生安全故障，因此为了保证电梯运行的稳定性，加强电梯制动器电气控制检验是非常必要的。

1电梯制动器中电气管控系统的运行原理

电梯设施当中的制动器是极为重要的组成构件，对电梯设施中的电气系统控制措施实施检测与分析，能够增加高层建筑中电梯运行的安全指数，不至于发生电梯粗地与冲顶的安全事故，电梯设施当中的制动器是有弹簧的，制动器内部的摩擦片紧紧压在制动盘上边，二者相互作用形成摩擦力能够制动电梯，因此为了保证电梯的正常运行，就要把将摩擦片分开。在电梯静止时，其制动器、电机等都是不通电的，这时制动弹簧与制动轮环抱在一起，电机就不会在继续运转了，连接电源后，由于电磁铁的此话作用，制动片就会随之张开，与制动轮分开，电梯设施的轿厢就能够正常运行了，电梯设施到了预定的楼层时，电机与磁铁就会断开电源，电磁圈当中的磁力消退，制动臂也回到原来的位置上，制动片就会抱住制动轮，以停止电梯设施的实际运行。

2电梯制动器中电气管控系统检验过程中出现的问题

（1）接触器并不是完全独立的。一般情况下，为了能够对电梯设施进行合理有效的操纵控制，电气设施要求要在两个以上，可是在针对电梯制动器的电气控制实施分析与检测的时候，当其中一个位置失去信号关联，接触器就会停止正常工作，电梯设施中的电源是难以切断，这时，电梯就会出处在极为危险的运行状态中。

（2）接触器当中总有一个形同虚设。为了能够对建筑物中的电梯设施实施合理有效的电气管控，经过试验后发现，电梯设施当中虽然有两个电气设施的控制系统，可是实施上电路走向的铺设形式没有差别，基于此可以指导电梯设施的运行过程当中就只会有一个装置在起作用。

（3）电梯设施内部的制动器系统出现严重故障。电梯设施制动器相关部件在实际生产过程中，由于人工操作等影响，电梯设施的操作线圈极易出现很多问题，其会让电梯设施的运行工作出现数据误差，当误差数值较大时，就会出现电梯设施制动器相关部件出现突然失灵的状况，导致电梯设施出现异常运行，严重甚至会出现线路混连的状况，电梯设施当中的控制器无法及时断开，会对电梯设施的正常运行产生不良影响。

（4）电梯设施制动器出现严重的机械性故障。现代高层建筑物当中的电梯在正常运行过程当中，有可能会出现电梯设施制动器的机械系红故障，电梯设施出现不稳定的机械性故障，对电梯设施的正常运行产生不良影响。这样的情况非常不稳定，会导致电梯梯井中出现卡顿的状况，严重时很有可能会出现电路中断的情况，对电梯设施的正常运行产生严重不良的影响。在对高层建筑中的电梯实施安装时，因为操作方式错误，致使建筑物当中的电梯设施出现运行不畅的故障，因为实际安装作业过程中将零部件的位置安装错误，并且电气长时间运行产生磨损等状况，都极易导致电梯设施出现严重的故障。电梯设施的实际运行中，电梯设施中的动力系统出现降低的情况，制动轮、闸片之间的摩擦力不断增加，较少电气控制系统的接触面积，会让建筑物中的电梯设施稳定性相关内容产生影响，严重危害人们的生命财产安全。

3提升对电梯制动器中电气控制系统进行探析与检测的有效措施

3.1日常检验

日常检验是保证电梯制动器电气控制运行稳定性的基础，做好该方面可以及时发现问题，和解决问题，减少电梯运行故障的产生，具体的内容如下。

（1）在常规检验的过程中，需要将制动器各项零件作为检查的重点，判断各项零件是否存在破损的现象，例如：螺丝等松动、防护装置缺失等显现，一旦发现这些问题，需要立即进行处理和更换。同时，日常检查需要在制动器松闸以后，对制动臂进行检查，分析制动臂是否处于平衡的状态，并且对松闸的缝隙进行检查，分析缝隙是否处于标准的范围内，若是存在较大的偏差，需要立即进行调整，避免影响电梯制动器电气控制的正常运行。

（2）在电梯运行的过程中，若制动器电气控制铁芯存有大量的油污、灰尘，出现生锈和腐蚀的现象，便会大大增加电梯运行安全事故产生的概率。因此，在电梯制动器电气控制日常检验的时候，需要重点检验铁芯的状态，针对油污、灰尘、生锈、腐蚀等现象，进行处理和清洁，保证电梯制动器电气控制铁芯性能处于正常的状态，提升电梯运行的安全性和可靠性。

3.2模拟检验

模拟检验主要是针对电梯制动器电气控制运行的状态，进行模拟试验，分析其中可能存在的问题，并且进行有效的解决。在模拟检验的过程中，一定要保证电梯制动器电气控制处于同一个方向运行，并且需要按住电梯制动器的主要控制点，这样是为了分析电梯是否处于相反方向运行，若是处于相反的状态，就可以证明电梯制动器电气控制没有任何异常现象。但是，在模拟试验中若是情况处于相反的状态，那么就证明存在异常的现象，需要立即做出调节和处理，避免安全事故的产生。

3.3接触器检验

接触器是保证电梯制动器电气控制安全、稳定运行的重点，因此在检验的过程中，需要对接触器进行综合性考虑，具体内容如下。

（1）主要是通过利用接触器将各项电梯线路有效连接在一起，将电梯运行所产生各项信息直接反馈到电梯调度中心。同时，相关的工作人员可以根据所反馈的信息，启动辅助接触器，以此尽最大程度上保证电梯制动器电气控制运行的稳定性，降低电梯安全运行的稳定性。

（2）在启动辅助接触器的时候，需要根据电梯制动器电气控制的运行状态进行相应的调试，并且对调试参数进行记录，以便后期检验工作的展开，更满足电梯日常运行的需求，以此降低安全事故的产生，为住户上下运行提供了相对便利的条件。

（3）在电梯制动器电气控制检验的过程中，需要检查的接触器的防粘结保护装置，若是没有做好该方面就会影响控制性能，电梯运行故障产生的几率相对较高。针对该方面需要做好接触器的防粘结保护，这样电梯在运行停止的状态下，接触器就会处于断开的现象，可以有效降低电梯安全事故的产生。

结束语

由于建筑工程的高度逐渐增加，电梯的重要性逐渐凸显出来，并且电梯是由不同结构组成的，制动器电气控制就是其中非常重要的一项内容。制动器电气控制主要为电梯安全、稳定的运行，若是电梯在运行的状态下，制动器电气控制系统出现失灵的现象，所带来的后果是非常严重的。因此，为了保证电梯安全、稳定的运行，降低安全故障的产生，加强对电梯制动器电气控制的了解，以及检验力度是非常必要的。在电梯制动器电气控制检验阶段，主要是及时发现问题，和解决问题，将其自身最大的安全性能得以发挥，尽最大程度上保证电梯运行的安全性和稳定性。

参考文献

[1]何贤杰.电梯制动器电气控制及检验分析[J].电气传动自动化,2018,40(04):21-22.

[2]谢青.电梯制动器电气控制及问题探析[J].化工管理,2018(11):108.

[3]杜广胜.电梯制动器电气控制及检验[J].中国设备工程,2018(07):79-80.

[4]侯靖.浅谈电梯制动器的常见问题及对策[J].科技创新导报,2018,15(01):101-102.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9418117a79f27db0c4398c26.html