# 卷烟主流烟气有害挥发性酚类化合物分析方法的改进

### 论文摘要

简单酚类化合物是卷烟主流烟气中的一类重要有害成分,高效液相色谱法因不需要样品预分离和衍生化,具有操作简单,可直接进行样品测定等优点,在酚类化合物的分析中得到了广泛的应用。由于酚类化合物具有较强的荧光性,采用荧光检测器可提高分析灵敏度,所以目前带荧光检测器的高效液相色谱法已成为测定酚类化合物最简便有效的方法。但是,在用这一方法进行酚类化合物的检测时,由于对-甲酚、间-甲酚异构体的光谱严重重叠,常规FLD-HPLC法无法分别定量对-甲酚、间-甲酚。而对-甲酚、间-甲酚的致毒机理及环境行为有所不同,因此人们常需要分别测定间-甲酚和对-甲酚的具体含量。根据以上情况,本研究进行了以下工作来实现对-甲酚、间-甲酚异构体的分别测定:（1）采用FLD-HPLC法分析卷烟主流烟气中对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚、苯酚、对+间-甲酚、邻甲酚等酚类化合物,重复了前人工作,其测定酚类化合物RSD值为1.03%～4.00%,回收率为92.8%～106.5%,说明该方法分析效果良好,但对-甲酚、间-甲酚无法分离的现象确实存在。（2）以β-环糊精为流动相添加剂,采用反相高效液相色谱法于C18反相柱上拆分了对-甲酚、间-甲酚异构体,建立了β-环糊精添加剂-高效液相色谱分析卷烟主流烟气中7种主要酚类成分的方法,并与未添加β-环糊精的分析方法进行比较。结果表明:当流动相中添加β-环糊精浓度为5.29×10-3mol/L时,不但可拆分对甲酚和间甲酚异构体,还可同时分离测定卷烟主流烟气中的其它有害酚。该方法测定酚类化合物的RSD值为1.78%～4.33%,回收率在92.9%～102.4%之间。说明以β-环糊精作流动相添加剂的方法,在成功拆分对-甲酚和间-甲酚异构体的同时,仍然保持了良好的重复性和回收率,且操作简单,适用于卷烟样品的有害酚类物质的检测。（3）将偏最小二乘法（PLS）用于荧光检测-高效液相色谱法,采用荧光检测器扫描对-甲酚、间-甲酚混合物的激发光谱,采用外标定量法对-邻苯二酚、间-苯二酚、对-苯二酚、苯酚和邻-甲酚进行了定量,用PLS法对未能实现液相色谱分离的对-甲酚、间-甲酚进行光谱的建模分析,成功地测定了人工样品中对-甲酚、间-甲酚的含量,对-甲酚、间-甲酚的回收率分别在98.8%～110.4%,92.4%～115.4%之间,从实验结果来看,PLS法在不影响原有液相色谱分离功能的基础上实现了对-甲酚、间-甲酚混合物的快速分析,方法准确可靠,操作简便。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 立题背景

- 1.1.1 卷烟烟气有害成分研究的意义和目的

- 1.1.2 酚类化合物

- 1.1.2.1 酚类化合物的用途

- 1.1.2.2 酚类化合物的危害

- 1.1.3 卷烟烟气中酚类化合物

- 1.1.3.1 卷烟烟气中酚类化合物的来源

- 1.1.3.2 卷烟烟气中的酚类化合物的危害

- 1.1.4 有害酚类化合物主要的分析技术

- 1.2 高效液相色谱法测定主流烟气中的酚类化合物

- 1.2.1 高效液相色谱法测定酚类化合物

- 1.2.2 对-甲酚、间-甲酚分析方法的改进

- 1.2.2.1 环糊精添加剂法拆分卷烟主流烟气中对-甲酚、间-甲酚异构体

- 1.2.2.2 化学计量学方法

- 1.3 课题来源及主要研究内容

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 主要研究内容

- 第二章 FLD-HPLC法测定主流烟气中的酚类化合物

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.2.1 主流烟气的捕集

- 2.1.2.2 烟气样品的萃取与分析

- 2.1.2.3 色谱条件

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 吸烟与萃取分离

- 2.2.2 液相色谱条件优化

- 2.2.2.1 柱温和流速的选择

- 2.2.2.2 荧光检测条件的选择

- 2.2.3 影响HPLC分析的外界因素

- 2.2.4 卷烟烟气样品中色谱峰的定性

- 2.2.5 工作曲线与检测限

- 2.2.6 回收率

- 2.2.7 重复性

- 2.2.8 部分国产品牌烤烟型卷烟主流烟气的酚类含量

- 2.3 结论

- 第三章 添加β-环糊精前后RP-HPLC测定卷烟主流烟气中的酚

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.2.1 主流烟气的捕集

- 3.1.2.2 烟气样品的萃取与分析

- 3.1.2.3 色谱条件

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 对-甲酚、间-甲酚同分异构体的拆分

- 3.2.2 β-环糊精浓度对间-甲酚和对-甲酚拆分的影响

- 3.2.3 工作曲线与检测限

- 3.2.4 回收率

- 3.2.5 重复性

- 3.2.6 样品分析

- 3.3 结论

- 第四章 偏最小二乘-FLD-HPLC法同时测定间-甲酚、对-甲酚

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 仪器与试剂

- 4.1.2 色谱条件

- 4.1.3 荧光检测器分析条件

- 4.1.4 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 纯组分的激发、发射光谱及酚类混合物液相色谱图

- 4.2.2 工作曲线与检测限

- 4.2.3 间-甲酚、对-甲酚标准样品校正模型的建立

- 4.2.3.1 间-甲酚、对-甲酚标准样品浓度范围的选择

- 4.2.3.2 PLS模型因子数的确定

- 4.2.3.3 统计学参数

- 4.2.4 测量波长及波长数的选择

- 4.2.5 模拟样品分析

- 4.3 结论

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要工作总结

- 5.2 存在的问题及今后的打算

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].同时测定加热非燃烧卷烟主流烟气中14种酸味成分的方法[J]. 化学分析计量 2017(04)

- [2].液相色谱串联质谱法测定卷烟主流烟气中的苯并[a]芘[J]. 中国烟草科学 2016(06)

- [3].同时测定卷烟主流烟气中14种酸味成分的方法[J]. 化学分析计量 2017(03)

- [4].卷烟主流烟气的判别分析[J]. 科技资讯 2013(30)

- [5].气相色谱-质谱法同时测定卷烟主流烟气中15种酚类成分[J]. 理化检验(化学分册) 2020(10)

- [6].卷烟纸组分和罗纹对卷烟主流烟气常规成分的影响[J]. 中国造纸 2020(02)

- [7].卷烟主流烟气中酚类含量与盒标焦油及烟碱含量关系的分析[J]. 农业与技术 2016(21)

- [8].气相色谱-串联质谱法测定卷烟主流烟气中8种生物碱[J]. 中国烟草学报 2016(06)

- [9].冷阱捕集-气相色谱-质谱法测定卷烟主流烟气中的呋喃[J]. 烟草科技 2015(12)

- [10].索氏提取-气相色谱-质谱法测定卷烟主流烟气中苯并[a]芘[J]. 烟草科技 2016(05)

- [11].人参皂甙在卷烟主流烟气中逸出率的初步研究[J]. 科技与创新 2015(19)

- [12].液相色谱-串联质谱法测定卷烟主流烟气中的氨基甲酸乙酯[J]. 分析测试学报 2013(08)

- [13].超高效液相色谱荧光法检测卷烟主流烟气中的挥发酚[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [14].卷烟主流烟气重金属迁移率与烟叶中重金属不同形态之间的关系研究[J]. 中国烟草学报 2017(02)

- [15].气相色谱-质谱联用法测定卷烟主流烟气中的呋喃[J]. 分析试验室 2015(07)

- [16].不同抽吸方式下改进离子色谱法测定卷烟主流烟气中的氨[J]. 中国烟草学报 2014(04)

- [17].卷烟主流烟气中拟除虫菊酯类农药含量的检测方法[J]. 中国烟草学报 2013(01)

- [18].超高效液相色谱法测定卷烟主流烟气中的苯酚[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2010(S1)

- [19].冷原子吸收光谱法测定卷烟主流烟气中的汞[J]. 烟草科技 2010(09)

- [20].卷烟主流烟气气溶胶分布研究[J]. 中国烟草学报 2009(05)

- [21].卷烟材料参数对细支卷烟主流烟气氢氰酸释放量的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [22].卷烟主流烟气酸香特征成分组群的分布特征及感官贡献[J]. 烟草科技 2020(01)

- [23].卷烟主流烟气中挥发性和半挥发性有机化合物的检测方法[J]. 化学分析计量 2018(02)

- [24].同时萃取卷烟主流烟气中的氨和苯酚的研究[J]. 南阳师范学院学报 2018(04)

- [25].卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定的研究[J]. 中国烟草学报 2016(01)

- [26].气相色谱-质谱联用法测定卷烟主流烟气中的丁香酚[J]. 烟草科技 2013(09)

- [27].石墨炉原子吸收法测定卷烟主流烟气中的砷、铅、镉、铬、镍[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [28].国内外卷烟主流烟气中氨的分析比较[J]. 中国烟草学报 2010(05)

- [29].国内外卷烟主流烟气中氮氧化物的差异[J]. 烟草科技 2010(11)

- [30].超高效液相色谱快速测定卷烟主流烟气中酚类化合物的研究[J]. 化学工程师 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/945c3b7177802bb1d661ab54.html