# TD-SCDMA系统分组调度技术研究

### 论文摘要

本文针对第三代移动通信TD-SCDMA系统RNC（Radio Network Controller无线网络控制器）设备的分组调度算法的应用进行了深入地研究。首先介绍了分组数据业务在TD-SCDMA系统中的重要地位以及分组调度算法在无线资源管理中的重要作用。然后在深入分析传统的典型分组调度算法原理的基础上,阐述了TD-SCDMA系统RNC设备中分组调度算法的实现,提出了一种基于动态设置业务保证速率的分组调度算法。之后,就新提出的改进算法和原有的固定门限算法分别进行仿真,然后进行了结果对比性分析,仿真和实测结果证明了基于动态设置业务保证速率的分组调度动态算法的可行性和在实际应用中的优越性。实践也证明应用该算法使系统的吞吐量及时延等性能有了一定的提高,尤其在数据量有突变的情况下效果更为明显。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 第三代移动通信系统中PS算法技术发展及研究现状

- 1.3 论文的主要内容

- 第二章 分组数据业务的无线资源管理概述

- 2.1 系统结构概述

- 2.2 分组数据业务简介

- 2.3 分组调度与无线资源管理的关系

- 2.4 TD-SCDMA系统中用户状态简介

- 2.5 本章小结

- 第三章 TD-SCDMA系统分组调度的实现策略和原理

- 3.1 分组调度算法的策略

- 3.2 分组调度算法原理

- 3.2.1 基于业务量的分组调度算法

- 3.2.2 基于小区负荷的分组调度算法

- 3.2.3 基于用户链路质量恶化的分组调度算法

- 3.2.4 非实时数据业务建立时的资源分配策略介绍

- 3.3 本章小结

- 第四章 RNC设备中分组调度算法的设计实现

- 4.1 分组调度算法与其他算法的关系

- 4.2 分组调度算法算法实现描述

- 4.3 PS算法实现流程图

- 4.4 PS实现时的几个关键算法

- 4.4.1 寻找目标速率方法

- 4.4.2 基于质量的非实时业务速率调整策略

- 4.4.3 基于业务量的非实时业务速率调整策略

- 4.4.4 非实时UL和DL速率降为0策略

- 4.4.5 基于小区负荷触发的非实时业务速率调整策略

- DCH跃迁到CELLPCH策略'>4.4.6 用户状态从CELLDCH跃迁到CELLPCH策略

- 4.5 分组调度算法参数

- 4.5.1 PS速率上调档数及各档速率列表

- 4.5.2 PS速率下调档数及各档速率列表

- 4.5.3 高频定时器

- 4.5.4 状态跃迁定时器

- 4.6 与分组调度算法相关的测量参数配置

- 4.7 基于动态配置保证速率的分组调度算法

- 4.7.1 分组数据业务传输模式和保证速率

- 4.7.2 基于保证速率的分组调度算法

- 4.8 本章小结

- 第五章 算法仿真结果分析

- 5.1 仿真模型和假设

- 5.1.1. 网络模型

- 5.1.2 传播模型

- 5.1.3 业务模型

- 5.1.4 呼叫强度

- 5.1.5 RLC AM实体模型功能

- 5.1.6 射频指标

- 5.1.7 仿真指标说明

- 5.2 仿真结果

- 5.2.1 4A事件参数

- 5.2.2 4B事件参数

- 5.2.3 采用传统PS调度算法即不配置保证速率时的仿真结果

- 5.2.4 基于动态设置保证速率的改进PS调度算法仿真

- 5.3 两种PS算法的性能对比

- 5.3.1 图表结果

- 5.3.2 分析结论

- 5.4 两种PS算法的复杂度比较

- 5.5 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 缩略语

### 相关论文文献

- [1].轮循类分组调度算法的性能研究[J]. 系统仿真学报 2010(11)

- [2].基于紧迫度分组调度算法[J]. 计算机技术与发展 2015(10)

- [3].基于速率的分组调度算法模型的研究[J]. 中国管理信息化 2014(05)

- [4].带宽超配条件下分组调度算法的时延性能研究[J]. 军事通信技术 2014(04)

- [5].面向无线网络容量和覆盖优化的分组调度算法[J]. 电子与信息学报 2014(09)

- [6].无线网络实时业务分组调度算法研究[J]. 电脑知识与技术 2012(01)

- [7].一种基于完全图的分组调度算法[J]. 科技信息 2011(08)

- [8].公平调度的分组调度算法设计[J]. 电子与信息学报 2008(06)

- [9].一种多路传输可伸缩视频流的分组调度算法[J]. 网络新媒体技术 2014(05)

- [10].信道估计对无线分组调度算法公平性的影响及改进[J]. 数据通信 2009(02)

- [11].基于业务量和速率的分组调度算法研究[J]. 中国新通信 2009(09)

- [12].基于802.16网络的非实时业务分组调度算法研究[J]. 电路与系统学报 2008(05)

- [13].全光网络中一种基于完全图的分组调度算法[J]. 电子技术 2010(06)

- [14].分组调度算法在LTE中应用研究[J]. 电脑知识与技术 2016(17)

- [15].一种用于无线网络中多服务的分组调度算法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2010(S1)

- [16].CICQ结构中逼近work-conserving的分组调度算法[J]. 北京航空航天大学学报 2016(11)

- [17].HSDPA中分组调度算法的研究[J]. 硅谷 2010(02)

- [18].LTE系统的下行分组调度算法研究[J]. 山东通信技术 2015(02)

- [19].IEEE 802.16中基于信道状态的改进分组调度算法[J]. 现代电子技术 2010(01)

- [20].TD-HSUPA无线分组调度算法研究[J]. 电视技术 2009(11)

- [21].一种新的HSDPA分组调度算法研究[J]. 现代电信科技 2008(11)

- [22].一种用于集群LTE无线系统中基于长时统计平均和瞬时峰值的自适应下行传输分组调度算法[J]. 通信与广播电视 2016(04)

- [23].QoS敏感的802.11e分组调度算法[J]. 小型微型计算机系统 2012(01)

- [24].HSDPA分组调度算法的测试和比较[J]. 电信科学 2008(01)

- [25].LTE系统上行保证服务质量的分组调度算法[J]. 电子科技大学学报 2009(02)

- [26].适合VoIP/FTP混合业务的无线链路分组调度算法[J]. 信息工程大学学报 2010(04)

- [27].一种新的基于HSDPA系统的分组调度算法[J]. 无线通信技术 2009(02)

- [28].基于QCI优先级的分组调度算法[J]. 计算机工程 2011(09)

- [29].OFDMA系统保证服务质量的分组调度算法[J]. 电子与信息学报 2008(08)

- [30].基于介质独立切换的HWN分组调度算法[J]. 控制工程 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/947722ce0135b8724e509c97.html