# 关于溶胶凝胶法在不锈钢基体上制备SiO2-TiO2-Al2O3防腐涂层的研究

### 论文摘要

本论文中,三种体系的涂层,包括单一的SiO2涂层,两种成分的涂层如SiO2和Al2O3涂层, TiO2和Al2O3涂层,以及三种成分透明保护性的SiO2-TiO2-Al2O3涂层,采用溶胶凝胶浸涂方法,在不锈钢基体表面成功制备。本实验中,有机物正硅酸乙酯、钛酸四丁酯分别作为氧化硅、氧化钛的前驱体,九水合硝酸铝则作为氧化铝的原料。硝酸作为催化剂,酒精用作溶剂。复合溶液通过三种前驱体的逐步水解而制得,涂层前,不锈钢经过表面处理,为涂层做好准备。所有的涂层都是通过浸涂机进行涂层,本实验中,我们选用40mm/min作为提拉速度。通过DTA, TG, SEM, EDX以及FTIR等相关设备对其结构和性能进行相关分析,涂层的防腐性能则是通过腐蚀之后的光学显微照片来观察其腐蚀的状况。从TG-DTA的结果我们可以看到热处理温度应该在550℃以上,但从光学显微镜照片来看,最理想的热处理温度应该选择700℃。同时,SEM观察显示,元素Si和Ti有细化涂层晶粒、涂层致密化的趋势,而元素Al则有相反的倾向。而且,红外显示,复合涂层中存在着Si-O-Ti-O-Al键,说明Si、Ti、Al三种元素都参与了涂层结构。腐蚀结果显示涂层致密、透明、抗酸腐蚀等性能。涂层能有效的保护、延迟、减弱酸对不锈钢基体的腐蚀。在盐酸中浸泡24小时之后,溶液及涂层颜色没有任何改变并且涂层完好。涂层不锈钢表面也没有刻蚀现象的产生。经过1mol/L的盐酸腐蚀180天之后,式样表面在表面处理时候留下的划痕的地方发生了轻微的腐蚀。其他的地方则依然完好。说明溶胶凝胶制备的涂层极大地提高了不锈钢的防腐能力。Tafel曲线的显示结果,也佐证了这一点,说明涂层提高了不锈钢的防腐能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- ACKNOWLEDGEMENTS

- CHAPTER 1 INTRODUCTION

- 1.1 Background

- 1.2 Overview of sol-gel process and current studies on sol-gel dip coating at home and abroad

- 1.2.1 Overview of sol-gel process

- 1.2.2 Current studies on sol-gel dip coating at home and abroad

- 1.3 The purpose and significance of research

- 1.4 Introduction of sol-gel process

- 1.4.1 Definition of sol-gel process

- 1.4.2 The advantages and disadvantages of sol-gel process

- 1.5 Principles of sol-gel process

- 1.5.1 Sol preparation

- 1.5.2 Sol-gel deposition methods

- 1.5.3 Thickness control in dip coating process

- 1.5.4 Microstructure control in sol-gel derived films

- 1.6 Sol-gel coating on metals

- CHAPTER 2 EXPERIMENTAL PROCEDURE

- 2.1 Raw materials

- 2.2 Sample preparation

- 2.2.1 Preparation of substrates

- 2.2.2 Preparation of coating solution

- 2.3 Fabrication of coatings

- 2.4 Heat treatment

- 2.5 Characterization techniques

- 2.5.1 TGA-DTA analyses

- 2.5.2 Surface morphology （SEM）

- 2.5.3 Compositional characterization （EDX）

- 2.5.4 FTIR Analysis

- 2.5.5 Electrochemical tests

- CHAPTER 3 RESULTS AND DISCUSSION

- 3.1 Phase transition studied by thermoanalysis

- 3.2 The surface morphologies of coating analysis

- 3.2.1 Optical microscopic images of coating analysis

- 3.2.2 SEM Analysis of the coating

- 3.2.3 EDX analysis of the coating

- 3.3 FTIR analysis of the coating

- 3.4 Evaluation of corrosion resistance

- 3.4.1 Corrosion test

- 3.4.2 Electrochemical polarization curves

- CHAPTER 4 CONCLUSION

- REFERENCES

### 相关论文文献

- [1].不锈钢基体加热器的制备[J]. 电子工艺技术 2014(05)

- [2].不锈钢基体室温熔盐电沉积铝[J]. 浙江大学学报(工学版) 2009(07)

- [3].大气等离子喷涂不同粉末在不锈钢基体上沉积行为的研究[J]. 材料研究与应用 2013(03)

- [4].不锈钢基体防腐短节在空泡驱井应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(12)

- [5].锌漆薄膜/2Cr13不锈钢基体薄膜裂纹间距与厚度关系[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].304不锈钢基体上无机熔融盐电镀铝研究[J]. 热处理技术与装备 2008(01)

- [7].SiO_2-B_2O_3-ZrO_2陶瓷涂层的制备及性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [8].304不锈钢黑化工艺的研究[J]. 电镀与环保 2015(06)

- [9].有限元法分析不锈钢基体对Ti及Cr薄膜的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S2)

- [10].不锈钢基体上制备Al_2O_3涂层的研究[J]. 稀有金属 2008(05)

- [11].开关臂产品表面锈蚀原因分析[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [12].不锈钢的分类[J]. 煤气与热力 2008(10)

- [13].多孔不锈钢基体上钯膜沉积的制备研究[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [14].真空蒸发镀膜法制备金属铈薄膜的表征[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(04)

- [15].二硫化钨薄膜的摩擦学性能研究[J]. 合成润滑材料 2017(04)

- [16].硫化法在不锈钢基体上制备硫化钨薄膜的研究[J]. 真空科学与技术学报 2009(01)

- [17].多孔不锈钢基体上多孔SiO_2陶瓷膜的制备[J]. 农业工程学报 2008(05)

- [18].含锡铁素体不锈钢的开发及性能研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(09)

- [19].预沉积Cu膜对不锈钢基体上沉积C-90%SiC涂层的影响[J]. 表面技术 2012(06)

- [20].工艺参数对不锈钢基体AlCl_3-[bmim]Cl离子液体镀铝层形貌及结构的影响[J]. 材料保护 2010(11)

- [21].含锡铁素体不锈钢夹杂物的冶金行为[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [22].15-5PH不锈钢基体上硬质膜层制备及性能研究[J]. 真空科学与技术学报 2013(03)

- [23].多孔不锈钢基体表面CuO薄膜的制备[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [24].浓硫酸中904L不锈钢焊接接头的耐蚀性能[J]. 北京科技大学学报 2014(01)

- [25].304不锈钢基体激光熔敷Co-Al-W合金工艺优化[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [26].不锈钢基体激光熔覆Ni60A的残余应力研究[J]. 福建工程学院学报 2016(06)

- [27].1Cr17Ni2压气机叶片多层膜制备及耐蚀性研究[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [28].06Cr19Ni10不锈钢电刷镀前处理工艺的优化[J]. 中国表面工程 2015(01)

- [29].不锈钢表面有机-无机复合膜的制备及其抗海水腐蚀性能[J]. 现代化工 2011(06)

- [30].不锈钢表面羟基磷灰石涂层的溶胶凝胶法制备[J]. 热加工工艺 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/948dc77512455cb5b033b82d.html