# 试论风景园林工程中大树移栽的施工技术杨辉波

泛联尼塔生态环境建设股份有限公司浙江宁波315000

摘要：大树移栽是城市园林建设的一项主要施工项目，其大树移栽成活率与园林建设质量存在紧密的联系。因此，相关人员应熟练掌握大树移栽前、移栽时、移栽后的技术，提高大树移栽成活率，切实提高园林建设质量，为园林中植物景观的合理配置创造良好条件。本文主要对风景园林工程中大树移栽的施工技术进行了分析研究。

关键词：风景园林；大树移栽；施工技术；养护技术

引言

大树移栽技术的应用以及对大树的养护与管理对园林绿化工程的意义较为重大，只有通过科学化的大树移栽，才能够促进园林绿化工程效率和水平提升，从而有效促进城市绿化水平提升。大树移栽过程中，需要养护人员自身具备良好的技术与养护管理能力，从而实现科学化的大树移栽，有效促进园林绿化工程中大树的成活率。通过良好的技术和养护管理，能够为区域环境质量的提升奠定坚实的基础。

1影响大树植株成活率的重要因素

1.1大树植株的年龄水平

城市深入开展园林绿化工程，主要的目的是为了有效促进城市环境水平的提升，一些园林绿化工程为了快速显现出效果，在进行大树移栽过程中通常选择成长年限稍大、蒸腾水平以及面积较大的树木进行移植。从根本上来讲，这样的移植方式对大树的伤害较大。首先随着大树年龄的逐渐增加，大树就会逐渐进入缓慢生长期。在缓慢生长期，大树本身的组织细胞再生性生理功能也会逐渐降低，也就是说，在这一时期，大树自身受到伤害，恢复的时间会比较漫长。而在进行大树植株移植过程中，对其根系进行挖掘以及进行种植的过程中不可避免的会对其产生较大的伤害，大树的自愈能力较弱，一旦养护管理出现差错，就非常容易造成大树植株的死亡。另外，在大树植株根系结构损伤后，在自身长期无法愈合后，部分根系出现死亡的同时也非常容易引起大树的死亡。为了保证园林绿化工程效率和水平实现有效的提升，在进行大树移栽过程中不建议采用树龄较大的植株。

1.2根系受到破坏

在园林绿化工程中，对大树植株进行栽种和养护管理过程中会发现，一些根系较少的大树植株成活率会非常低。事实上，在大树植株生长过程中，特别是在幼龄期的大树植株，在生长过程中会出现新的树冠分叉的延伸，导致大树树冠结构远远超过大树的空间投影范围，这是一种大树植株根系扩展现象，这样的大树植株在移植过程中，其根系数量以及根系上所带有的土壤数量会远远低于其他树木，这样的植株在移植过后，其本身吸收土壤中营养成分的水平会出现极大的下降，大树生长所需要的水分大树根系也无法满足，长此以往，此类大树植株会逐渐进入病态生长期，并逐渐死亡。大树根系作为大树生长的根本，根系过少的大树在移植过后成活率非常低。

1.3技术运用不当

树木在生长过程中，本身的整体性形体特征较为高级，从而为大树的存活提供了重要的条件支持。但是在进行大树移栽过程中，一些技术人员作业过程中需要对大树进行一定程度的截枝，以保证大树在完成移植后，能够在保持优美形态的前提下，最大程度上发挥作用，保证整体性升腾面积，从而有效促进环境质量的提升。但是，一些工作人员在进行技术作业的过程中，对大树植株获取主要水分的枝干部分进行截枝，在作业结束后，大树由于失去一部分主要获取水分的枝干，无法顺利获取到较为充足的水分，从而导致大树植株移植失败，造成大量的人力物力和资源的浪费。由于技术操作失当，给园林绿化工程带来的损失非常大，在进行大树移栽的过程中，必须注重对大树移栽技术的科学化合理运用。

2园林绿化工程中的大树移栽要点分析

2.1移栽前准备

2.1.1种植季节选择

移植季节是影响大树成活率的关键因素之一，在工期条件允许的情况下，应尽量在适宜的季节移植。大多数的耐寒乡土树种，可在秋季进行栽植，在10月至11月下旬，落叶树种落叶80%至土壤封冻前起苗移植；也可以选择春季种植，在春季土壤解冻后，大树发芽前进行，华北地区以3月中旬至4月中下旬为好。如遇到反季节移植苗木，尽量在阴天起苗或下午起苗，夜间运输，减少运输途中水份蒸发。

2.1.2选择苗木

现场实地查看苗源情况，仔细核对苗木胸径、高度、冠幅、树形、病虫害等，优先选择假植苗或移植苗。选定苗木后，可以对苗木进行提前断根处理，在距离树干中心不小于8倍胸径处画圆，在画圆外围相对两侧挖宽40cm、深80cm的环形沟，用锯子沿着沟内侧将根锯断，保持截面平整圆滑，在断根处喷洒生根剂。处理好断根之后，回填有机种植土，促进根系生长。

2.1.3起苗处理措施

对移植苗木提前进行浇水、施肥、喷湿等措施，使移植苗木得到充分的养分，以保证土球的完整性和避免运输过程中苗木失水的危害性。为减少苗木水分蒸发应提前对移植苗木进行修剪，修剪程度以苗木移植的具体季节而定。

2.2挖掘技术

一般开挖土球的规格都是严格按照树木本身胸径7~10倍来加以明确。在实际开挖以前，需保证其始终以树木为中心，严格按照比土球大3~5cm的尺寸进行划圈，据此来挖出宽60~80cm，深达60~100cm的操作沟。在挖掘中需注意随挖随修土球，保证土球表面平整度。在整体挖掘和切削操作中，应当防止土球破裂。

2.3包装技术

土球包装是将此前经过湿润的草绳从土球中部进行缠绕腰绳，一般由2个人通力合作进行拉绳，一边采用木槌敲打草绳，以此促使草绳能够嵌入土球。在此过程中，要求每圈草绳都应当紧密相连，保证不留空隙，其宽度需达到土球高度的1/3并保持牢固。在土球的底部需挖出宽度为5~6cm的底沟，这样能够牢固草绳绕过的底沿。

2.4吊运技术

采用钢索捆好大树根部土球，注意在钢索和土球之间垫上草包、木板等物，保持土球的完整性；采用尼龙绳网及饭补或者是橡胶垫来包住方便吊运；采用中心开孔的圆盘兜至土球下方位置，然后使用上下端开孔的铁杆直接与树干平行的状态穿透土球，通过铁盘孔洞穿出，使用插栓固定好再将吊索系在铁杆前端孔当中。在土球上不可站人或者是堆放其他重物，以免土球破碎。对于一些比较大的土球苗，要求采用长而厚实的木板将其斜搭在车厢上，以此将土球慢慢移动至板上方，也可借此慢慢顺势滑动卸下。

2.5定植技术

通常所挖掘的坑穴都应当比土球的直径更大，所挖掘的坑深度则要达到坑径的3/4范围，且要求坑的上口下底应当维持同等大小。在进行大树栽植前，需要保障土球完整无缺，将吊运当中所设置的包扎物完全清除。不过，需要注意，包装拆除后，不可推动树干来转动土球，否则土球本身将很容易破碎。一旦包装物拆除困难时，可直接剪断包装，少量的可任其在上方自行腐烂。然后将土球苗小心植入实现挖掘好的栽植坑洞中。入洞后，需要在土球的底部四周位置填充少量土，然后固定土球，立直树干，树形最好的一面应当为观赏面。土坑填土至一半时，采用木棍进行夯实，整个过程不可敲打土球。最好分层夯实直至与地面齐平，最上部采用心土覆盖即可，不必夯实，以此保障土壤的透气透水性。

3大树移栽后的施工养护技术

（1）选择透气性较佳的材料包裹大树主体，比如草绳，利于减少大树水分的流失量，并利于其抵御低温，可发挥良好的保湿与保温效果。树干被包裹后，可避免强风对其造成侵害，还可以在一定程度上减少低温和高温天气对树干的伤害，起到很好的保护作用。（2）定期浇水。一般通过喷灌的方式浇灌树木。即在水管的末端接上喷头，把喷头朝向树干需水分的部位，在合理调节给水压力的情况下，控制好喷头出水量，再进行喷灌。通常在正确喷压下洒出来的水会呈现出均匀的雾状，可及时合理调整其方向，合理控制水量。（3）遮阳。搭建遮阳棚可减少日光照射，避免树干水分过多流失。①棚子四周和大树树干的距离应该保持在50cm左右；②棚顶和树顶之间的距离应超过50cm；③棚子要避免完全封闭，应保持良好的通风性，使得部分阳光可以照射到树上，但光照度需保持在25%～30%，使得树干的光合作用正常进行；④要结合树木的生长情况及时调整棚子对树木的覆盖面积，从而满足其生长空间、生长温度等方面的要求。

结束语

绿化大树的移植是园林绿化工程中极为重要的组成部分，通过对其进行合理移栽和优化管理，能够达到提升其成活率的效果，能够让整个园林绿化生态建设稳步进行。相关人员需要对园林绿化大树移栽工作予以高度关注，融合相应的养护管理技术促进大树的生长，为人们提供良好的生态环境。

参考文献：

[1]龙天.浅谈园林绿化工程中大树移栽技术与养护管理[J].中国林业产业，2016（5）：81~82.

[2]张玉霞.园林绿化大树移栽及养护管理技术[J].现代农业科技，2016（13）：196~197.

[3]李斌.园林绿化工程中的大树移栽技术与养护管理要点分析[J].江西建材，2017（6）：205.

[4]胡东颖.园林绿化工程中大树移栽技术与养护管理研究[J].低碳世界，2016（21）：238-239.

[5]张玉霞.园林绿化大树移栽及养护管理技术[J].现代农业科技，2016（13）：196-197，199.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94ae7a227b22d5e58c204cfa.html