# 动压式机械密封性能研究

### 论文摘要

随着现代工业生产的迅速发展,机械密封的密封环境发生了深刻的变化,使得机械密封的操作条件更加苛刻和多样化。高速高压（高参数）机械密封的实用化是当今研究的重要课题之一。动压式机械密封对生产中的一些高参数密封而言,是一种非常有效的措施。动压式机械密封是在密封环上开出各种形状的流体动压槽,利用流体动压效应在端面间产生一层极薄的流体膜,实现非接触,以改善密封端面间的润滑状况。与普通机械密封相比,动压式机械密封可以胜任普通机械密封难以达到的高参数工况,同时在普通工况下可大大降低密封面磨损,提高密封的可靠性,延长密封寿命。作为当今机械密封的高新技术,已广泛应用于离心泵、离心机、离心式压缩机和反应釜等过程装备上。在综合国内外大量文献资料的基础上,本文着重从计算流体动力学CFD的角度从整个未简化的流体力学控制方程出发,基于有限体积法,采用FLUENT软件对动压式机械密封流体膜的流场进行模拟计算,解决了微尺度和宏观尺度相结合而导致的网格划分的难点;应用RNG k-ε湍流模型、SIMPLE算法,计算了密封端面的压力分布、流体膜刚度和泄漏量等特性参数;求解模拟得到的流场与文献实验值相比较,得出了正确的流体膜压力场,并对密封特性做了相应的理论分析。通过对动压槽的优化设计,分析了密封面的槽深比、角度和槽长坝长比等变化时对密封特性的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 动压式机械密封基本理论

- 1.1 机械端面密封中的几个重要参数

- 1.1.1 面积比与载荷系数

- 1.1.2 密封准数

- 1.1.3 摩擦系数

- 1.2 流体动、静压润滑

- 1.3 浅槽和深槽机械密封的作用机理

- 1.3.1 浅槽密封的作用机理

- 1.3.2 深槽密封的作用机理

- 1.4 流体动压式机械密封

- 1.4.1 干气密封

- 1.4.2 上游泵送机械密封

- 1.5 流体动压式机械密封主要性能参数

- 1.6 动压型机械密封的发展趋势

- 第二章 动压式机械密封流体膜的数值模拟

- 2.1 计算流体动力学CFD

- 2.1.1 计算流体动力学CFD 概述

- 2.1.2 有限体积法的基本思想

- 2.1.3 微分控制方程

- 2.1.4 湍流物理模型

- 2.1.5 FLUENT 软件介绍

- 2.2 数值模拟计算过程

- 2.2.1 基本假设

- 2.2.2 几何模型

- 2.2.3 网格的划分

- 2.2.4 FLUENT 求解器的设定

- 第三章 螺旋槽机械密封密封特性研究及分析

- 3.1 流体膜压力分布及分析

- 3.2 主要密封性能参数的计算

- 3.2.1 开启力

- 3.2.2 摩擦功耗

- 3.2.3 流体膜刚度

- 3.2.4 泄漏量

- 3.3 计算结果与实验值比较

- 3.4 操作参数对密封性能的影响

- 3.4.1 转速的影响

- 3.4.2 内外径压力比的影响

- 3.5 端面槽形几何参数对密封性能的影响

- 3.5.1 槽数Ng 的影响

- 3.5.2 螺旋角α的影响

- 3.5.3 槽深膜厚比H 的影响

- 3.5.4 槽长坝长比γ的影响

- 3.5.5 槽台槽宽比ξ的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 直线槽及圆弧槽机械密封密封特性计算与分析

- 4.1 直线槽机械密封的密封特性

- 4.1.1 数值模拟

- 4.1.2 计算分析

- 4.2 圆弧槽机械密封的密封特性

- 4.3 三种槽形密封性能对比分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 附录一 绘制对数螺旋线所用的程序

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].合成氨系统泵用机械密封的问题探讨[J]. 西部煤化工 2009(01)

- [2].机械密封常见渗漏现象的分析和处理[J]. 新疆化工 2016(04)

- [3].机械密封的失效原因分析与对策[J]. 陕西国防工业职业技术学院学报 2008(02)

- [4].如何保证机械密封的使用效果[J]. 鄂钢科技 2008(04)

- [5].浅析机械密封技术及其应用[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [6].关于常见机械密封磨损原因的探讨[J]. 电子元器件与信息技术 2020(01)

- [7].化工机械密封故障原因及解决策略[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [8].化工机械密封失效分析和装配质量控制[J]. 当代化工研究 2020(11)

- [9].大轴径高温高压搅拌机械密封的修复再利用[J]. 智能城市 2020(11)

- [10].进口机械密封组件降成本实例[J]. 口腔护理用品工业 2020(03)

- [11].机械密封技术在煤化工企业中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [12].机械密封技术在渣浆泵密封中常见故障处理及对策研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [13].上游泵送机械密封多目标多工况优化研究[J]. 润滑与密封 2020(08)

- [14].基于灰色关联度的微孔端面机械密封开启力共性影响参数分析[J]. 润滑与密封 2020(09)

- [15].机械密封故障与改善分析[J]. 现代工业经济和信息化 2020(09)

- [16].机械密封运行过程中失效机理的分析研究[J]. 液压气动与密封 2019(01)

- [17].泵机械密封运行过程的维护与检修安装[J]. 设备管理与维修 2018(24)

- [18].机械密封故障与改善分析[J]. 科技资讯 2018(33)

- [19].输油管道泵用机械密封技术的选择与发展探讨[J]. 当代化工研究 2019(01)

- [20].汽车水泵中机械密封效果分析与预防措施[J]. 内燃机与配件 2019(03)

- [21].化工泵机械密封选用及失效分析[J]. 科技创新与应用 2019(09)

- [22].泵用机械密封的安装与维修[J]. 时代农机 2019(02)

- [23].机械密封失效分析及预防探讨[J]. 内燃机与配件 2019(06)

- [24].浅析机械密封的泄露及改进[J]. 科学技术创新 2019(15)

- [25].离心泵机械密封的使用维护[J]. 内燃机与配件 2019(09)

- [26].非设计制造因素引起的机械密封失效分析[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [27].如何提高机械密封安装质量[J]. 当代化工研究 2019(05)

- [28].浅谈离心泵机械密封的应用[J]. 中国金属通报 2019(04)

- [29].对化工机械密封问题的研究[J]. 内燃机与配件 2019(14)

- [30].化工泵机械密封选用及失效探讨[J]. 化工管理 2019(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94c302785fc5142f238cc1ff.html