# 屋顶花园景观设计探析

上海浦东建筑设计研究院有限公司201204

摘要：近年来屋顶绿化一直是业界关注的问题。各个城市都在大力推广，本文结合工程项目，进行了一些粗浅的探析。

关键词：屋顶花园；景观；设计；设计

近年来，随着经济社会的不断发展，中国许多大中城市也开始绿化屋顶。建筑师也开始有意识地考虑建筑设计中屋顶绿化的因素。实践证明，屋顶绿化是节约土地，开辟城市空间，改善居住环境的有效途径。但对于大多数城市和建筑物来说，屋顶仍然被忽视，这实际上是浪费资源。在此基础上，本文结合工程案例分析和探索屋顶花园的景观设计。

1、工程概况

某建筑主体建筑为19楼，其中4楼为裙楼。其中4楼裙楼屋顶有大量空调及排风设备。

图1：项目改造前

为了美化环境，降低设备噪音，决定对四楼裙楼屋顶进行绿化改造，立体绿化面积为1137㎡，单方造价为700元/㎡。项目与2018年9月竣工。该项目重点关注植物景观，突出景观效果和生态效益，同时考虑屋顶荷载，防水和排水系统等因素。在项目中不仅建设了屋顶绿化，还利用屋面现有设备搭建了墙面绿化，整个项目中屋顶绿化种植面积为733㎡，墙体绿化面积280平方米，绿化种植总面积1013平方米，占全面立体绿化总面积的89.09％。道路路面面积124平方米，占三维绿化总面积的10.91％。在种植区适当的地形，结合小树，灌木，地被植物，草坪等，不仅符合排水，而且还丰富了景观水平。又强调人的参与性，让人们近距离的感受立体绿化的魅力。

图2：屋顶绿化改造效果图

2、屋顶绿化技术要点

屋顶绿化结构层结构从底部到顶部是建筑物屋顶，隔热层，防水层，排水层，隔离层，基底层和植物层的结构层。良好的屋顶绿化不仅要在各个层面都有良好的处理，还要有一套完整的排水系统和优秀的后期管理。

1）屋面荷载。屋顶绿化最基础的条件是屋顶荷载。负荷是屋顶绿化的主要条件，也是屋顶绿化和地面绿化的最根本区别。是屋顶绿化中首先涉及的重大问题。在三维绿化设计和施工之前，首先要了解屋顶的承重，然后根据需要进行科学布局，并根据不同建筑物的负荷选择不同的绿化形式。

屋顶花园的负荷由两部分组成：活荷载和静荷载，其中活荷载仅是基本值。它只是屋顶设计载荷的一部分，它增加了屋顶结构自身重量，防水层，找平层，保温层和屋面铺装的静载荷。才是屋顶的全部荷载。

屋顶绿化适用于平屋顶，斜坡小于15°的倾斜屋顶和50米以下的建筑物屋顶。各种建筑物的屋顶可以设计成屋顶和屋顶。屋顶的活荷载不仅为50kg/m2，而且只考虑施工大修的负荷和屋顶上的少量水。上层人员屋顶上的活荷载为150千克/平方米。建筑物中的少数地方居民正在休息和晒衣服。如果在屋顶上建造花园，相对流量的数量和密度将增加。

根据“建筑结构荷载规范”（GB50009-2009），屋面活荷载标准值为50kg/m2;上人屋顶均布活荷载为200kg/㎡；屋顶花园有均匀的活荷载300kg/m2，不包括花，土，石等的重量。屋顶绿化应根据类型和相应的负荷确定。因此，屋顶的设计要求活荷载大于350kg/m2，根据荷载的大小，除种植地面覆盖，开花灌木外，还可选择种植小树;根据负荷设计活动负荷为200-350kg/m2的屋顶，种植有草坪的植物，地被植物和小灌木。对于活荷载为150kg/m2或更低的屋顶，只能种植草坪和草本棉被用于掩盖屋顶绿化。

2）防水层。防水直接影响屋顶花园的使用和建筑物的安全。防水层的处理是屋顶花园的技术关键。防水层的材料应该是兼容的。

3）排(蓄）水层。良好的排水（储水）水层不仅可以改善基质的通风，还可以减少大雨对屋顶排水系统的巨大压力。同时，它还可以储存一部分水，以供应植物的正常生长。平稳的排水系统是屋顶绿化的有力保证。

4）隔离层。用于屋顶绿化的种植培养基长期以来一直受到雨水冲刷和人工浇水。为了减少介质的损失并防止流出的介质堵塞污水管，屋顶绿化必须设置隔离层。

5）基质层。根据屋面绿化的场地条件，种植层土壤必须具有重量轻，疏松透气，水肥的特点，适合植物生长和环境保护。因此，栽培介质的选择至关重要。

6）植物配置。屋顶绿化工厂的配置应遵循以下几点：1应选择具有较强根系和适应性的植物，如耐寒，耐旱，抗风和不摔。2，应选择当地常见品种和引进植物，以保证种植生长特性和相对稳定的观赏价值，强大的防尘和温控能力;

7）后期养护。除了基本的日常维护外，还必须在以后的日常维护中完成：定期检查屋顶排灌系统和园林设施，确保设施正常运行;应用技术手段控制植物生长过快，减少建筑物活荷载的增加。

5、具体设计措施

1）屋面荷载

在屋顶绿化施工前，设计人员对房屋结构进行了了现场调查，对该房屋的复核结果表明，结构布置和主要部件基本符合项目建筑图纸的记录。

根据“现有建筑结构检测与评价标准”（DG/TJ08-804-2010）和其他技术规定，房屋梁，板，柱的损坏检查在现场进行。现场检查发现，墙体砌筑施工质量良好。检测范围内的混凝土结构梁，柱和板基本正常。在主要受力构件中没有观察到钢筋，钢筋腐蚀和缺角等损坏。结构状态良好。采用本项目profometer5+钢筋探测仪、钢卷尺等对梁、板、柱钢筋间距进行复核测量，测量值是多个钢筋的平均值。

混凝土材料强度试验主要采用混凝土回弹锤。建筑物混凝土结构构件的混凝土强度试验（取出结构构件混凝土表面的混凝土层，直至露出混凝土，在用砂轮处理混凝土构件的表面之后，通过篮筐测量回弹值，同时，根据测量的混凝土的碳化深度，考虑回弹角的校正和平均碳化获得每个试验区域的混凝土强度，在此基础上计算每个组分的混凝土抗压强度）。本项目根据现场检测结果，回弹法实测本项目4本项目楼裙楼梁、板混凝土强度范围为41.9MPa~42.5MPa，符合原设计结构梁，板坯混凝土强度等级C40项目要求。根据上述调查，该项目的屋顶荷载为4公斤/平方米，符合建筑屋顶绿化的要求。建筑物的屋顶由整体混凝土构成，作为结构层。当铺设基质层时，在种植灌木时，营养基质的厚度可以在梁和柱的连接点处适当地增厚。在种植土地和草坪时，它的铺设较少，避免了成本并减少了总负荷。

2）防水施工

在防水层施工期间，该项目主要采用德国VectraVedaflor项目的WS-I（RC）蓝绿项目。该材料为改性沥青防水卷材，具有耐根性，采用优质SBS改性沥青涂料和铜-聚酯复合轮胎基料。上表层为蓝绿色板岩颗粒，该防水卷材采用喷灯热熔焊接条粘法安装，在铺设卷材过程中，空置率不得超过项目的60％，项目的至少80毫米应重叠（项目的短边为100毫米，长边本项目80mm）。防水层施工后，绿色屋顶也开展了项目第二次封闭水试验项目。该项目的第一个项目是在防水层完成后进行的。在封闭水实验中，仔细观察屋顶下层的泄漏情况。到目前为止，屋顶上没有漏水或渗水。

图3：屋顶绿化防水及排水隔离层施工示意图

3）排水、隔离层及土壤施工

在项目屋顶立体绿化工程的建设过程中，要注意排水系统和原有的屋面排水系统，以配合本项目的工程，从不堵塞项目，隔离或改变特别是，排水管的边界出口和种植池排水层下方的储水板与屋顶排水管线的方向配合，使得种植池中多余的积水可以顺利排出。在排水（储存）水层的构造中，使用多孔排水板。在绿地和子墙工程附近，分别建设本项目30cm工程和本项目70cm工程排水沟。将多孔不锈钢板放置在绿地边缘的开放沟槽上，工程用鹅卵石覆盖;该项目60cm工程的距离设置在女儿的墙壁附近，以确保当天的顺畅沟通，使景观和水都能顺利排出。地形处理公园道路，形成适当的起伏，用台阶缓冲平坦的道路坡度，有利于排水。

在项目隔离层的施工中，该项目的重量主要是200克/米的非织造布。用于铺设的铺路搭接接头为15-20厘米，边缘比种植基底层高5厘米。

基质层。在近几年立体绿化建设中发现，一味追求轻质营养土会造成土壤无法有效蓄水保水，屋顶绿化的植物自身蒸发量较大，导致植物长势不佳。因此，本项目使用的屋顶绿化基质主要是农田土壤和养分土壤的混合物，以尽可能保证屋顶水负荷和土壤水分保持和土壤肥力。使屋顶绿化上植物更好的生长。

此外，在施工过程中，根据不同的植物类型排列不同的基质（种植土壤）厚度。例如，它适用于草本和地面种植项目。小灌木生长为本项目本项目15-20cm，大灌木为本项目20-30cm，局部梁柱结合点位置放置小乔木，小乔木种植深度为本项目40-60cm。

4）植物配置

该项目的工厂配置主要基于多层结构。主要用于Acerpalmatum，XifuHaitang，MuFurong，Yangmei，Sakura，Lobelia和Saffron等植物。针对该项目靠近居民区和医院的特点本项目本项目，配以桂花、茶梅、结香、毛娟、花叶络石、龟甲冬青等相对易养护本项目本项目、具有香气及色叶的本地常用品种。共栽植鸡爪槭、羽毛枫、桂花、山茶、杨梅等小乔木大灌木本项目47本项目株。落叶小乔木，花灌木和色块植物具有良好的整体生长状态。在地被植物中，紫荆，紫癜，栀子等酸性土壤等植物生长普遍，屋顶绿化不好，景观效果不理想。

5）后期养护措施

本项目立体绿化项目在建设过程中已增加自动喷淋滴管系统，该系统不同季节可设定时间定期进行浇水，一般春、秋、冬为每本项目本项目3—5本项目天一次，夏季凌晨本项目4本项目点、傍晚本项目19本项目点浇水本项目2本项目次，施肥主要采用较少的氮肥和较多的缓释磷钾肥来增强植物抵御逆境的能力。修剪以保持景观形状，通过修剪控制植物高度和密度，并保持稳定的生长。由于红花桉，佛罗伦，毛娟和多年生花卉等种植区密度高，为了减少病虫害的发生，保证植物正常生长所需的水分和养分，适当增加修剪的强度和频率。它通常在春季，夏季和秋季每月修剪一次。害虫控制由人工和物理控制以及无污染的生物制剂控制。在这种情况下，在草皮维护过程中强调了蟑螂的危害。

5、结束语

屋顶绿化是节约土地，发展城市空间包装建筑和城市的有效途径。希望通过以上分析，有助于屋顶绿化的推广和应用，更好地为城市绿化服务。。

参考文献：

[1]刘奕彤；贾长松.浅谈屋顶花园景观植物种植设计[J].低温建筑技术.2010年05期

[2]孙国慧.关于屋顶花园景观设计的思考[J].价值工程.2010年04期

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94d4a3f7656152274067752b.html