# 以新型表面活性剂为模板，有序多孔氧化硅的制备及表征

### 论文摘要

按照国际纯粹和应用化学联合会（IUPAC）的定义,多孔材料孔径在2～50nm之间的材料称之为介孔材料,低于2nm称为微孔材料。超微孔材料一般是指其孔径介于微孔和介孔临界区间,即在1.0-2.0nm范围内的多孔材料,其合成思路、材料性质与介孔材料相似。有序介孔材料的制备主要是以表面活性剂的自组装体系为模板,通过溶胶—凝胶化学反应来完成的。有序介孔材料具有如下特征:（1）具有规则的孔道结构;（2）孔径分布窄,且在2-50nm之间可以调节;（3）比表面积大;（4）具有很好的热稳定性与水热稳定性;（5）颗粒具有丰富多彩的外形。因此,有序介孔材料在石油化工、生物催化、吸附分离、光催化、环境保护、医药载体、光致发光材料、电极材料和主客体化学等领域存在诱人的应用前景,引起物理、化学及材料学等领域的高度关注,成为跨学科的研究热点之一。本文采用新型的表面活性剂-Gemini表面活性剂（12-4-12·2Br-、12-6-12·2Br-）和咪唑类离子液体（1-烷基-3-甲基-咪唑型如IL8,IL12,IL14,IL16）为模板剂,成功制得了有序性很高、比表面很大的超微孔及介孔二氧化硅;除此之外,还制得了超疏水性无机-有机杂化介孔二氧化硅,对介孔二氧化硅进行了初步的修饰。样品采用小角X射线衍射、N2吸附—脱附、高分辨透射电镜等技术进行了表征。研究了不同结构表面活性剂、表面活性剂与硅源的比例对介孔材料的孔道结构、比表面积、孔径分布、孔体积等性能的影响。本文首次以含有较长联接基团的Gemini(结构式为[C12H25N+（CH3）2-（CH2）s-N+（CH3）2C12H25]·2Br-,s=4或6,记作12-4-12·2Br-、12-6-12·2Br-)表面活性剂胶束为模板合成了孔结构良好的超微孔二氧化硅材料。当表面活性剂与硅源的比例在0.16:1～0.33:1之间时,合成产物为有序性很好的六方相的MCM-41结构。当以12-4-12·2Br-作模板剂合成多孔二氧化硅时,N2吸附-脱附实验结果表明:等温线类型为Ⅳ型,有序度较高的样品的最可几孔径在1.67nm左右,BET表面积最高可达1242m2/g。氮气吸附和高分辨透射电镜结果一致表明,样品的孔径在1.7nm左右,属于超微孔范畴;当以12-6-12·2Br-为模板剂合成多孔二氧化硅,N2吸附-脱附实验结果表明:等温线类型为Ⅳ型,有序度较高的样品的最可几孔径在1.4nm左右,BET表面积最高可达1178 m2/g。这与高分辨透射电镜结果（1.3-1.5nm）基本一致,说明所得到的材料为超微孔二氧化硅。同时,我们发现孔结构的有序性、比表面随表面活性剂与硅酸钠比例的增加而增加,当表面活性剂与硅源的比例大于0.08:1时就能得到高质量的超微孔二氧化硅。在气体吸附—脱附曲线上出现Ⅳ型之间的等温线。在相对压力P/P0=0.5-1处出现了H1型滞后环,这是由材料颗粒之间的空隙的毛细凝结所引起的。本文还利用新型的烷基咪唑类离子液体为模板,偏硅酸钠为硅源,成功制备了高度有序的六方介孔材料,并利用小角X射线衍射、N2吸附—脱附、高分辨透射电镜等技术对合成材料进行了表征,研究结果表明,当硅源与离子液体（IL16）比例为2:1时,样品的XRD小角范围内有四个强度很高的衍射峰（分别对应于六方结构的100,110,200,210四个晶面）,比表面可达1727m2/g,孔径分布比较均一,随着硅源与离子液体（IL16）比例变化,样品孔径在2.03-2.88之间。着重研究了改变表面活性剂、改变pH及改变表面活性剂与硅源的配比对介孔材料的孔道结构、比表面积、孔径分布、孔体积等性能的影响,研究发现,离子液体的自组装能力顺序为:IL8＜IL12＜IL14＜IL16,即疏水连越长,形成胶束的能力越强,得到介孔材料的有序性越高。除此之外,本文还对介孔材料的表面修饰进行了初步研究,以12-4-12·2Br-为模板剂,十二烷基三甲氧基硅和TEOS为共同硅源,成功合成了无机-有机杂化介孔氧化硅,其接触角约为152°,具有超疏水性,但孔结构的有序性变差。同时,实验还表明,随产物中有机硅含量减少,产品的疏水性明显减弱。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要（abstract）

- 符号说明

- 第一章 前言

- 1.1 有序介孔二氧化硅材料

- 1.1.1 介孔材料的定义和特征

- 1.1.2 有序介孔材料合成方法

- 1.1.3 介孔材料的形成机理

- 1.1.4 合成有序介孔材料的模板剂

- 1.1.5 有序介孔氧化硅材料的应用

- 1.2 超微孔二氧化硅

- 1.2.1 超微孔定义

- 1.2.2 超微孔二氧化硅的合成途径

- 1.3 多孔材料的表征

- 1.3.1 小角X射线衍射技术

- 1.3.2 氮气吸附-脱附技术

- 1.3.3 电子显微镜技术

- 1.4 Gemini表面活性剂

- 1.4.1 Gemini表面活性剂的分子结构特点

- 1.4.2 Gemini表面活性剂的物化性质

- 1.4.3 Gemini表面活性剂的胶团结构

- 1.4.4 Gemini表面活性剂的流变行为

- 1.4.5 以Gemini表面活性剂为模板合成介孔材料

- 1.5 离子液体

- 1.5.1 离子液体的分类

- 1.5.2 离子液体合成

- 1.5.3 离子液体的物理化学特性

- 1.5.4 离子液体的应用

- 1.6 本课题研究的意义和创新点

- 第二章 以Gemini表面活性剂为模板剂超微孔二氧化硅的制备与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 药品与试剂

- 2.1.2 Gemini表面活性剂的合成与表征

- 2.1.3 超微孔二氧化硅的合成

- 2.1.4 样品表征

- 2.2 结果与讨论

- -为模板剂超微孔二氧化硅的合成与表征'>2.2.1 以12-4-12·2Br-为模板剂超微孔二氧化硅的合成与表征

- -为模板剂超微孔二氧化硅的合成与表征'>2.2.2 以12-6-12·2Br-为模板剂超微孔二氧化硅的合成与表征

- 2.2.3 不同表面活性剂对产物结构的影响

- 2.2.4 不同硅源对产物结构的影响

- 2.3.5 煅烧对产物结构的影响

- 2.3 结论

- 第三章 以烷基咪唑离子液体为模板制备有序介孔二氧化硅

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 药品与试剂

- 3.1.2 介孔二氧化硅的合成

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 以IL14为模板剂介孔二氧化硅的制备与表征

- 3.2.2 以IL16为模板剂介孔二氧化硅的制备与表征

- 3.2.3 不同离子液体为模板剂的比较

- 3.3 结论

- 第四章 无机-有机杂化介孔二氧化硅的制备与表征

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 药品与试剂

- 4.1.2 无机-有机杂化介孔二氧化硅的合成

- 4.1.3 样品表征

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 样品的XRD表征

- 4.2.2 样品红外表征

- 4.2.3 样品的吸附脱附表征

- 4.2.4 样品的疏水性表征

- 4.2.5 样品的高分辨电镜表征

- 4.3 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践（待续）[J]. 日用化学品科学 2019(12)

- [2].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践（续完）[J]. 日用化学品科学 2020(01)

- [3].N-酰基苯丙氨酸钠表面活性剂的合成和性能研究[J]. 应用化工 2020(03)

- [4].阴-非离子表面活性剂对稠油乳化的影响[J]. 辽宁石油化工大学学报 2020(02)

- [5].2020年表面活性剂高端应用技术研讨会将于5月在杭州举办[J]. 精细化工 2020(05)

- [6].表面活性剂对洁面泡沫的泡沫效果影响[J]. 广东化工 2020(07)

- [7].《表面活性剂化学》课程教学改革探索与实践[J]. 香料香精化妆品 2020(02)

- [8].年产30000吨表面活性剂及副产品1500吨工业氯化钠搬迁入园项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(05)

- [9].赞宇科技100万t表面活性剂项目即将开工[J]. 日用化学品科学 2020(06)

- [10].2020年表面活性剂行业基础培训班[J]. 精细化工 2020(08)

- [11].新型洗衣凝珠用非离子表面活性剂[J]. 中国洗涤用品工业 2020(08)

- [12].全浓度范围下醇类表面活性剂对气泡聚并影响的实验研究[J]. 化工学报 2020(09)

- [13].农药行业中有应用前景的糖基类表面活性剂[J]. 世界农药 2020(08)

- [14].表面活性剂类型对纳米乳液性质及稳定性的影响(续完)[J]. 日用化学品科学 2020(09)

- [15].硅类表面活性剂对聚氨酯硬泡性能的影响[J]. 工程塑料应用 2020(10)

- [16].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(续完)[J]. 日用化学品科学 2018(12)

- [17].表面活性剂研究进展及其应用现状[J]. 石油化工技术与经济 2018(04)

- [18].其他类型表面活性剂在制革工业中的应用[J]. 日用化学品科学 2019(04)

- [19].表面活性剂废水对环境的危害及其处理技术[J]. 四川化工 2019(03)

- [20].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践(待续)[J]. 日用化学品科学 2019(09)

- [21].美容产品的需求增长推动了亚太地区表面活性剂市场发展[J]. 中国洗涤用品工业 2017(12)

- [22].2018中国氨基酸型表面活性剂高峰论坛[J]. 中国洗涤用品工业 2018(06)

- [23].表面活性剂在农药中的应用[J]. 农业开发与装备 2018(06)

- [24].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(待续)[J]. 日用化学品科学 2018(09)

- [25].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(待续)[J]. 日用化学品科学 2018(11)

- [26].表面活性剂分子设计(续完)[J]. 日用化学品科学 2016(10)

- [27].新型抗菌剂氨基酸型表面活性剂的研究进展(待续)[J]. 日用化学品科学 2016(11)

- [28].烷基糖苷与其他类型表面活性剂的相互作用[J]. 山东大学学报(理学版) 2017(01)

- [29].一种水溶性氟硅表面活性剂的制备及性能[J]. 印染 2016(21)

- [30].新型抗菌剂氨基酸型表面活性剂的研究进展(待续)[J]. 日用化学品科学 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94dc15d642a89970a6e1fe78.html