# 空间光—光纤高效耦合系统的设计与实现

### 论文摘要

随着光纤通信技术的发展,1550nm波段的自由空间光通信在未来的高速卫星通信中占据重要地位。空间光-光纤的耦合作为空间激光通信光接收的一个关键技术。本论文基于空间光通信平台,设计了一套空间光-光纤耦合系统,并进行了实验测试和性能分析。具体研究内容如下:1.设计了空间光-光纤耦合系统。基于空间光通信应用平台,运用系统传输矩阵分析方法和ABCD定理分析了空间光传输特性,研究并设计针对1550nm波段的通信系统的空间光-光纤耦合系统。2.研究了关键技术激光束整形技术。分析了发射端和接收端光信号的特点,设计出不同的空间光整形系统。对于发射端,采用相互正交的柱透镜组设计模型;对于接收端,采用非球面透镜加棱镜组设计模型。利用ZEMAX软件对设计的系统进行仿真优化。3.研究了关键技术光纤耦合技术。针对1550nm波段的光通信系统,设计了光纤耦合系统,采用非球面光学透镜实现了高效率的耦合,利用MATLAB软件进行仿真优化。4.测试整个空间光-光纤耦合系统。基于空间光通信平台,组建测试了空间光整形系统、光纤耦合系统的效率,分析了影响耦合效率的因素,提出了有效改善耦合效率的方法。5.最后,针对多波长光束传输,分析了不同波长对耦合效率的影响,分析了入射角对耦合效率的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文的研究背景

- 1.2 本文的研究目的及内容

- 1.3 本章小结

- 第二章 空间光-光纤耦合系统构成与关键技术

- 2.1 概述

- 2.2 空间光-光纤耦合系统构成

- 2.2.1 空间光整形系统

- 2.2.2 光纤耦合系统

- 2.3 关键技术

- 2.3.1 准直技术

- 2.3.2 耦合技术

- 2.4 本章小结

- 第三章 空间光整形系统设计

- 3.1 概述

- 3.2 空间光整形结构的选择

- 3.2.1 发射端的结构选择

- 3.2.2 接收端的结构选择

- 3.3 透镜组设计

- 3.4 整形系统的计算机仿真

- 3.5 总结

- 第四章 光纤耦合器的研究与设计

- 4.1 概述

- 4.2 光纤耦合技术分析

- 4.2.1 模式匹配理论

- 4.2.2 耦合效率计算

- 4.3 光纤耦合器设计

- 4.3.1 耦合镜设计的理论分析

- 4.3.2 耦合镜的仿真与优化

- 4.4 光纤耦合器的技术参数确定

- 4.5 本章小结

- 第五章 基于光通信平台的空间光-光纤耦合系统实验测试

- 5.1 概述

- 5.2 空间光-光纤耦合系统的技术指标要求

- 5.3 空间光整形系统测试

- 5.3.1 整形系统

- 5.3.2 测试记录

- 5.4 光纤耦合系统实验测试

- 5.4.1 耦合系统

- 5.4.2 测试记录

- 5.5 空间光-光纤耦合系统性能分析

- 5.6 关于耦合效率问题的一些讨论

- 5.6.1 不同波长对耦合效率的影响分析

- 5.6.2 入射角范围对耦合的影响

- 5.7 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要工作及结论

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].联合信道条件下自由空间光通信系统性能分析[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)

- [2].浅谈自由空间光通信技术及其应用[J]. 中国新通信 2018(17)

- [3].自由空间光通信信道建模[J]. 电子世界 2017(05)

- [4].自由空间光通信技术及发展探究[J]. 通讯世界 2016(14)

- [5].自由空间光通信的应用和发展[J]. 科技视界 2014(31)

- [6].自由空间光通信技术研究[J]. 通讯世界 2015(10)

- [7].自由空间光通信中的极化码凿孔方法研究[J]. 激光杂志 2018(02)

- [8].“猫眼”逆向调制自由空间光通信技术[J]. 激光与红外 2017(01)

- [9].自由空间光通信技术简介[J]. 科技信息 2010(34)

- [10].浅谈自由空间光通信技术及其应用[J]. 通信技术 2009(01)

- [11].自由空间光通信[J]. 山西电子技术 2008(04)

- [12].空潜自由空间光通信的链路性能评估（英文）[J]. 中国光学 2019(02)

- [13].光相干探测技术在自由空间光通信系统中的应用研究[J]. 激光杂志 2018(07)

- [14].大气湍流对自由空间光通信的影响[J]. 科技传播 2010(20)

- [15].基于自由空间光通信的高速公路应急通信网络[J]. 中国交通信息化 2015(05)

- [16].波分复用在自由空间光通信系统的应用仿真[J]. 电子科技 2013(01)

- [17].自由空间光通信系统的初步设计[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2009(06)

- [18].聚合物光纤局域网系统的自由空间光通信实现分析[J]. 中国新通信 2017(23)

- [19].大气对自由空间光通信的影响机理及改善方法[J]. 大气与环境光学学报 2012(02)

- [20].近地面红外与紫外自由空间光通信特点及其比较研究[J]. 红外技术 2011(04)

- [21].自由空间光通信系统中光源制备方案研究[J]. 光通信技术 2018(02)

- [22].自由空间光通信中的数字喷泉码方法[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [23].自由空间光通信在大气信道下的通信性能分析[J]. 无线电工程 2017(01)

- [24].自由空间光通信中的混合空时编码[J]. 光学学报 2009(01)

- [25].自由空间光通信中的极化码译码方法研究[J]. 光通信技术 2018(06)

- [26].近地FSO长距离链路特性及建模[J]. 现代传输 2015(06)

- [27].基于DPSK调制的自由空间光通信性能分析[J]. 光通信研究 2015(06)

- [28].自由空间光通信的影响因素及改善方法[J]. 军民两用技术与产品 2010(04)

- [29].基于Raptor10码的自由空间光通信系统设计[J]. 红外与激光工程 2019(09)

- [30].自由空间光通信中校验码辅助极化码译码研究[J]. 光通信技术 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94ec483b5953fb2e9d291be5.html