# Ag/ITO/Ag多层薄膜的制备、微结构及光电性质表征

### 论文摘要

利用高反射、高电导的金属Ag和透明导电ITO多层复合制备透反射式高电导Ag/ITO/Ag多层薄膜,将该多层薄膜用作透反射式液晶显示器的下电极材料,可以提高透反射式液晶显示器的性能,所以对Ag/ITO/Ag多层薄膜体系开展研究具有重要的理论意义和实用价值。本文制备了一系列透反射式高电导Ag/ITO/Ag多层复合薄膜,Ag/ITO/Ag多层复合薄膜由表层Ag膜、夹层ITO膜和底层Ag膜构成,重点研究了不同表层Ag膜厚度对多层薄膜的微结构、表面形貌和光电特性的影响。采用效能因子和分光比对Ag/ITO/Ag多层复合薄膜综合品质因素进行了评价。本文主要创新点：1.利用两层Ag膜和一层ITO膜的复合,制备出“三明治”结构的透反射式高电导Ag/ITO/Ag多层薄膜,这种膜系结构可以提高多层薄膜的电导率和反射率,形成光电性能优异的Ag/ITO/Ag多层薄膜。将多层薄膜用于透反射式LCD的下电极材料,改善透反射式LCD的性能。2.采用磁控溅射技术制备了Ag/ITO/Glass和ITO/Ag/Glass复合薄膜。将Ag/ITO/Glass与ITO/Ag/Glass复合薄膜微结构,光电特性进行了对比研究。本文主要研究内容：1.采用直流磁控溅射技术制备了膜厚为9.3nm的底层Ag薄膜,采用X射线衍射仪,表面轮廓仪,紫外可见分光光度计和四探针测试仪对底层Ag膜的微结构,膜厚和光电特性进行了研究。2.采用直流和射频磁控溅射技术制备了Ag/ITO/Glass和ITO/Ag/Glass复合薄膜。利用X射线衍射仪分析了Ag/ITO/Glass和ITO/Ag/Glass复合薄膜的微结构,利用紫外-可见分光光度计和四探针测试仪表征了Ag/ITO/Glass和ITO/Ag/Glass复合薄膜的光电性能。3.本实验制备了不同表层Ag膜厚度的Ag/ITO/Ag多层薄膜。X射线衍射分析表明,随着表层Ag膜厚度的增大,Ag（111）衍射峰的增强,且Ag/ITO/Ag多层薄膜中的Ag平均晶粒尺寸增大。4.紫外-可见分光光度计分析表明,随着表层Ag膜厚度的增加,Ag/ITO/Ag多层薄膜在可见光范围内的平均透过率先增加后降低,Ag3/ITO/Ag样品的透射率高达56.51%；Ag/ITO/Ag多层薄膜在可见光范围内的平均反射率增加。Ag/ITO/Ag多层薄膜的吸收先减小后增大。电学测试表明,随着表层Ag膜厚度的增加,Ag/ITO/Ag多层薄膜的电阻率先减小后略有增加,尤其是Ag3/ITO/Ag多层薄膜的面电阻低至6.7Ω/□。5.效能因子和分光比分析表明,随着表层Ag膜厚度的增加,Ag/ITO/Ag多层薄膜的效能因子先逐渐增大后减小。Ag3/ITO/Ag样品的效能因子高达240.72（Ω/□）1,其对光的利用率最大,同时产生的功耗也最低。随着表层Ag膜厚度的增加,多层薄膜的分光比先略微增大后减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- §1.1 引言

- §1.2 国内外相关研究工作

- §1.2.1 国外相关研究工作

- §1.2.2 国内相关研究工作

- §1.3 本文的选题依据和主要研究工作

- §1.4 小结

- 参考文献

- 第二章 底层Ag膜的制备、微结构及其光电性能表征

- §2.1 研究底层Ag膜的意义

- §2.2 薄膜样品制备

- §2.2.1 基片的清洗

- §2.2.2 底层Ag膜的制备

- §2.3 微结构分析

- §2.3.1 X射线衍射（XRD）表征

- §2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）表征

- §2.4 膜厚测量

- §2.4.1 表面轮廓仪测量膜厚

- §2.4.2 椭偏解谱软件FilmWizard拟合透射光谱确定膜厚

- §2.5 光学特性分析

- §2.5.1 透射光谱分析

- §2.5.2 反射光谱分析

- §2.5.3 吸收光谱分析

- §2.5.4 光学常数分析

- §2.6 电学特性分析

- §2.7 小结

- 参考文献

- 第三章 ITO/Ag和Ag/ITO复合薄膜的制备、微结构及其光电性能表征

- §3.1 Ag/ITO与ITO/Ag复合薄膜样品制备

- §3.2 微结构分析

- §3.3 膜厚测量

- §3.3.1 表面轮廓仪测量膜厚

- §3.3.2 椭偏解谱软件FilmWizard拟合透射光谱确定膜厚

- §3.4 光学特性分析

- §3.4.1 透射光谱分析

- §3.4.2 反射光谱分析

- §3.4.3 吸收光谱分析

- §3.4.4 光学常数分析

- §3.5 电学特性分析

- §3.6 小结

- 参考文献

- 第四章 Ag/ITO/Ag多层薄膜的制备、微结构及其光电性能表征

- §4.1 Ag/ITO/Ag多层薄膜样品的制备

- §4.2 微结构分析

- §4.2.1 X射线衍射（XRD）表征

- §4.3 扫描电子显微镜（SEM）表征

- §4.3.1 利用SEM测试多层薄膜的表面形貌

- §4.3.2 利用SEM测试多层薄膜的断面形貌

- §4.4 膜厚测量

- §4.5 光学特性分析

- §4.5.1 透射光谱分析

- §4.5.2 反射光谱分析

- §4.5.3 吸收光谱分析

- §4.6 电学特性分析

- §4.7 效能因子和分光比

- §4.8 小结

- 参考文献

- 第五章 结论与后续工作展望

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].多层薄膜、制造其的方法和包括其的电子产品[J]. 科技创新导报 2016(19)

- [2].PbTiO_3/BiFeO_3多层薄膜的铁电性质[J]. 功能材料与器件学报 2009(02)

- [3].多层薄膜热应力模拟[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [4].多层薄膜结构中的热应力分析[J]. 传感技术学报 2016(07)

- [5].低应力多层薄膜加工关键技术研发取得突破[J]. 表面工程资讯 2008(01)

- [6].基于二维光学相干层析的多层薄膜结构无损定量评价[J]. 机电工程 2017(08)

- [7].二元系纳米多层薄膜非线性互扩散研究[J]. 材料导报 2009(14)

- [8].新技术可分离多层薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [9].多元等离子体浸没离子注入与沉积和磁控溅射技术制备TiAlSiN/WS_2多层薄膜的力学性能和腐蚀行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(S2)

- [10].BST/BZT/BST多层薄膜结构与性能研究[J]. 无机材料学报 2010(03)

- [11].MoS_2/Pb-Ti多层薄膜的结构和摩擦学性能[J]. 表面技术 2018(10)

- [12].调制比对ZrN/NbB_2纳米多层薄膜结构和机械性能的影响[J]. 天津师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [13].退火对AlTiN多层薄膜结构及力学性能影响[J]. 物理学报 2011(06)

- [14].Sol-gel方法制备BiFeO_3/Bi_4Ti_3O_(12)多层薄膜及其电性能[J]. 功能材料与器件学报 2010(01)

- [15].(Si/Ge)_n多层薄膜的设计制备及光吸收性能[J]. 电子器件 2012(01)

- [16].周期结构对AlTiN多层薄膜结合能影响[J]. 航空材料学报 2010(02)

- [17].VO_x/TiO_x/Ti多层薄膜的制备工艺与内耗研究[J]. 真空 2009(04)

- [18].利用光热反射法研究多层薄膜结构的散热性能[J]. 测试技术学报 2019(02)

- [19].TiN/CrN多层薄膜的微观结构与力学性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(10)

- [20].nc-TiC/a-C纳米复合多层薄膜的制备及其摩擦学性能的研究[J]. 摩擦学学报 2015(02)

- [21].多层薄膜光学常数的椭偏法研究[J]. 光电工程 2009(02)

- [22].石墨烯纳米复合多层薄膜的制备及应用[J]. 材料导报 2015(21)

- [23].微纳尺度TiN多层薄膜/涂层力学性能研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2016(10)

- [24].调制周期对TiN/TiAlN多层薄膜微观结构和摩擦性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(18)

- [25].联盟包装成功推出EVOH共挤多层薄膜[J]. 塑料科技 2017(05)

- [26].LTD次级多层薄膜绝缘的击穿概率分析[J]. 高电压技术 2016(03)

- [27].Fe/Cu纳米多层薄膜中内应力对其力学性能的影响[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [28].我国石墨烯基多层薄膜构筑及摩擦学性能研究获进展[J]. 中国粉体工业 2011(04)

- [29].联盟包装成功推出EVOH共挤多层薄膜[J]. 工程塑料应用 2017(05)

- [30].Cr/CrN/CrTiAlN/CrTiAlCN多元多层薄膜在微型钻头上的应用性能[J]. 材料保护 2010(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94f39c9ab2ab8757c5614d40.html