# 基于重复控制和预测控制的逆变电源控制研究

### 论文摘要

随着各行各业对电源的性能提出了更高的要求,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是采用逆变电器为各种敏感设备提供高质量的交流电能。随着电网中非线性负载特别是整流性负载的增加,谐波对供电系统的污染日益严重,它对各种用电设备都有不同程度的影响和危害,从而对逆变电源的输出特性提出了更高的要求,而重复控制在抑制周期性干扰信号有着先天的优势,带整流性负载下具有较好的稳态性能,但是它的固有缺点是动态特性较差,而电流预测控制具有较好的动态特性。因此,可以通过采用多种控制方法的相结合,使逆变器具有较好的输出特性。本文主要研究了重复控制理论在逆变器中的应用,在此基础上分别加入了PI控制和预测控制的电流内环来改善电压重复控制动态特性差的缺点。论文首先介绍了逆变器的各种数字控制方法,针对整流性负载的特点,选择重复控制和预测控制来重点研究。论文第二章对逆变器建模,并分析了整流性负载下输出电压畸变的原因,然后详细介绍了重复控制理论和预测控制理论,包括重复控制的组成部分、补偿器。第三章给出了逆变电源中的重复控制和预测控制的详细设计方法,给出了基于dsPIC30F2020为主控芯片的逆变电源的线路设计以及控制软件设计。第四章通过仿真和实验分别对电压单环重复控制和加入预测控制电流内环的重复控制的逆变器进行了研究,验证了所给出控制方法的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.2.1 逆变电源拓扑概述

- 1.2.2 逆变电源控制技术的发展与现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 重复控制和预测控制理论

- 2.1 整流性负载下逆变器输出电压特性分析

- 2.1.1 整流性负载的非线性模型

- 2.1.2 整流性负载下输出电压畸变的原因

- 2.2 重复控制的基本理论

- 2.2.1 重复控制的组成部分及各部分功能

- 2.2.2 重复控制系统的控制特性分析

- 2.2.3 改进型重复控制器

- 2.3 电流预测控制

- 2.3.1 电流预测控制基本原理

- 2.3.2 预测控制的稳定性分析

- 2.3.3 与PI控制器相比较

- 2.4 电压电流双环控制

- 2.5 小结

- 第3章 逆变器的建模和软硬件设计

- 3.1 系统硬件设计

- 3.1.1 逆变器主电路设计

- 3.1.2 控制电路设计

- 3.2 逆变器的数学模型及系统框图

- 3.2.1 逆变器的平均状态空间模型

- 3.2.2 逆变器等效输出阻抗模型

- 3.2.3 PI双环系统的控制框图

- 3.3 重复控制器的参数设计

- 3.3.1 P（s）的设计

- 3.3.2 重复内模的设计

- 3.3.3 补偿器S（z）的设计

- 3.3.4 系统稳定性验证

- 3.3.5 重复控制器的设计步骤

- 3.4 预测控制器的设计

- 3.5 系统的软件设计

- 3.5.1 MCU初始化

- 3.5.2 参考正弦表和PWM的产生

- 3.5.3 系统的软件实现

- 3.6 本章小结

- 第4章 仿真和实验分析

- 4.1 系统仿真

- 4.1.1 系统仿真模型

- 4.1.2 仿真结果

- 4.2 实验结果

- 4.3 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 附录 部分程序

- 参考文献

- 攻读硕士期间录用和发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [26].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [27].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [28].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [29].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

- [30].高海拔条件下的光伏逆变器降容研究[J]. 电子测试 2017(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/950a7782a9577f78d1ae31cc.html