# 浅析家庭装修中屋顶花园防水卷材的选用和施工要点

许翊

(内江职业技术学院，四川内江641100)

中图分类号：TU767文献标识码：A文章编号：1673-0992（2011）07-177-01

摘要：随着住房条件的逐步改善，入户花园、屋顶花园、观景平台等原本并不为我们熟知的空间进入了现代家庭装修范围。在这些空间中尤其以屋顶花园为防水施工的重中之重，屋顶花园的防水质量决定了整个屋顶装修的施工质量和水平。

关键字：屋顶花园；阻根防水材料；施工

一、屋顶花园设置柔性防水的原因。

我们拿到的清水房，施工方已经为我们设置了一道防水层。一般来说可上人的屋顶花园施工方会采用刚性防水的方法做一道防水保护。通常是采用防水混凝土浇筑屋顶。而防水混凝土是通过在混凝土中掺入适量外加剂的方式，调整混凝土的孔隙率，达到提高混凝土防水效果的目的。

就屋顶花园来说，仅仅只有一道刚性防水是远远不够的，其原因可以归结于以下几点：其一、由于屋顶花园长期受到暴晒，热胀冷缩容易引起刚性防水的裂缝，尤其是在屋顶与女儿墙的交界处；其二、在屋顶花园的施工过程中，为了满足屋顶花园的灌溉要求，我们会在屋顶花园进行暗敷管道的埋设，这样的施工必然破坏屋顶的刚性防水结构；其三、在屋面防水设计中，设计单位往往只会考虑降雨对屋顶排水、防水系统的考验，而在实际的屋顶花园装修中，我们会对屋顶花园进行灌溉，甚至会在屋顶设置景观水池，这都是超出本身屋顶刚性防水设计能力的工作。

综上所述，在屋顶花园的装修过程中，为保证屋顶花园的防水水平和使用寿命，我们通常会在屋顶花园景观施工之前使用防水卷材或是其他的防水方法对屋顶防水工程进行进一步的加固和完善。

二、屋顶花园柔性防水材料的选择。

柔性防水通常有两个大类，一是防水卷材，二是防水涂料。而这两个大类又衍生出各式各样的防水材料，可谓百花齐放，更加麻烦的是这些不同种类的防水材料又有各自的特点，要从中找出适合屋顶二次防水施工的材料就显得非常的困难，因此我们必须从屋顶花园的防水特性入手，找出最适合屋顶防水使用的材料。

而屋顶花园最重要的一个特点是，在屋顶花园种植的植物，它的根部有很强的穿透性。而柔性的防水层最怕的就是遭遇穿刺或者是拉扯，因此在选择防水材料时可以根据这个特点来进行筛选。我们通常把这种防水材料称为阻根防水材料，而国家也对这种材料设置了相应的技术标准，这就是JC/T1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》。而现在市场上主流的材料是SBS/APP改性沥青阻根防水卷材。

三、屋顶花园防水卷材的施工要点。

一般来说屋顶花园的防水材料施工方法如下：首先用1：2.5水泥砂浆铺设20mm至30mm的找平层；在找平层的上方用3mm厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做防水层；防水材料上方用1：3水泥沙浆做30mm的保护层；用100mm至15mm厚的卵石最排水层；用每平方米250克至300克的聚酯无纺布做好过滤层；最后是15厘米厚的植物土壤层。

在防水卷材的细节做法上，由于屋顶地面的复杂性应该注意以下几个方面：

第一、在二次防水施工中不得损伤原有防水层。

实施二次防水处理，不得撬伤原防水层。在一般情况下，不允许在已建成的屋顶防护水层上再穿孔洞与管线和预埋铁件与埋设支柱，如确实有需要暗敷管线的，应尽可能敷设在花坛或草坪下，而不应在原有刚性防水层上开凿管线槽。

另一方面，屋顶花园新增的砖砌花坛边缘，水池边缘等会给防水卷材带来相应的线荷载，为了防止卷材被线荷载破坏，所以防水卷材的施工应放在这些局部工程施工以后进行。

第二、闭水实验的正确做法和检查方法。

建造屋顶花园，必须进行二次防水处理。首先，要检查原有的防水性能：封闭出水口，再灌水，进行96小时（4天4夜）的严格闭水试验。闭水试验要求闭水深度不得低于200mm，并要求高于该屋顶平面最高处20mm，因为不同的水深会有不同的水压，从而带给屋面防水结构不同的考验。在闭水试验进行的过程中，要仔细观察房间的渗漏情况，某些房屋能够保证连续三天不漏水而到第四天才开始漏水，而最容易漏水的部位也就是我们在检查的时候应该仔细观察的部位，包括墙角部位，有管道通出屋面的部位，还包括屋面有埋设管道的部位等。若这些部位能保证96小时后在室内天花板上看不到颜色加深的现象，说明屋面防水效果好。这种防水效果，也只适用于非屋顶花园的情况。

第三、屋顶排水的正确组织。

防水层是保证屋顶不漏的关键技术问题，但屋顶防水和排水是两个方面，因此还必须处理好屋顶的排水系统。原有建筑在考虑屋顶排水的组织时，往往只考虑到原有屋面的坡度设置和排水面积，而不会考虑建成后屋顶花园的排水组织。因此在屋顶园林工程中，花坛、水池、园内道路和草坪等施工时，应遵照原屋顶排水系统，进行规划设计，不应封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。特别是大型种植池排水层下的排水管道，要与屋顶排水口配合，注意相关的标准差，使种植池排水层下的排水管道，要与屋顶排水口配合，注意相关的标高差，使种植池内的多余灌水能顺畅排出。

参考文献：

[1]谢浩.屋顶花园的防水设计与施工[J].《住宅科技》2004年第6期。

[2]谭国山.屋顶花园防水排水探讨[J].《广东建材》2006年08期。

[3]曹伟.民居屋顶花园防水与规划设计探讨[J].《现代商贸工业》2011年06期。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9519ee943250919da0c6c286.html