# 氧化锆纤维和制品的制备及烧结研究

### 论文摘要

本研究以部分稳定的超细氧化锆微粉制备的水基泥浆为原材料,通过挤出—聚凝成型工艺成功制备了氧化锆陶瓷纤维。论文对该工艺制备氧化锆纤维的成型机理,氧化锆纤维制备过程的影响因素以及在烧结过程中氧化锆陶瓷纤维内的晶粒生长动力学和以及氧化锆陶瓷纤维烧结动力学进行了深入的研究。通过上述研究,获得主要成果如下:提出了一种新的氧化锆纤维成型方法,即挤出—聚凝法。该成型方法的工艺原理为:通过挤压作用,使稳定悬浮的氧化锆泥浆通过喷丝头微孔挤出成细柱状泥浆,降低细柱泥浆中氧化锆颗粒周围液相的介电常数,使颗粒周围双电层急剧变薄,颗粒间静电斥力减小,颗粒之间的作用力失去平衡,从而发生氧化锆微粉颗粒之间聚集,从流态变成固态,并保留了柱状泥浆的长径比。另外,氧化锆泥浆细流中的水基本上被聚凝剂所萃取掉,凝固下来的氧化锆纤维表面包覆的是表面张力很小的聚凝剂,避免了氧化锆纤维纤维在烘干过程中互相之间发生粘结而导致纤维断裂。对纤维表面的粗糙和纤维中心部位的小孔的成因进行了解释:①当泥浆接触聚凝剂的时候,由于聚凝剂与泥浆的界面张力很小,氧化锆颗粒周围水化膜中的水被聚凝剂瞬间萃取,泥浆因为失去颗粒表面水化膜中的水而失去了恢复光滑表面的驱动力,使挤出过程中形成的不均匀表面得以保留;②由于聚凝剂对水的萃取作用,使泥浆已经固化的部分和泥浆内部没有固化的部分形成水的浓度差,水在浓差作用下,不断的从内部向表面运动,从而形成无数的水流通道,宏观表现为表面的粗糙;③泥浆内储存的压应力使泥浆细流离开喷丝孔后发生微小的膨胀,使固化的表面产生裂隙。这些裂隙在宏观上也表现为表面的粗糙;④由于浓差作用,泥浆内部的水分不断向聚凝剂中运动,带动纤维内部流体中被水包围的氧化锆颗粒向已经固化的表面方向运动,形成中空结构。成功地制备出成功制备出密度为6.05g╱cm~3氧化锆陶瓷纤维。并提出挤出—聚凝成型制备氧化锆纤维的最佳工艺参数:泥浆的固相含量为47vol%,分散剂加入量为氧化锆微粉的0.7%(质量分数),球磨时间为24小时、聚凝剂为丙酮,挤出压力在3.28 KPa～4.92 KPa之间,烧结温度为1530℃,保温时间为300min。根据烧结过程中氧化锆纤维晶粒尺寸与烧结温度和保温时间的变化规律,研究了氧化锆纤维的晶粒生长动力学,根据烧结时的氧化锆纤维的密度变化,对氧化锆纤维的烧结动力学进行了研究,提出氧化锆纤维的烧结与块状材料的烧结情况相同观点。实验还发现,氧化锆纤维集合体在高温下有很大的收缩,纤维之间有烧结颈部出现:已经烧结致密的氧化锆陶瓷纤维组成的集合体,在高温下有一定的收缩,但是纤维之间很难看到烧结的颈部。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 第二章 文献综述

- 2.1 陶瓷纤维的分类

- 2.2 陶瓷纤维的制备方法

- 2.3 氧化锆陶瓷纤维的制备方法

- 2.3.1 溶液浸渍法

- 2.3.2 溶液喷丝热解法

- 2.3.3 溶液静电纺丝法

- 2.3.4 胶体拉丝法

- 2.3.5 溶胶—凝胶拉丝法

- 2.3.6 胶体甩丝法

- 2.3.7 泥浆挤丝法

- 2.4 固相烧结理论的研究

- 2.5 固相烧结理论近期的研究情况

- 2.6 一维材料的烧结研究

- 2.7 氧化锆纤维烧结的研究

- 第三章 主要研究内容和实验方法

- 3.1 主要研究内容

- 3.2 实验原材料

- 3.3 实验方法

- 3.4 实验测试手段

- 3.5 实验中用到的部分非常规测试方法介绍

- 第四章 氧化锆纤维制备工艺过程和原理

- 4.1 氧化锆纤维的成型工艺设计

- 4.2 氧化锆陶瓷纤维的制备

- 4.2.1 氧化锆水基泥浆的制备

- 4.2.2 氧化锆纤维的成型与烧成

- 4.3 陶瓷浓悬浮体的稳定

- 4.3.1 陶瓷粉体在水基聚凝剂中的分散理论（双电层模型和ξ电位）

- 4.3.2 陶瓷粉体在水基聚凝剂中的分散机制

- 4.4 氧化锆纤维成型原理

- 4.4.1 水和聚凝剂的一些物理性质

- 4.4.2 聚凝剂的介电常数和颗粒间作用能

- 4.5 氧化锆纤维表面粗糙和纤维中心部位小孔的成因

- 4.5.1 成型过程中表面张力影响

- 4.5.2 离模膨胀效应

- 4.6 小结

- 第五章 氧化锆纤维制备的影响因素

- 5.1 氧化锆泥浆性能对氧化锆纤维成型的影响

- 5.1.1 不同氧化锆微粉对氧化锆纤维制备的影响

- 5.1.2 分散剂含量对氧化锆泥浆屈服应力的影响

- 5.1.3 球磨时间对氧化锆泥浆屈服应力的影响

- 5.1.4 固相含量对氧化锆泥浆屈服应力的影响

- 5.2 氧化锆纤维成型过程中的工艺参数及其影响

- 5.2.1 聚凝剂的选择

- 5.2.2 挤出压力对成丝的影响

- 5.3 烧成温度和保温时间对氧化锆陶瓷纤维的影响

- 5.3.1 温度对氧化锆纤维的影响

- 5.3.2 保温时间对氧化锆纤维的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 氧化锆纤维的烧结

- 6.1 实验

- 6.2 烧结过程中氧化锆纤维的显微形貌变化

- 6.2.1 不同烧结温度下氧化锆纤维的显微形貌的变化

- 6.2.2 保温时间对氧化锆纤维的显微结构的影响

- 6.3 烧结温度对氧化锆纤维的相组成的影响

- 6.4 烧结过程中氧化锆纤维内的晶粒尺寸变化

- 6.4.1 不同温度下纤维中的晶粒尺寸变化

- 6.4.2 保温时间对氧化锆纤维的晶粒尺寸的影响

- 6.4.3 烧结过程中，氧化锆纤维的晶粒生长动力学

- 6.5 烧结过程中的氧化锆纤维内的孔隙和比表面积的变化

- 6.5.1 温度对氧化锆纤维内的气孔分布的影响

- 6.5.2 烧结温度和保温时间对氧化锆纤维的比表面积的影响

- 6.6 氧化锆纤维的烧结动力学研究

- 6.6.1 烧结温度和保温时间对氧化锆纤维的密度的影响

- 6.6.2 氧化锆纤维的烧结动力学

- 6.6.3 氧化锆纤维集合体之间的烧结

- 6.7 本章小结

- 第七章 氧化锆陶瓷纤维纸的制备与性能

- 7.1 氧化锆陶瓷纤维纸的制备

- 7.1.1 氧化锆陶瓷纤维纸的制备工艺

- 7.1.2 氧化锆陶瓷纤维纸的显微结构观察

- 7.1.3 不同密度氧化锆纤维纸的孔结构分析

- 7.2 聚苯丙树脂含量对氧化锆陶瓷纤维纸性能的影响

- 7.2.1 苯丙乳液水的稀释

- 7.2.2 聚苯丙树脂含量与氧化锆陶瓷纤维最小弯曲半径的关系

- 7.2.3 聚苯丙树脂含量与氧化锆陶瓷纤维纸的抗张强度的关系

- 7.3 氧化锆陶瓷纤维纸的密度对性能的影响

- 7.3.1 氧化锆陶瓷纤维纸的密度与最小弯曲半径的关系

- 7.3.2 氧化锆陶瓷纤维纸的密度与抗张强度的关系

- 7.4 陶瓷纤维纸热性能测定

- 7.4.1 氧化锆陶瓷纤维纸的长期使用温度与最高使用温度

- 7.4.2 氧化锆陶瓷纤维纸的导热系数测定

- 7.4.3 含有氧化锆陶瓷纤维纸的梯度隔热材料的热试验

- 7.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 个人简历、在学期间的研究成果、发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/952779fb7848d7c30a9b883f.html