# 伪连续导电模式Boost功率因数校正器研究

### 论文摘要

功率因数校正（Power Factor Correction, PFC）技术可有效地减少网侧输入电流谐波含量并提高电源功率因数,是电网供电用电设备中不可或缺的重要组成部分。在各种PFC变换器电路拓扑中,Boost变换器因其拓扑结构简单、变换效率高、控制策略易实现等优点,被广泛应用于PFC电路中。工作于不连续导电模式（Discontinuous Conduction Mode, DCM）和连续导电模式（Continuous Conduction Mode, CCM）的Boost PFC变换器应用非常广泛,但二者均存在负载功率范围受限的缺点。伪连续导电模式（Pseudo Continuous Conduction Mode, PCCM）是一种介于DCM与CCM之间的新型工作模式。相比于DCM Boost变换器,PCCM Boost变换器的输出电压、电感电流纹波小,且负载输出能力强。与CCM Boost变换器相比,PCCM Boost变换器控制到输出的传递函数不存在右半平面（Right Half Plane, RHP）零点,进而具有理想的动态性能。因此,PCCM是一种具备优良工作特性的新型工作模式。本文提出工作于PCCM模式的Boost PFC变换器,在深入分析PCCM Boost PFC变换器的前提下,根据其特有的两个控制自由度,建立了电压环与电流环并行的控制环路。针对宽负载范围内具有高功率因数的控制目标,充分利用PCCM模式平均电感电流大于平均输入电流的特点,提出以负载电流为基准量实时调整参考电感电流谷值的控制策略。在此基础上,详细设计了电感电流谷值跟踪的数字控制算法和电压PI调节器参数。对PCCM Boost PFC变换器与传统DCM和CCM模式Boost PFC变换器进行了仿真验证。结果表明,负载功率较大时,DCM Boost PFC变换器的电感电流峰值远大于PCCM和CCM模式,大幅增加了开关管和EMI滤波器成本；PCCM和CCM Boost PFC变换器的电感电流峰值和纹波较小,具有应用于大功率场合的优良工作性能。在负载功率较小时,PCCM Boost PFC变换器实时降低参考电感电流谷值,使变换器稳定地工作在PCCM模式,保证变换器输入电流具有较高的正弦度；而此时CCM Boost PFC变换器的输入电流在输入电压过零点附近发生畸变,严重降低了变换器的功率因数。因此,在综合考虑功率因数、开关管电流应力、EMI等关键性能指标的前提下,宽负载范围下的PCCM Boost PFC变换器表现出了更加优越的工作特性。最后,本文设计了一台输出功率范围为70W-400W的实验样机,进一步对PCCM Boost PFC变换器和CCM Boost PFC变换器的工作性能进行了对比和验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 功率因数校正技术概述

- 1.1.1 功率因数的定义

- 1.1.2 谐波电流的危害

- 1.2 PFC变换器的研究现状和发展趋势

- 1.2.1 CCM Boost PFC变换器

- 1.2.2 DCM Boost PFC变换器

- 1.2.3 PFC变换器的发展趋势

- 1.3 课题研究意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 PCCM BOOST变换器研究

- 2.1 PCCM BOOST变换器工作原理

- 2.1.1 PCCM Boost变换器拓扑

- 2.1.2 PCCM Boost变换器工作过程

- 2.1.3 PCCM Boost变换器建模

- 2.2 PCCM BOOST变换器工作性能分析

- 2.2.1 负载范围

- 2.2.2 瞬态性能

- 2.4 本章小结

- 第3章 PCCM BOOST PFC变换器控制策略研究

- 3.1 基于相对增益阵列法的并行控制系统设计

- 3.2 电流环设计

- 3.2.1 参考电流幅值环设计

- 3.2.2 数字电流谷值控制算法

- 3.3 电压环补偿参数设计

- 3.4 仿真验证

- 3.4.1 谷值电流跟踪算法

- 3.4.2 宽负载范围的工作性能

- 3.5 本章小结

- 第4章 数字控制PCCM BOOST PFC系统的设计与实现

- 4.1 功率电路的设计

- 4.1.1 关键元器件选型

- 4.1.2 隔离驱动电路

- 4.2 数字控制器的设计

- 4.2.1 软件设计方案

- 4.2.2 软启动设计

- 4.2.3 数字PI控制

- 4.2.4 占空比饱和模块

- 4.3 本章小结

- 第5章 实验研究及结果分析

- 5.1 满载情况下PCCM与CCM BOOST PFC变换器实验波形

- 5.2 轻载情况下PCCM与CCM BOOST PFC变换器实验波形

- 5.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 实验装置照片

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].采用峰值电感电流控制的直流-直流电压转换器[J]. 西安交通大学学报 2018(12)

- [2].一种基于内环电感电流反馈的车载逆变电源控制策略研究[J]. 铁道车辆 2017(03)

- [3].DC/DC变换器中电感电流检测电路的设计[J]. 电子技术与软件工程 2013(19)

- [4].基于电感电流反馈的双向DC-DC变换器下垂控制[J]. 中国电机工程学报 2020(08)

- [5].基于电感电流控制的单相Z源逆变器并网实现[J]. 电力系统保护与控制 2012(23)

- [6].本质安全型Buck变换器的电感电流分析[J]. 科学技术与工程 2010(12)

- [7].双向全桥DC-DC变换器基于电感电流应力的双重移相优化控制[J]. 电工技术学报 2016(22)

- [8].无需设定电感电流阈值的并联谐振直流环节逆变器[J]. 电机与控制学报 2015(10)

- [9].电感电流伪连续导电模式下Buck变换器的动力学建模与分析[J]. 物理学报 2015(18)

- [10].基于平衡点的逆变控制及电感电流低维估计[J]. 电力电子技术 2011(05)

- [11].基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统[J]. 电工技术学报 2010(03)

- [12].关于电容电压和电感电流跃变的讨论[J]. 电气电子教学学报 2014(06)

- [13].基于PSpice的Boost电路的仿真与研究[J]. 机电技术 2011(01)

- [14].单相电流源型逆变器储能电感电流优化调制及控制策略[J]. 电工技术学报 2018(06)

- [15].基于电感电流和重复预测的APF数字电流控制策略[J]. 电力自动化设备 2018(06)

- [16].一种在线自调整死区补偿策略[J]. 电力电子技术 2013(04)

- [17].基于电感电流的容错APF统一SVPWM控制方法[J]. 系统仿真学报 2019(10)

- [18].新型磁集成组合式Sepic变换器研究[J]. 电源学报 2019(06)

- [19].电流源型逆变器电机驱动系统的储能电感电流与转子磁链最优控制策略[J]. 中国电机工程学报 2019(09)

- [20].一种新颖控制模式的双向DC/DC变换器研究及设计[J]. 电气自动化 2012(05)

- [21].基于直流侧储能电感电流最优给定的三相电流源型逆变器控制策略[J]. 电工技术学报 2019(02)

- [22].基于分数阶微积分的电感电流断续模式下Boost变换器的建模与分析[J]. 中国科学:技术科学 2013(04)

- [23].恒流输出反激变换器分析[J]. 电源技术 2013(04)

- [24].多重化双向DC-DC变换器在DCM状态下电感电流纹波研究[J]. 船电技术 2010(06)

- [25].双频Buck变换器工作模式[J]. 电工技术学报 2008(11)

- [26].电流型脉冲序列控制Buck变换器工作在电感电流连续导电模式时的多周期行为[J]. 物理学报 2014(24)

- [27].低电感电流纹波的二次型Boost PFC变换器研究[J]. 电力电子技术 2013(10)

- [28].电流超临界连续DC/DC软开关变换器的控制策略研究[J]. 国外电子测量技术 2018(04)

- [29].串联电池组改进电感型均压电路研究[J]. 电气工程学报 2018(04)

- [30].关于本质安全Boost变换器的探讨[J]. 电子设计工程 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/952d9011b8df2aa9661aaf7b.html