# 钛酸酯偶联剂论文-王中华,梁兵

导读:本文包含了钛酸酯偶联剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:硼酸酯偶联剂,滑石粉,聚丙烯,复合材料

### 钛酸酯偶联剂论文文献综述

王中华,梁兵[1]（2019）在《新型硼酸酯偶联剂的合成及其应用》一文中研究指出以硼酸、2-甲基环己醇、乙醇胺为原料,甲苯为共沸溶剂,合成1种新型偶联剂硼酸邻甲基环己醇二乙醇胺酯(MCDAB)。采用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)和核磁共振氢谱仪(1HNMR)对合成的偶联剂进行表征;在滑石粉/PP复合材料中,添加自制的偶联剂(MCDAB)对其改性,分别使用扫描电子显微镜(SEM)、偏光显微镜(POM)、计算机系统拉伸试验机、数字冲击试验机对复合材料的微观形貌、结晶性能、力学性能进行分析。结果表明:经MCDAB改性的滑石粉与PP相容性变好,分散更均匀,结晶度明显提高;当MCDAB添加量为1. 8%时,复合材料的拉伸强度为35. 13 MPa,提高了11. 3%;断裂伸长率为11. 78%,提高了126%;冲击强度为10. 78 k J·m-2,提高了105%;弯曲强度为250 MPa,提高了近25%。(本文来源于《塑料》期刊2019年03期）

王海花,李璐璐,邵彦明,费贵强,让娜娜[2]（2019）在《水溶性钛酸酯偶联剂改性石墨烯的制备与性能》一文中研究指出采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),然后在钛酸酯偶联剂TM-200S和水合肼共同作用下,对GO进行改性和还原,得到了功能化石墨烯。采用X射线光电子能谱、X射线粉末衍射仪和透射电镜等手段对GO的结构和性能进行表征。讨论了TM-200S用量、温度和反应时间对改性石墨烯的影响,确定了TM-200S改性石墨烯的较佳制备方案:GO与TM-200S的质量比为1∶7,反应温度为80℃,反应时间为8h。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年01期）

王花,杨玉婷,易春旺[3]（2018）在《铝酸酯偶联剂改性重钙和SEBS对回收PS材料的增韧补强研究》一文中研究指出回收聚苯乙烯(PS)材料(以废旧一次性牙刷为例)性脆且耐热性差,需改性再生才能使用.通过铝酸酯偶联剂改性重质碳酸钙制备粒径均匀的亚微米改性重钙,并将改性重钙和聚苯乙烯—聚乙烯—聚丁烯—聚苯乙烯(SEBS)用于PS的增韧补强改性.傅立叶红外光谱(FTIR)分析表明,重钙表面在改性过程中与铝酸酯偶联剂的亲无机端发生了化学反应;在偏光显微镜(POM)下,改性重钙的粒径和未改性重钙相比明显减小,且分散更为均匀;粒径分析结果表明,当铝酸酯偶联剂质量分数为1.7%时,改性重钙的粒径最小且分布最集中;扫描电镜(SEM)结果显示,SEBS加入PS基体后,复合材料的拉伸断面由光滑变为粗糙,材料最终实现了脆韧转变.绝大多数改性重钙颗粒均匀分散在PS树脂基体中,普通重钙颗粒则明显团聚;相应地,力学性能测试结果表明,增韧剂SEBS可以有效提高PS复合材料体系的冲击强度和断裂伸长率,改性重钙对PS的增韧补强效果均优于普通重钙.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2018年06期）

杨路,陈莹,谢海峰,卢枳岑,张怀勤[4]（2017）在《不同类型钛酸酯偶联剂对氧化锆陶瓷与树脂初期粘接强度的影响》一文中研究指出目的评价几种不同类型的钛酸酯偶联剂(KR-TTS、KR-12、KR-38S)单独使用或结合两种不同磷酸酯单体(MDP、PENTA)对牙科氧化锆陶瓷与树脂粘接强度的影响。方法将130枚氧化锆瓷片喷砂处理后随机分为13组,各组分别使用以下方法进行表面处理:单纯包含一种钛酸酯偶联剂的自配底涂剂(KR-TTS,组Kt)、(KR-12,组K1)、(KR-38S,组K_3)处理;包含钛酸酯偶联剂分别与磷酸酯单体MDP或PENTA组合的自配底涂剂(组MKT-PK_3)处理;包含磷酸酯单体MDP(组M)或PENTA(组P)的自配底涂剂,以及商品化含MDP的底涂剂产品Z-Prime Plus(组Z)处理作为阳性对照组;喷砂处理后不使用底涂剂作为阴性对照组(组C0)。以上表面处理后的瓷片制作粘接试件,37℃水储24 h后测试剪切粘接强度。结果各类型的钛酸酯偶联剂无论是单独使用,还是与磷酸酯单体(MDP,PENTA)组合使用,获得的剪切粘接强度均低于单独以磷酸酯单体MDP或PENTA自配的底涂剂或Z-Prime Plus处理组(P<0.05),部分使用钛酸酯偶联剂组的剪切粘接强度甚至低于单纯喷砂组。结论钛酸酯偶联剂会负面影响氧化锆陶瓷与树脂的粘接性能。(本文来源于《口腔医学》期刊2017年11期）

潘玲[5]（2017）在《磷石膏的钛酸酯偶联剂表面改性》一文中研究指出为解决磷石膏的亲水问题,提高其与有机物的相容性,采用机械复合改性工艺,以钛酸酯偶联剂对磷石膏进行表面改性。以活化指数为试验指标,得出其最佳改性条件:钛酸酯偶联剂的掺量为2%,改性研磨温度45℃,改性时间20 min,研磨机的转速50 r/min。在最佳改性工艺下,改性后磷石膏的活化指数达到99.6%,分散稳定性较好。对改性后的磷石膏进行红外分析,结果表明其与钛酸酯偶联剂发生了较好的键合作用。改性后磷石膏可用作不饱和聚酯树脂(UPR)的无机填料,磷石膏/UPR复合材料的力学性能有所提高。(本文来源于《非金属矿》期刊2017年06期）

杨路,张怀勤,谢海峰,陈晨[6]（2017）在《钛酸酯偶联剂影响齿科氧化锆陶瓷与树脂短期粘接性能》一文中研究指出目的:钛酸酯偶联剂在工业方面应用广泛,将其用于处理氧化锆粉体可以降低团聚,获得粉体更好的分散,提高其与有机树脂基质的结合,提示钛酸酯偶联剂有可能成为磷酸酯单体的一个候选,潜在用于提高Y-TZP与树脂的粘接性能。本研究的目的即评价几种工业常用类型的钛酸酯偶联剂(KR-TTS、KR-12、KR-38S)对齿科氧化锆陶瓷与树脂粘接强度的影响,从而评估其在临床进一步应用的潜力。方法:将105枚氧化锆瓷片喷砂处理后随机分为7组(n=15),根据各组底涂剂组成成分所占的质量分(本文来源于《第十一次全国口腔修复学学术会议论文汇编》期刊2017-10-22）

李永安,彭鹤松,宋世坤,邓鑫,冯才敏[7]（2017）在《钛酸酯偶联剂改性超细重碳酸钙填充的ABS复合材料性能研究》一文中研究指出采用钛酸酯偶联剂GR-201对超细重碳酸钙(GY-616)进行表面改性,改性后的碳酸钙与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)制备出ABS/CaCO_3复合材料,研究了偶联剂添加量和改性时间对CaCO_3吸油值和接触角的影响,测试了复合材料的力学性能和MFR(熔体流动速率),并用扫描电镜(SEM)观测了CaCO_3粒子在ABS中的分散性。结果表明:经偶联剂处理后,CaCO_3吸油值降低,接触角增加;ABS/CaCO_3复合材料力学性能提高,加工流动性增加;CaCO_3粒子在ABS中的分散性提高。偶联剂添加量为1.5%,改性时间30 min,改性效果最佳,复合材料力学性能最佳,加工流动性最好;CaCO_3粒子在ABS中的分散性最好。(本文来源于《塑料助剂》期刊2017年04期）

刘芳,胡琛[8]（2017）在《钛酸酯偶联剂对载银磷酸锆表面改性效果的研究》一文中研究指出采用钛酸酯偶联剂对载银磷酸锆进行改性,选用黏度法、红外光谱仪和扫描电子显微镜对表面改性效果进行分析。结果表明,改性后,载银磷酸锆的团聚现象明显改善,钛酸酯偶联剂在载银磷酸锆表面形成了化学接枝,并通过R基团与载银磷酸锆表面羟基反应,化学偶联在抗菌剂表面;钛酸酯偶联剂对载银磷酸锆取得明显改性效果,处理后粉体黏度更低,分散效果更强,改性效果更好。使用质量分数2.5%的钛酸酯偶联剂时,能达到最佳分散效果。(本文来源于《应用化工》期刊2017年05期）

唐新德,谭旭翔,胡秀颖[9]（2017）在《钛酸酯偶联剂改性彩色沥青路用性能研究》一文中研究指出为解决彩色沥青胶结料与集料黏附性差的缺点,利用钛酸酯偶联剂对彩色沥青胶结料进行改性,并对其路用性能进行研究。钛酸酯偶联剂通过"桥连作用",增强有机组分与无机成分之间的界面作用力,改善彩色沥青胶结料与集料的黏附性,提高彩色沥青混合料的路用性能。马歇尔试验、浸水马歇尔试验和车辙试验结果表明,经钛酸酯偶联剂改性的彩色沥青具有良好路用性能。(本文来源于《公路》期刊2017年04期）

王艳飞,郭尧,张艳维,宋海香,牛永生[10]（2017）在《钛酸酯偶联剂表面改性纳米氢氧化铝阻燃剂的工艺》一文中研究指出目的以化学键合法替代传统物理包覆法改性纳米氢氧化铝(Nano-ATH)阻燃剂,改善其在有机高聚物中的分散稳定性和相容性。方法以钛酸酯偶联剂UP-311湿法表面改性Nano-ATH,运用正交实验的方法,研究改性剂用量、改性温度、改性时间对Nano-ATH粒径的影响,并通过红外光谱、粒度及Zeta电位等分析手段对最佳改性条件下制备的Nano-ATH的改性效果进行评价。结果最佳改性条件为:改性剂用量3%(占Nano-ATH质量的百分比),改性温度75℃,改性时间30 min,钛酸酯偶联剂与Nano-ATH以化学键结合。结论 Nano-ATH的表面性能由亲水疏油变为亲油疏水,达到了对Nano-ATH阻燃剂改性修饰的目的。(本文来源于《表面技术》期刊2017年04期）

### 钛酸酯偶联剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),然后在钛酸酯偶联剂TM-200S和水合肼共同作用下,对GO进行改性和还原,得到了功能化石墨烯。采用X射线光电子能谱、X射线粉末衍射仪和透射电镜等手段对GO的结构和性能进行表征。讨论了TM-200S用量、温度和反应时间对改性石墨烯的影响,确定了TM-200S改性石墨烯的较佳制备方案:GO与TM-200S的质量比为1∶7,反应温度为80℃,反应时间为8h。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钛酸酯偶联剂论文参考文献

[1].王中华,梁兵.新型硼酸酯偶联剂的合成及其应用[J].塑料.2019

[2].王海花,李璐璐,邵彦明,费贵强,让娜娜.水溶性钛酸酯偶联剂改性石墨烯的制备与性能[J].化工新型材料.2019

[3].王花,杨玉婷,易春旺.铝酸酯偶联剂改性重钙和SEBS对回收PS材料的增韧补强研究[J].湖南师范大学自然科学学报.2018

[4].杨路,陈莹,谢海峰,卢枳岑,张怀勤.不同类型钛酸酯偶联剂对氧化锆陶瓷与树脂初期粘接强度的影响[J].口腔医学.2017

[5].潘玲.磷石膏的钛酸酯偶联剂表面改性[J].非金属矿.2017

[6].杨路,张怀勤,谢海峰,陈晨.钛酸酯偶联剂影响齿科氧化锆陶瓷与树脂短期粘接性能[C].第十一次全国口腔修复学学术会议论文汇编.2017

[7].李永安,彭鹤松,宋世坤,邓鑫,冯才敏.钛酸酯偶联剂改性超细重碳酸钙填充的ABS复合材料性能研究[J].塑料助剂.2017

[8].刘芳,胡琛.钛酸酯偶联剂对载银磷酸锆表面改性效果的研究[J].应用化工.2017

[9].唐新德,谭旭翔,胡秀颖.钛酸酯偶联剂改性彩色沥青路用性能研究[J].公路.2017

[10].王艳飞,郭尧,张艳维,宋海香,牛永生.钛酸酯偶联剂表面改性纳米氢氧化铝阻燃剂的工艺[J].表面技术.2017

本文来源: https://www.lw50.cn/article/955889f454d9f47847bee51b.html