# 生物质成型燃料炉具的研制及实验研究

### 论文摘要

我国现阶段在能源领域号召开展节能减排,利用清洁可再生的生物质能满足农村对能源的需求。本研究是在黑龙江省“秸秆固化成型燃料设备科研攻关项目—户用多功能生物质固化成型燃料燃烧炉具的研发”的支持下而开展的研究。本文通过分析不同种类生物质成型燃料的燃烧技术现状,研究不同种类的生物质的着火性能、燃烧机理等燃烧规律,设计加工制造生物质成型燃料燃烧炉具。对该实验炉具进行全面的性能实验研究,通过对炉具进行不同生物质成型燃料的燃烧实验,对炉具进行热平衡分析得出炉具性能良好,热效率最高达70%左右;影响其燃烧性能的因素包括生物质成型燃料种类、炉具的通风量、排烟温度以及燃烧方式等。采用烟气分析仪对生物质成型燃料燃烧后的污染物排放特性进行比较分析,并测得排放烟气中NOx、CO、O2、CxHy等排放情况。采用大气采样器和0.1mol/L NaOH吸收液来采集烟气中的HCl,用电位滴定法来滴定吸收液中的Cl-含量,从而求得烟气中HCl浓度。实验结果表明,生物质型煤和含添加剂生物质成型燃料的燃烧特性优于纯秸秆成型燃料,燃料燃烧性能越好、供风量越充足、排烟状况越好,炉具的热效率越高。从排放烟气中测得NOx的浓度较低,HCl浓度也很低。从烟气中HCl的排放浓度看,纯秸秆成型燃料燃烧后的烟气中HCl排放量明显高于加添加剂的成型燃料,说明加添加剂的成型燃料有很好的固氯功能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究目的和意义

- 1.1.1 课题背景

- 1.1.2 研究的目的和意义

- 1.2 国内外生物质成型燃料技术及其应用的研究现状

- 1.2.1 生物质成型燃料技术及设备

- 1.2.2 生物质直接燃烧技术

- 1.2.3 户用生物质节能炉技术

- 1.3 课题来源及本文主要研究内容

- 第2章 生物质成型燃料的燃烧及其特性

- 2.1 生物质成型燃料的基本特性

- 2.1.1 生物质燃料及其成型技术

- 2.1.2 生物质成型燃料的组成结构和性质

- 2.2 生物质成型燃料的直接燃烧

- 2.2.1 生物质成型燃料的着火性能

- 2.2.2 生物质燃料的燃烧过程

- 2.2.3 生物质成型燃料的燃烧

- 2.2.4 生物质成型燃料燃烧速度的影响因素

- 2.2.5 生物质成型燃料燃烧特性

- 2.3 本章小结

- 第3章 生物质成型燃料炉具的设计

- 3.1 生物质成型燃料炉具的设计要求

- 3.2 生物质成型燃料炉具的原理与结构

- 3.2.1 生物质成型燃料炉具的原理

- 3.2.2 生物质成型燃料炉具的结构

- 3.3 生物质成型燃料炉具的设计

- 3.3.1 生物质燃料消耗量

- 3.3.2 炉排或炉蓖设计

- 3.3.3 炉膛设计

- 3.3.4 炉口炉盖设计

- 3.3.5 配风系统设计

- 3.3.6 换热器设计

- 3.3.7 水套部分设计

- 3.3.8 烟囱和通炕烟道设计

- 3.3.9 炉体壁、保温层和炉体外壳设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 生物质成型燃料炉具的性能实验

- 4.1 实验概述

- 4.1.1 实验目的

- 4.1.2 实验装置

- 4.1.3 实验测试仪器与实验条件

- 4.1.4 实验步骤及内容

- 4.2 燃烧设备的热平衡及热效率

- 4.3 实验数据及结果

- 4.3.1 炉具热性能比较

- 4.3.2 各参数随时间变化情况分析及对比

- 4.3.3 烟气中HCl的吸收与测定

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物沥青-木屑混合成型行为和成型燃料品质分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [2].玉米秸秆炭和典型农业废弃物混合成型与燃烧特性试验[J]. 农业工程学报 2020(15)

- [3].秸秆与油泥混合成型燃料燃烧过程及动力学研究[J]. 生物质化学工程 2017(04)

- [4].固态发酵预处理木屑对其制备成型燃料的影响[J]. 生物工程学报 2015(10)

- [5].生物质固体成型燃料研究现状及发展前景[J]. 生物质化学工程 2013(02)

- [6].中国生物质固体成型燃料技术和产业[J]. 中国工程科学 2011(02)

- [7].中国生物质固体成型燃料标准体系的研究[J]. 可再生能源 2010(01)

- [8].木屑致密成型燃料微观结构观察与分析[J]. 节能技术 2010(06)

- [9].生物质棒状成型燃料的物理特性研究[J]. 中南林业科技大学学报 2015(02)

- [10].生物质固体成型燃料的发展现状与前景展望[J]. 广东农业科学 2012(05)

- [11].生物质固体成型燃料技术及设备研究进展[J]. 安全与环境学报 2009(06)

- [12].木质成型燃料取暖炉燃烧数值模拟与优化[J]. 农业机械学报 2014(03)

- [13].生物质固体成型燃料燃烧设备开发利用的战略研究[J]. 农业开发与装备 2016(02)

- [14].固体成型燃料生产的资源承载力分析[J]. 山西林业科技 2014(01)

- [15].对安能公司固体成型燃料项目生产情况的调查报告[J]. 农业工程技术(新能源产业) 2014(10)

- [16].松木屑成型燃料有氧热解焦油性能及化学利用工艺研究(摘要)[J]. 生物质化学工程 2013(02)

- [17].木屑生物质致密成型燃料的差热分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(22)

- [18].关于促进秸秆固体成型燃料产业发展的有关建议[J]. 农业工程技术(新能源产业) 2009(04)

- [19].农作物固体废弃物致密成型燃料能量学对比分析[J]. 农业机械学报 2009(10)

- [20].城市污水污泥成型燃料燃烧动力学特性研究[J]. 能源工程 2013(01)

- [21].生物质固体成型燃料燃烧监测技术与设备研究[J]. 可再生能源 2012(08)

- [22].生物质固体成型燃料加工生产线及设备研制成功[J]. 科技传播 2011(24)

- [23].烤烟秸秆固体成型燃料的工艺优化[J]. 安徽农业科学 2013(05)

- [24].生物质固体成型燃料技术研究进展及应用效益分析[J]. 安徽农业科学 2012(14)

- [25].秸秆固体成型燃料与颗粒饲料的对比[J]. 中国农学通报 2011(08)

- [26].生物质固体成型燃料的关键技术及可行性[J]. 农业装备与车辆工程 2011(05)

- [27].玉米秸秆致密成型燃料燃烧动力学分析[J]. 农业工程学报 2011(09)

- [28].生物质致密成型燃料燃烧机理研究进展[J]. 安徽农业科学 2009(24)

- [29].生物质固体成型燃料物性及燃烧性能研究[J]. 广东化工 2018(02)

- [30].水稻秸秆热压成型工艺参数试验研究[J]. 中国农业气象 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/956b37b23b9efc41f9f0d328.html