# 基于IT平台的通信设备蓄电池维护模式的研究与实现

### 论文摘要

蓄电池是通信电源的后备电源,在市电中断后继续保持对通信设备的不间断供电,是通信供电环节的最后一道保障,对通信网络起着十分重要的作用。目前的电池维护模式不能满足维护需求,存在工作量大、操作不安全、维护难度大、不能及时发现隐患电池等问题,必须研究新的维护模式进行改进。本课题通过对通信设备蓄电池电导、内阻的测试分析,缩短了电池性能参数分析周期,及时发现隐患电池；本课题的主要内容包括数据库建设、搭建蓄电池分析管理平台、机楼和基站的新维护模式、各品牌电池质量分析评估等,实现电池维护工具化、电子化、系统化；本系统能及时发现隐患电池、降低维护操作风险、降低放电测试成本、减少能源消耗浪费、提高管理水平,并对蓄电池集中采购、蓄电池测试仪表选购提供参考数据,对蓄电池的入网验收、蓄电池的运行维护提供强有力的数据支撑。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 第二章 通信用蓄电池管理的模式和关键技术

- 2.1 蓄电池浮充电压测量法

- 2.2 容量试验放电法

- 2.3 电导/内阻检测方法

- 2.4 传统电池组隐患检测及报废更换的周期说明

- 2.4.1 蓄电池组隐患检查

- 2.4.2 蓄电池组报废/更新

- 2.4.2.1 报废标准说明

- 2.4.2.2 更新标准说明

- 第三章 通信设备蓄电池管理平台概要设计

- 3.1 蓄电池内阻数据网络管理系统总体结构

- 3.2 蓄电池内阻/电导数据管理系统建设基本原则

- 3.3 系统部署

- 3.4 硬件配置

- 3.5 客户机配置

- 3.6 软件配置

- 3.7 系统管理模式

- 第四章 通信设备蓄电池管理平台的详细设计

- 4.1 基站数据分析管理

- 4.1.1 基站蓄电池信息管理

- 4.1.1.1 蓄电池基础信息操作说明

- 4.1.1.2 蓄电池汇总

- 4.1.2 基站检测数据管理

- 4.1.2.1 基站电导数据管理

- 4.1.2.2 基站内阻数据管理

- 4.1.3 现网基站蓄电池状况

- 4.1.3.1 全省基站蓄电池状况

- 4.1.3.2 地市基站蓄电池状况

- 4.1.3.3 区域基站/机楼蓄电池状况

- 4.1.3.4 基站蓄电池状况

- 4.1.3.5 蓄电池组电池单体状况

- 4.1.3.6 蓄电池组电池单体历史值变化趋势

- 4.2 机楼电池数据分析管理

- 4.2.1 机楼蓄电池信息管理

- 4.2.1.1 机楼蓄电池管理

- 4.2.1.2 机楼蓄电池汇总

- 4.2.2 机楼电池检测数据管理

- 4.2.2.1 机楼电池电导数据管理

- 4.2.2.2 机楼电池内阻数据管理

- 4.2.3 现网机楼蓄电池状况

- 4.2.3.1 全省机楼蓄电池状况

- 4.2.3.2 地市机楼蓄电池状况

- 4.2.3.3 区域机楼蓄电池状况

- 4.2.3.4 机楼蓄电池状况

- 4.2.3.5 蓄电池组电池单体状况

- 4.2.3.6 蓄电池组电池单体历史值变化趋势

- 4.3 续航能力分析

- 4.3.1 告警数据管理

- 4.3.1.1 停电数据管理

- 4.3.1.2 小区退服数据管理

- 4.4 效能智能应用

- 4.4.1 蓄电池入网检测

- 4.4.2 蓄电池后评估

- 4.4.3 退网电池管理（二次重组使用）

- 4.4.4 放电测试数据管理

- 4.5 蓄电池日常维护

- 4.5.1 基站/机楼蓄电池月度维护

- 第五章 通信设备蓄电池管理平台使用效果

- 5.1 广东河源公司使用情况

- 5.1.1 广东河源纳入系统的蓄电池数量

- 5.1.2 维护周期及作用

- 5.1.3 通过蓄电池管理平台发现隐患的案例

- 5.1.3.1 UPS蓄电池隐患排查

- 5.1.3.2 紫金乌石传输节点蓄电池镙丝松动引起的测量数据偏低

- 5.2 全省推广使用情况

- 5.2.1 广东省移动公司网优中心推广使用蓄电池维护管理平台

- 5.2.2 广东省移动公司网维中心推广蓄电池维护管理平台

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电池修复技术在通信机房蓄电池维护中的应用[J]. 数字通信世界 2020(08)

- [2].通信基站蓄电池管理方案探讨[J]. 通信电源技术 2018(08)

- [3].蓄电池维护保养方法研究[J]. 企业技术开发 2012(29)

- [4].乌鲁瓦提水电厂蓄电池维护方案的讨论[J]. 新疆水利 2010(06)

- [5].通信蓄电池维护纵横谈[J]. 硅谷 2009(23)

- [6].轨道车辆蓄电池维护方式的探讨[J]. 铁道车辆 2016(03)

- [7].通信电源系统的蓄电池维护方案[J]. 黑龙江科技信息 2010(35)

- [8].浅谈自动气象站蓄电池维护方法[J]. 黑龙江气象 2019(04)

- [9].基于CompactLogix PLC的智能蓄电池维护系统设计[J]. 自动化技术与应用 2013(01)

- [10].变电站通信电源蓄电池维护若干问题浅析[J]. 通信电源技术 2013(02)

- [11].浅谈蓄电池维护新方法、新理念[J]. 通讯世界 2015(07)

- [12].通信基站蓄电池维护效益分析[J]. 通信电源技术 2012(04)

- [13].浅谈蓄电池维护管理的几点体会[J]. 科技与创新 2014(24)

- [14].蓄电池维护与保养[J]. 中国水运(下半月刊) 2010(08)

- [15].浅谈电导测试仪在蓄电池维护中的应用[J]. 有线电视技术 2016(12)

- [16].蓄电池维护技术在二次直流系统中的应用价值分析[J]. 通讯世界 2017(21)

- [17].铅酸蓄电池精准维护探索与实践[J]. 江西通信科技 2019(02)

- [18].如何全面解决农电系统蓄电池维护问题[J]. 农机使用与维修 2009(06)

- [19].电导检测在提高地铁车辆蓄电池维护质量中的应用研究[J]. 铁道机车与动车 2019(05)

- [20].蓄电池维护中几个问题的实践与探讨[J]. 电信技术 2008(09)

- [21].高速公路UPS蓄电池维护要点分析[J]. 科技传播 2011(07)

- [22].红河卷烟厂AGV车载蓄电池维护保养方法研究[J]. 中国资源综合利用 2019(11)

- [23].蓄电池维护工作中的一点体会[J]. 哈尔滨铁道科技 2009(03)

- [24].UPS蓄电池维护现状和放电容量测试[J]. 通信电源技术 2020(04)

- [25].UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?[J]. 国内外机电一体化技术 2019(01)

- [26].探讨UPS电源及蓄电池选型配置维护保养[J]. 科学技术创新 2018(27)

- [27].电力变电站蓄电池远程充放电维护管理系统[J]. 通信电源技术 2019(05)

- [28].通信机房开关电源不间断电源蓄电池维护[J]. 中国新通信 2018(03)

- [29].浅谈空管系统中大型UPS设备的蓄电池维护方法[J]. 科技经济导刊 2016(14)

- [30].UPS用蓄电池维护方法的分析[J]. 信息通信 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/956b4d5716954d23021bf2f6.html