# 硫化促进剂的合成新工艺研究

### 论文摘要

橡胶硫化促进剂种类众多,合成工艺也很多,其中使用氧化剂氧化2-巯基苯骈噻唑（促进剂M）是合成其他硫化促进剂的方法之一,而氧化剂主要有次氯酸钠、过氧化氢、氧气等。在众多氧化剂中,过氧化氢具有绿色环保的优点。过氧化氢在无催化剂和一定温度下亦能分解氧化,但更多的是使用催化剂,以达到降低氧化温度,缓和反应体系,减少副反应的目的。本文首先研究了在无催化剂作用下,用过氧化氢氧化原料促进剂M,控制物料用量、氧化温度和氧化剂滴加时间,合成N-环己基-2-苯骈噻唑次磺酰胺（促进剂CBS）、二硫化二苯骈噻唑（促进剂DM）、N-叔丁基-2-苯骈噻唑次磺酰胺（促进剂TBBS）三种硫化促进剂。并经单因素试验法得到较佳工艺条件,在各自较佳条件下,其产物收率分别能达到89%、90%、88%。其次,在前面工作的基础上,首次选用锰、铁、锌、钴、镍、铜的四磺酸基金属酞菁化合物为催化剂,改变工艺条件,实现了催化过氧化氢氧化原料促进剂M合成促进剂CBS、DM、TBBS的新工艺。通过对比实验及正交设计试验,分别找到了较佳的催化剂及其三种工艺的优化条件。在各自新工艺的较佳条件下,产物CBS和TBBS的收率能达到95%左右,DM收率能达到96%以上。与原工艺相比,使用四磺酸基金属酞菁化合物为催化剂,合成促进剂CBS、DM、TBBS新工艺,可以有效地降低氧化温度,缓和反应,减少物料的用量,同时亦能提高产物收率。本文选用红外光谱、质谱、核磁共振等分析方法对新工艺合成的三种硫化促进剂进行定性分析,用高效液相色谱法对CBS、DM、TBBS三种产物进行含量分析,其含量分别为99.14%、97.44%、95.0%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 硫化促进剂概述与分类

- 1.1.1 硫化促进剂概述

- 1.1.2 硫化促进剂分类

- 1.2 国内外生产现状及发展趋势

- 1.2.1 硫化促进剂生产状况

- 1.2.2 硫化促进剂清洁生产思考

- 1.3 几种硫化促进剂介绍

- 1.3.1 硫化促进剂CBS

- 1.3.2 硫化促进剂DM

- 1.3.3 硫化促进剂TBBS

- 1.4 硫化促进剂合成方法

- 1.4.1 硫化促进剂CBS合成方法

- 1.4.2 硫化促进剂DM合成方法

- 1.4.3 硫化促进剂TBBS合成方法

- 1.5 过氧化氢催化氧化

- 1.5.1 金属酞菁化合物

- 1.6 本文研究思路

- 第二章 无催化剂条件下促进剂合成

- 2.1 引言

- 2.2 试剂与仪器

- 2.3 反应方程式

- 2.4 实验方法

- 2.5 实验结果与讨论

- 2.5.1 CBS合成结果分析

- 2.5.2 DM合成结果分析

- 2.5.3 TBBS合成结果分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 四磺酸基金属酞菁催化氧化合成促进剂新工艺

- 3.1 引言

- 3.2 CBS合成实验

- 3.2.1 反应方程式

- 3.2.2 催化剂选择

- 3.2.3 以四磺酸基酞菁铁为催化剂的工艺优化

- 3.2.4 催化剂选择的验证

- 3.3 DM合成实验

- 3.3.1 反应方程式

- 3.3.2 催化剂选择

- 3.3.3 以四磺酸基酞菁钴为催化剂的工艺优化

- 3.3.4 催化剂选择的验证

- 3.4 TBBS合成实验

- 3.4.1 反应方程式

- 3.4.2 催化剂选择

- 3.4.3 以四磺酸基酞菁铁为催化剂的工艺优化

- 3.4.4 催化剂选择的验证

- 3.5 本章小结

- 第四章 产物的结构表征及含量分析

- 4.1 仪器与试剂

- 4.2 产物CBS的结构表征

- 4.2.1 产物CBS的IR分析

- 4.2.2 产物CBS的MS分析

- 1HNMR分析'>4.2.3 产物CBS的1HNMR分析

- 13CNMR分析'>4.2.4 产物CBS的13CNMR分析

- 4.3 产物DM的结构表征

- 4.3.1 产物DM的IR分析

- 4.3.2 产物DM的MS分析

- 1HNMR分析'>4.3.3 产物DM的1HNMR分析

- 13CNMR分析'>4.3.4 产物DM的13CNMR分析

- 4.4 产物TBBS的结构表征

- 4.4.1 产物TBBS的IR分析

- 4.4.2 产物TBBS的MS分析

- 1HNMR分析'>4.4.3 产物TBBS的1HNMR分析

- 13CNMR分析'>4.4.4 产物TBBS的13CNMR分析

- 4.5 产物的含量分析

- 4.5.1 色谱条件

- 4.5.2 样品配置

- 4.5.3 产物的HPLC分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].万吨级促进剂微化工技术国际领先[J]. 橡胶科技 2019(12)

- [2].奈安大力士促进剂与肥料添加处理肥效验证试验研究[J]. 农业与技术 2020(06)

- [3].溶剂法合成促进剂二乙基二硫代氨基甲酸锌新技术研究[J]. 橡胶科技 2020(05)

- [4].润湿促进剂对粉末涂料玻璃化转变温度的影响研究[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [5].促进剂M精制的专利技术综述[J]. 化学工程与装备 2016(05)

- [6].新型促进剂应用性测评[J]. 聚酯工业 2015(03)

- [7].不同促进剂对天然橡胶性能的影响[J]. 橡胶科技 2015(06)

- [8].混合促进剂在经皮给药中的应用研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学 2013(01)

- [9].腈纶低温染色促进剂对纱线结构和性能的影响[J]. 浙江理工大学学报 2011(01)

- [10].一种漂白促进剂及其制备方法[J]. 中华纸业 2010(02)

- [11].促进剂M合成工艺的技术进展[J]. 化学工业与工程技术 2009(05)

- [12].钛合金表面用附着力促进剂的研究[J]. 现代涂料与涂装 2019(03)

- [13].粘接促进剂对环氧模塑料粘结力和分层的影响[J]. 电子与封装 2016(12)

- [14].二元促进剂对丁苯橡胶物理机械性能和介电行为的影响[J]. 橡胶参考资料 2016(04)

- [15].发酵促进剂在酒精发酵过程中对酿酒酵母的影响[J]. 轻工科技 2013(05)

- [16].促进剂湿法造粒[J]. 世界橡胶工业 2011(03)

- [17].环保型磷化促进剂的研究进展[J]. 表面技术 2010(02)

- [18].促进剂MBT可能致癌[J]. 橡胶科技市场 2009(07)

- [19].环氧树脂固化动力学及促进剂用量对体系的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].我国橡胶促进剂进出口概况[J]. 橡胶科技 2017(05)

- [21].白炭黑填充天然橡胶胶料的替代助促进剂[J]. 橡胶参考资料 2015(06)

- [22].促进剂M清洁生产工艺技术进展[J]. 橡胶科技 2013(03)

- [23].结实促进剂对水稻产量的影响研究[J]. 农民致富之友 2012(10)

- [24].聚丙烯用附着力促进剂研究进展[J]. 化工进展 2012(09)

- [25].通用型附着力促进剂的设计、合成与应用[J]. 广东化工 2012(07)

- [26].奈安大力士肥料促进剂试验报告[J]. 农技服务 2014(05)

- [27].促进剂M的生产工艺技术[J]. 橡胶科技 2013(08)

- [28].聚丙烯表面附着促进剂的合成与表征[J]. 涂料工业 2011(09)

- [29].高炉喷吹煤燃烧促进剂的优化选择[J]. 煤炭加工与综合利用 2009(05)

- [30].胆汁酸——脂肪消化促进剂[J]. 饲料广角 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95b711bc69fdf61cf91e0792.html