# 智能建筑和电气节能中电力监控系统的应用

（山东景芝酒业股份有限公司山东省潍坊市安丘市262100）

摘要：在智能化不断发展的背景下，智能建筑成为一种发展趋势，电力监管系统也呈现出智能化的发展趋势。电力智能监控系统所要完成的是对建筑物内部的电气设备的监视以及管理工作，监控系统是智能建筑的组成部分，对于建筑物内部其他系统的正常运行起着重要的作用。建筑物内部电力系统运行的可靠性、安全性以及连续性等都会对电能的使用情况产生影响，有利于节能目标的实现。基于此，本文对智能建筑和电气节能中电力监控系统的应用进行分析讨论。

关键词：智能建筑；电气节能；电力监控系统；应用

智能建筑通常具备以下几个条件：一套先进的楼宇自控系统，以营造一种温馨、回归大自然的生活环境；一套结构化布线系统，将整座大楼或整个小区的数据通信、语音通信、多媒体通信融为一体，一个现代化的通讯系统，以满足现代信息社会高效率的工作需求；一个电力监控系统，对建筑物内的高低压配电设备进行统一监视和管理的智能电力监控系统平台。

可见，电力监控系统是智能建筑的重要组成部分。配电系统的可靠性、安全性、连续性以及提高电能使用效率、节约用电成本与使用者的生产和生活息息相关，智能的电力监控系统为此提供了强有力的保证。

1电力监控系统概述

电力监控系统是借助现代网络技术和计算机视频技术监视电力系统的运行参数、事件记录、波件记录等各个数据，同时不断地传送至电力监控计算机，并实施遥控命令，使运行管理人员可以通过监控中心全面了解电力系统的运行状况，从而准确快速地判断故障位置和故障原因，简化了工作流程，使工作人员针对性地解决问题提供了有限途径。简便各种分析，高效完成各类工作。

2智能建筑中电力监控系统的结构

智能建筑电力监控系统的拓扑结构系统多采用分布式结构，按功能或区域进行划分，模块化设计。整个系统一般分为三层，即主控层（站控管理层）、中间层（网络通讯层）和现场层（现场设备层）。

2.1主控层

主控层位于中控室或值班室，一般配置高性能、高可靠性计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。电力监控软件安装在主控计算机上，通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个变配电系统的实时监控。

2.2中间层

中间层位于现场层与主控层之间，主要完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换、通信协议转换和提高系统的实时性、兼容性和扩充性。可以通过以太网交换机方便地与其它系统进行连接和数据信息共享，对于大型的系统还可设置数据服务器和网关服务器与其它系统进行连接。

2.3现场层

现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量，并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是：嵌入式电能仪表、导轨式电能仪表和能断路器及四遥单元等。这些装置或仪表依据一次设备的需要进行配置，并装设在现场的配电屏或开关柜上。上述设备均相互独立完成各自的功能，不依赖主控计算机运行，具备RS485通信接口。通过现场的RS485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层。

3电力智能监控系统功能特点

3.1提高现场工作效率

工作人员能通过设置电力智能监控系统在最短的时间内正确判断和进行操作。同时，现场人员可由“透明化”对电能流量的状态同步了解，所以可以准确及时的处理好故障；即使不在现场也能通过系统配置用无线发来模板获得故障信息；实时反映设备实际的使用情况，也能够让工作人员合理的安排维护工作。

3.2降低能源成本

电力智能监控系统可优化能源的成本。系统可作为检测反常用电量的基准、跟踪用电量、对有优化管理的负载在各区域之间订制简单的用电负荷方案和因电能质量不合格而造成的损耗可以要求赔偿等。

3.3优化资源

电力智能监控系统可精确评估电网或变压器、配电盘、配电柜等设备的后备用量，是因为其数据可准确反映电力资源实时使用的情况，这样方便了业主调配电力资源及决策，可更好的促进配电系统的发展变化。

3.4提高管理效率和设备运行安全性

智能电力监控系统可以实现电能管理的自动化、科学化和现代化，从而提高电力系统运行的管理效率，降低其运营的成本与维修人员的工作量，节省了大量的人力物力资源。同时，由于智能电力监控系统可以及时的发现电力系统运行过程中存在的故障，并及时采取有效的处理措施，从而提高了电力系统供电的可靠性，减少了停电、火灾和人员伤亡等情况出现的几率。

4电力智能监控系统在电气节能中的应用

电器设备的运行消耗量逐渐成为住户支出中的重要构成部分，要想提升电气设备运行的效率，降低能耗量，最直接，最简洁的途径就是节约能源。在节能的过程中，工作人员在对电气设备的运行费用进行控制的过程中，需要将用户的实际需求考虑到其中。电力智能监控系统的主要功能和作用就是监测设备的运行情况，这样不仅可以降低用户的支出还可以提升设备监控的准确性。具体来说，主要表现在以下几个方面：

4.1智能电力监控系统的功能

智能电力监控系统的主要功能主要有：智能电力监控系统在智能建筑中的应用推动其电力系统设计的优化，提高建筑物内部供电的管理效率，保证节能的目标。智能监控系统从硬件以及软件上保证了各项监控工作的有序开展，具有较为广泛的应用空间。而从系统通讯上讲，智能监控系统所使用的技术能够有效的提高运行的有效性和可靠性，其智能软件的设计具有一定的先进性和灵活性，保证了系统运行的安全，并降低了运行成本。

4.2系统运行和设备管理

电力智能监控系统可以对设备运行的各项参数进行控制，做好监测工作。工作人员在实际的监测工作中，工作人员应该加强对设备的节能性进行控制，如果出现了故障问题或者是运行异常的现象，就应该做好警报，这样相关的检修和维护的工作人员就会在第一时间赶到现场对故障设备进行处理。在这种情况下，只能电力智能监控系统可以根据监测数据的相关信息和实际的耗电现象实现自动巡检。电力智能监控系统的工作方式不仅具有一定的经济性，同时还具有一定的安全性。管理人员可以通过充分应用监控系统的优势来对提升设备运行的效率，为电气节能工作的进行提供相对比较科学的依据，完善和优化运行的整体状态。

4.3电能损耗数据的采集和管理

从电力智能监控系统运行的过程中可以看出，工作人员需要对不同的回路和计量表等进行计数和分析，同时，通过网络系统形成一个完整的数据库。而且，还可以对数据软件进行分析和探讨，进而对不同单位的电能损耗程度进行采集和管理，提升数据的科学性和准确性。这些数据信息最终会在收费表中体现，住户可以根据电能收费表来缴纳电费。这种方式可以从某种程度上培养人们的节能意识，同时还有助于各种不同类型的能耗审计措施的贯彻和落实。

结束语：

在智能建筑与电气节能中，电力监控系统发挥越来越重要的作用，由于具有出众的节能效果和电力监控的功能而备受好评。在与楼宇自控系统进行一体化的管理，有效地节省了人工管理的开支和时间，而且操作查询也方便，表现出了明显的经济效益。因此，随着科学技术的进步和经济的发展，电力监控系统会得到更高、更深发展和应用。

参考文献：

[1]王永涛.电力监控系统在智能建筑中的应用[J].电工技术.2016（08）

[2]王翼杰.电力监控系统在智能建筑和电气节能中的应用[J].江西建材.2016（10）

[3]林玺.智能电力监控系统在电气节能中的应用[J].科技传播.2014（13）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95be6a04e7298ef8408727af.html