# 太阳能锅炉中回路型热管传热特性的研究

### 论文摘要

抛物槽集热器是利用光学聚焦原理,将分散的太阳光会聚起来,对高温介质进行加热,从而获得较高温度的蒸汽和热水的太阳能集热装置。主要应用于发电、制冷空调、采暖、纺织、造纸、印染、海水淡化等生产和生活领域,用途广泛。目前在一些发达国家已得到较好的应用,并且获得了较好的效果。在太阳能中温应用领域中,有相当多的应用要求工质的温度达到100℃到200℃之间,由于非聚光集热器很难达到较高的温度,抛物面聚光器又需要复杂的跟踪系统,价格昂贵,因此复合抛物面聚光器（CPC）有着广泛的应用前景。本研究从理论和实验两方面对抛物槽集热器进行了较详细的论述,理论方面包括集热系统聚光器的设计参数的选择、集热管（回路型热管）、跟踪系统的构造与选材、光学原理的详细论述,并对不同跟踪系统的辐射强度进行了计算;实验方面,对集热管（回路型热管）的集热温度进行了测量、太阳辐照度对集热管（回路型热管）温度的影响进行了分析。实验结果表明,随着太阳辐照度的增加,吸收管表面温度也随之增加。作为槽式集热器的一个有益补充,本文还从理论上设计了一个接收半角θA=30°的复合抛物面集热器,并从理论上对CPC的传热性能进行了分析,提出了热管式真空管集热器总热损系数和集热效率的计算方法。计算实例表明,当集热器温度达到200℃时,CPC复合抛物面集热器的系统效率可以达到33%-37%,对于非跟踪集热系统来说,基本能够满足需要。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状及存在的问题

- 1.2.1 太阳能聚光系统的研究现状

- 1.2.2 高温集热器的研究现状

- 1.3 课题研究内容

- 1.3.1 聚光集热系统的理论分析

- 1.3.2 回路型热管传热性能的实验研究

- 1.3.3 理论分析CPC的集热效率

- 2 抛物槽集热器的理论分析

- 2.1 聚光器

- 2.1.1 聚光器和结构

- 2.1.2 聚光器的几何聚光比

- 2.1.3 聚光器的能流聚光比

- 2.1.4 聚光器的CAD图

- 2.2 集热管

- 2.2.1 玻璃管的选择

- 2.2.2 吸收管的选择

- 2.2.3 吸收涂层的选择

- 2.3 跟踪系统

- 2.3.1 太阳角

- 2.3.2 跟踪系统的分类

- 2.3.3 跟踪系统的辐射量的分析

- 2.3.4 跟踪系统的选择

- 3 实验测试装置及数据处理

- 3.1 实验测试装置

- 3.1.1 太阳辐照度的测量装置

- 3.1.2 温度测量装置

- 3.2 数据分析

- 3.2.1 环向温度分布以及与时间的关系

- 3.2.2 表面温度和太阳辐照度的关系

- 4 复合抛物面集热器的设计和理论传热分析

- 4.1 CPC集热器聚光器的设计

- 4.1.1 聚光照的数学分析

- 4.1.2 设计实例

- 4.2 CPC集热器集热过程分析

- 4.2.1 CPC热管式真空管集热器的能量平衡方程

- 4.2.2 CPC热管式真空管集热器的热损系数

- 4.3 集热器的效率计算

- 4.3.1 集热器的光学效率计算

- 4.3.2 回路型热管总传热热阻的计算

- 4.3.3 以流体平均温度计算集热器的效率

- 4.4 计算实例

- 5 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].浅谈空调热管除湿再热问题[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [2].丝网型超薄热管结构参数影响的实验探究[J]. 科学通报 2020(17)

- [3].低温环路热管综述[J]. 热能动力工程 2020(03)

- [4].新型太阳能热管集热墙性能研究[J]. 制冷与空调(四川) 2020(03)

- [5].高温钾热管稳态运行传热特性研究[J]. 原子能科学技术 2020(10)

- [6].新疆典型自然气候条件下热管的应用研究[J]. 科技创新与应用 2020(31)

- [7].纳米流体及分散剂对重力热管性能影响试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [8].微型沟槽型热管加工技术现状和展望[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [9].热管散热器的数值仿真模型分析[J]. 中国化工装备 2020(01)

- [10].双层毛细芯对环路热管传热性能的实验分析[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [11].突出气相压头环路热管的启动及温度波动研究[J]. 工程热物理学报 2020(06)

- [12].储液器在被动式热交换下环路热管的热性能研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [13].重力型热管结构优化数值模拟及传热试验研究[J]. 通用机械 2017(03)

- [14].热管制造的新工艺及性能测试的试验研究[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [15].分离式太阳能热管供暖供热水技术[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [16].导热冠军——热管(下)[J]. 百科探秘(航空航天) 2016(05)

- [17].热管冷却在工业生产中应用[J]. 吉林教育 2015(17)

- [18].环路热管融冰雪效果影响因素试验分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [19].热管[J]. 电子制作 2012(02)

- [20].超导热管与常规热管异同的探讨[J]. 现代制造技术与装备 2008(05)

- [21].环路热管精密控温性能的热真空实验研究[J]. 制冷学报 2020(01)

- [22].N-甲基吡咯烷酮热管启动性能和等温性能实验研究[J]. 计量学报 2020(02)

- [23].重力铯热管等温性能研究[J]. 计量学报 2020(01)

- [24].突出气相压头的环路热管真空度对启动性能的影响[J]. 制冷学报 2020(03)

- [25].微型热管的研究分析与发展综述[J]. 节能 2019(05)

- [26].重力热管几何结构优化的数值研究[J]. 天津城建大学学报 2019(05)

- [27].不同蒸发器结构的超薄平板环路热管的传热性能的差异化[J]. 科学通报 2017(07)

- [28].循环变化功率的环路热管工作特性研究[J]. 工程热物理学报 2017(03)

- [29].充注量对水冷式环路热管性能影响的实验研究[J]. 制冷技术 2017(01)

- [30].多级分离式重力热管设计[J]. 科技资讯 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95c3cb7adf54a7ddcca3dc01.html