# 泰山山地北沙河流域水系及流域地貌基本特征研究

### 论文摘要

水系及流域是一个具有清晰边界、相对独立性的自然地理单元。对于流域水系及地貌的研究在自然地理学中占有重要的地位。自上世纪五十年代开始,地貌学家就开始探索地貌研究的定量化方法,至今已形成数种流域地貌研究的数学模型理论体系。本文的研究区位于泰山山地北沙河流域,大致位于济南市长清区以及泰安市境内,范围东起泰山主峰摩天岭西侧,西至济南市长清区小卢庄附近,南到济南市长清区界首镇,北达长清区老王府村。本文运用传统的野外实地调察及水系和流域地貌数理统计、回归分析模型的方法,对北沙河流域水系网结构及发育特征、地貌形态、流域地貌结构特征以及地貌侵蚀发育等方面进行了分析研究,并就流域内的环境地貌问题进行了浅显的探讨。本文运用地理信息软件,从1:5万的数字化地形图中提取相关地貌信息,借助SPSS数理统计软件和ArcGIS工具的空间分析功能,运用有关模型数学分析,得出北沙河流域的各种地貌特征参数以及模型数据。经分析得出,北沙河流域水系各级别水道分支比介于2～5.66之间,流域平均分支比为3.487;各级水道长度比介于0.417～15.68之间,流域平均长度比为2.154;各级水道的平均比降比介于0.165～0.875之间,流域平均比降比为0.4377。流域水系的各项特征参数显示,流域中低级水道发育处于较初级阶段,高级水道处于发育的较成熟阶段。北沙河水系的发育明显受到地质构造的控制,主干河道为顺向河形式,水系展布类型大致属于格状水系类型。采用面积--高程积分法研究了北沙河流域地貌发育阶段,得到流域高程积分值为0.2251,由此得知,流域地貌发育处于稳定阶段,整体上属于侵蚀发育后期,而南部低山地区为侵蚀发育旺盛期。研究区属于低山、丘陵区。从宏观上地貌类型区来看,可分为:侵蚀低山区,面积为155.36km2,位于流域南部分水岭一带,又分为变质岩侵蚀低山区和石灰岩侵蚀低山区;剥蚀丘陵区,面积为262.59km2,位于侵蚀低山区的外围,一般为变质岩剥蚀丘陵和石灰岩剥蚀丘陵;山前平原,面积为122.3km2,位于流域的下游地带,分布于剥蚀丘陵的外缘,分为山前剥蚀-堆积平原和冲积平原。从地貌形态上来看,可分为山坡地、山间平原、河谷、山地侵蚀沟谷、山前黄土沟谷、山前平原几种类型。其中山坡地面积为417.95 km2,山间平原面积为81.24 km2。本研究区环境地貌问题突出。研究区大部分为山地,受地理位置、气候条件以及地形、地层岩性等方面影响,加上一些非自然因素的影响,本研究区的土壤侵蚀严重。应根据流域内不同位置,不同情况,采取不同的措施治理,如小流域综合治理等。研究区受地质构造、地形、坡度,以及岩性、坡形等因素影响,坡面稳定性差,崩塌、滑坡等地质灾害频发,要根据灾害发生规律,采取治理和预防措施。人为作用对研究区内的生态环境问题也有巨大的影响。依托山地自然条件,研究区内形成许多具有一定旅游开发价值的地貌地质景观源,如馒头山地质遗迹,应采取合适的方法对其进行开发和保护,既让这种珍贵的地层剖面能得到瞩目,又能很好的保护它不受破坏。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 本文的研究主题及主要研究内容

- 1.2 相关研究现状与发展

- 1.2.1 流域系统研究发展

- 1.2.2 北沙河流域的地质及自然地理研究

- 1.3 本研究的技术路线及方法

- 2 北沙河流域地质及地理背景

- 2.1 北沙河流域地理位置、范围

- 2.2 北沙河流域的地质基础

- 2.2.1 大地构造位置

- 2.2.2 岩层与地层

- 2.2.3 地质构造

- 2.3 自然地理背景

- 2.3.1 区域地貌格局

- 2.3.2 气候情况

- 2.3.3 水系及相邻水系

- 2.4 流域内社会经济情况

- 3 北沙河流域水系网发育的基本特征

- 3.1 流域水系网的构成

- 3.1.1 划分水系网的方法

- 3.1.2 水系网构成

- 3.2 水系网水道分支特征

- 3.3 水系网水道长度特征

- 3.4 水系网水道比降特征

- 3.5 水系网水道展布格局

- 3.6 北沙河流域水系网发育及其控制因素分析

- 4 北沙河流域地貌系统基本特征

- 4.1 北沙河流域形态特征

- 4.1.1 流域形态特征参数

- 4.1.2 北沙河流域形态特征

- 4.2 地貌形态基本特征

- 4.2.1 山地主分水岭

- 4.2.2 山地地貌形态

- 4.2.3 坡地系统

- 4.2.4 山地侵蚀沟谷

- 4.2.5 北沙河谷地

- 4.2.6 山间平原与山前平原

- 4.2.7 喀斯特地貌形态

- 4.3 北沙河流域地貌结构及整体特征

- 4.3.1 北沙河流域地貌类型划分及流域地貌图

- 4.3.2 流域地貌结构及整体特征

- 4.4 北沙河流域地貌的发育演化

- 4.4.1 流域地貌的演化

- 4.4.2 流域现代侵蚀发育阶段分析

- 5 北沙河流域环境地貌问题

- 5.1 山地土壤侵蚀及其治理

- 5.2 坡面稳定性及坡面灾害性地貌问题

- 5.3 人为作用对河道的影响

- 5.4 地质地貌景观资源的开发与保护

- 6 结语

- 参考文献

- 照片

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].黄河中游流域地貌形态特征研究[J]. 地理与地理信息科学 2017(04)

- [2].杏子河流域地貌多重分形特征与传统地貌量化参数关系研究[J]. 中国农村水利水电 2017(09)

- [3].流域地貌参数影响因子分析[J]. 水文 2015(05)

- [4].涪江上游流域地貌特征及其对断裂活动性的响应[J]. 山地学报 2020(04)

- [5].水平分辨率对提取数字流域地貌特征值的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [6].流域地貌特征对流域水文响应的影响分析[J]. 水文 2017(03)

- [7].基于数字高程模型的流域地貌特征提取及其规律研究[J]. 水电能源科学 2012(09)

- [8].流域地貌形态特征多重分形算法研究[J]. 水科学进展 2009(03)

- [9].祁连山洪水坝河流域地貌特征及其构造指示意义[J]. 第四纪研究 2013(04)

- [10].长江流域地貌、水患防治及土地潜力遥感研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [11].大理河流域地貌分形特征空间变异研究[J]. 水土保持通报 2008(05)

- [12].基于GDAL开源库的流域地貌特征提取[J]. 水利信息化 2017(06)

- [13].长白山火山区水系流域地貌的多重分形研究[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [14].基于DEM的流域地貌特征分形量化研究[J]. 水土保持研究 2019(04)

- [15].卧狼沟流域地貌特征及综合治理措施探讨[J]. 地下水 2018(04)

- [16].北天山流域地貌特征及其构造活动分析[J]. 地理与地理信息科学 2017(04)

- [17].基于GIS和RS的小尺度流域地貌研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(09)

- [18].渭河水系流域地貌特征及其成因分析[J]. 地理与地理信息科学 2011(03)

- [19].三工河流域地貌形态要素及其对环境的影响[J]. 干旱区地理 2008(02)

- [20].陕北洛河流域地貌演化阶段的定量分析[J]. 干旱区地理 2015(06)

- [21].长江流域地貌约束与国土开发保护遥感研究[J]. 长江流域资源与环境 2014(S1)

- [22].黄河上游十大孔兑水系分形特征与侵蚀发育阶段研究（英文）[J]. Journal of Resources and Ecology 2017(02)

- [23].基于多重分形的Karst流域地貌信息挖掘[J]. 测绘科学 2012(04)

- [24].喇嘛溪流域地貌演化阶段的定量分析[J]. 路基工程 2009(01)

- [25].基于DEM的尼洋河流域地貌形态分析[J]. 中国水土保持科学 2020(03)

- [26].小流域地貌不同发育阶段的多重分形特征模拟研究[J]. 沈阳农业大学学报 2017(05)

- [27].流域地貌结构因子对径流特征的影响分析[J]. 水科学进展 2015(05)

- [28].基于GIS的岷江映秀段泥石流危险性评价[J]. 测绘 2012(01)

- [29].小江流域地貌演化阶段定量分析[J]. 上海环境科学 2018(02)

- [30].基于GIS的小流域地貌分形维数测定方法研究[J]. 沈阳农业大学学报 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95f619342120e5cb0efb0bab.html