# 嵌入式直放站监控系统的设计与实现

论文题目: 嵌入式直放站监控系统的设计与实现

论文类型: 硕士论文

论文专业: 微电子学与固体电子学

作者: 章炜巍

导师: 沈相国,朱大中

关键词: 直放站本地监控,远程前端机,嵌入式,实时操作系统,短信平台

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 移动通信是现代社会步入信息时代的重要技术。目前，即将迈入第三代移动通信时代。随着移动通信技术向纵深发展，通信网络面临着一个如何提高网络覆盖质量的问题。直放站以低投入、低成本、相对短的建设周期和较好的网络质量提高了网络信号的覆盖率。为保证直放站系统的可靠性和可维护性，需要建立直放站监控系统。 直放站监控系统一般由本地监控单元、通信信道和远程网管监控中心三部分组成。本文设计的嵌入式直放站监控系统方案结合实际，吸取一般系统的优点，提出了新的思路，引入嵌入式控制系统，精简了系统结构，优化了系统性能。本文将远程监控中心划分成前端机和后台主机两部分的设计方法，提高了系统的可靠性、实时性和灵活性。本系统方案可以实现直放站统一网管，具备了一定的综合网管监控能力。 本系统中，直放站设备由南京联合微波有限公司提供。目前，本系统已经与直放站的核心设备功率放大器进行了对接，达到了预期功能指标和设计要求。归纳起来，本文具体工作如下： 1、调研了国内外直放站监控系统的发展状况，根据实际情况，设计了整个嵌入式直放站监控系统的方案。 2、自行研发了直放站本地监控单元。该单元基于嵌入式ADuC812数据采集芯片，可实现对直放站多路设备性能参数的监控，具有液晶显示、上下限报警、远程通信、智能控制等功能。本地监控单元性能高、功耗低、界面直观，是本文的一大特点。 3、自行研发了直放站远程监控中心的前端机。前端机基于嵌入式ARM处理器，运行在uC／OS-Ⅱ实时嵌入式操作系统平台上，具有实时控制能力，能处理拥有众多直放站地区的通信网重的情况。它用户界面友好，可备份后台主机数据，并可脱离其独立工作。另外，前端机还可作为车载式移动监控机，方便直放站系统调试和现场巡检维修。它是本文的另一大特点。 4、进行了基于GSM短信平台的直放站本地监控单元与远程监控中心前端机联合调试，实现了直放站设备、本地监控单元、远程监控中心前端机、后台主机的数据通信，构建了较为完整的嵌入式直放站监控系统。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

§1．1 直放站概述

§1．1．1 直放站定义

§1．1．2 直放站分类和工作原理

§1．2 直放站监控系统概述

§1．2．1 直放站监控系统的组成原理

§1．2．2 直放站监控系统的发展历程

§1．3 本文设计的嵌入式直放站监控系统及其特点

§1．3．1 本文设计的嵌入式直放站监控系统方案

§1．3．2 本文设计的嵌入式直放站监控系统特点

§1．3．3 本文主要工作及章节安排

第二章 本地监控单元的设计与实现

§2．1 本地监控单元系统概述

§2．1．1 本地监控单元参数分析

§2．1．2 本地监控单元系统框图

§2．2 本地监控单元硬件设计

§2．2．1 核心CPU ADuC812单片机简介

§2．2．2 模拟量采集和信号处理电路

§2．2．3 开关量输入电路

§2．2．4 数模转换输出控制电路

§2．2．5 开关量输出控制电路

§2．2．6 键盘和显示电路

§2．2．7 数据通信电路

§2．2．8 电源和复位电路

§2．3 本地监控单元软件设计

§2．3．1 主程序设计

§2．3．2 A／D采集和数字滤波程序

§2．3．3 数据处理程序

§2．3．4 键盘控制程序

§2．3．5 数据通信程序

第三章 基于SMS的数据通信平台设计

§3．1 短消息概述

§3．1．1 短消息的发展历程

§3．1．2 短消息的基本原理

§3．1．3 短消息的优点

§3．2 短消息开发

§3．2．1 AT指令

§3．2．2 WAVECOM手机模块

§3．3 本文设计的短消息通信平台

§3．3．1 短消息通信平台

§3．3．2 通信协议制定

§3．3．3 短消息通信开发

§3．3．4 具体编程分析

第四章 远程监控中心前端机的设计与实现

§4．1 前端机概述

§4．1．1 前端机功能概述

§4．1．2 前端机系统框图

§4．2 ARM与嵌入式系统技术介绍

§4．2．1 嵌入式系统概述

§4．2．2 ARM嵌入式处理器概述

§4．2．3 嵌入式操作系统概述

§4．3 前端机硬件平台设计

§4．3．1 核心CPU及存储器部分

§4．3．2 输入输出部分

§4．3．3 通信接口部分

§4．3．4 电源部分

§4．4 前端机软件平台设计

§4．4．1 BootLoader设计及实现

§4．4．2 uC／OS-Ⅱ在S3C44BOX上的移植

§4．4．3 外设驱动程序设计

§4．4．4 应用程序设计

第五章 后台主机的设计及系统统调

§5．1 后台主机概述

§5．2 后台主机软件设计

§5．3 系统调试

第六章 总结与展望

致谢

参考文献

硕士期间发表的论文

发布时间: 2005-04-15

参考文献

- [1].直放站告警监控系统的研究[D]. 李秀宾.北京交通大学2008

- [2].直放站监控系统的设计与实现[D]. 姜锋.电子科技大学2013

- [3].嵌入式微波直放站网络管理系统设计与优化[D]. 陈敬宇.浙江大学2006

- [4].CDMA宽带直放站设计及工程应用[D]. 闫鹏.西安电子科技大学2007

- [5].干扰抵消在3G直放站的设计与实现[D]. 彭勇.北京邮电大学2010

- [6].数字集群通信直放站数字化模块研制[D]. 李少君.电子科技大学2017

- [7].WCDMA无线直放站关键电路的研制[D]. 黄金福.电子科技大学2008

- [8].WCDMA无线直放站的射频关键技术研究[D]. 纪磊.浙江大学2006

- [9].直放站网管系统[D]. 王冰.山东科技大学2005

- [10].数字同频直放站回波抵消算法研究及仿真实现[D]. 梁军君.河北大学2012

相关论文

- [1].基于ARM和GPRS的光纤直放站监控系统的设计与实现[D]. 李自刚.武汉理工大学2009

- [2].3G直放站监控子系统以太网接入技术研究[D]. 郑骊.电子科技大学2006

- [3].移动通信直放站关键部件的研究与设计[D]. 何海龙.华中科技大学2006

- [4].直放站的理论研究与干扰分析[D]. 关瑞霞.西安电子科技大学2006

- [5].基于CDMA直放站监控技术研究[D]. 黄骏.电子科技大学2007

- [6].WCDMA直放站嵌入式监控终端研制[D]. 邓洪川.电子科技大学2007

- [7].手机直放站监控系统的研究与实现[D]. 黄伟.电子科技大学2007

- [8].GSM直放站远程监控系统[D]. 杨威.浙江工业大学2007

- [9].GSM移动通信宽带直放站监控系统[D]. 张丽果.西安电子科技大学2005

- [10].基于嵌入式的CDMA直放站在线监控系统研究与设计[D]. 方刚.浙江大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/95f6e56a5b085a29566e71b7.html