# 基于混合箝位五电平拓扑的三相PWM整流器研究

### 论文摘要

二极管箝位型（NPC）多电平PWM整流器由于其诸多优势成为高压大功率有源AC-DC转换领域研究的热点,但直流母线电容电压不均衡的问题一直是研究的难点。对于三电平拓扑,目前已有较为成熟的解决方案,在工业上获得了广泛的应用,而更高电平的拓扑却一直没有有效可行的方法,因此,多电平PWM整流器的研究大多局限于三电平拓扑。本文采用一种混合箝位五电平拓扑应用于PWM整流器,此拓扑具有自然均压的功能,从而大大减小了控制的复杂度,使得已有的较为成熟的PWM整流器控制方法可部分移植到该五电平PWM整流器的控制上。本文首先分析了混合箝位五电平PWM整流器的工作原理,运行于整功率因数下电路的工作模态。针对电压源型PWM整流器（VSR）一个重要的参数交流进线电感,本文结合混合箝位五电平特有的交替混合PWM调制（AHPWM）万法,推导出了选取电感感值的理论计算式。同时,由于开关电容电路的存在,当变换器处于三相工作时,在直流母线侧会出现不同的电容容值,本文推导了直流母线等效电容容值与调制比之间的函数关系式。基于混合箝位五电平拓扑,本文分析了PWM的数学模型,并根据数学模型,推导了直接电流控制的控制算法,阐述了双环控制的控制原理,并给出了控制系统的设计方法,以及电压前馈控制用于限制系统启动电流的策略。另外,本文对非理想特性下混合箝位五电平PWM整流器的换流模态做了详细的分析,将整功率因数控制下的换流模态分为五类,结合实验数据分析了每一类的每一种模态转换引起器件电压电流应力过大的原因,最后综合各类换流模态分析了影响系统可靠运行的因素。最后,实验室搭建了一台三相混合箝位五电平PWM整流器的样机,并且在阻性负载及逆变器负载（背靠背变换器）下做了相关实验,实验结果表明本文所设计的五电平PWM整流器实现了直流母线电容电压的均衡与稳定,有效抑制了交流侧输入电流的畸变,实现了功率因数校正。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 多电平PWM整流器研究现状

- 1.2.1 多电平变换器发展现状

- 1.2.2 PWM整流器的拓扑结构及控制技术

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第二章 混合箝位五电平PWM整流器的工作原理

- 2.1 混合箝位五电平拓扑的基本工作原理

- 2.2 混合箝位五电平PWM整流器的工作模态分析

- 2.2.1 PWM整流器的工作状态分析

- 2.2.2 单位功率因数下混合箝位五电平PWM整流器的工作模态

- 第三章 储能元件的分析与设计

- 3.1 混合箝位五电平PWM整流器进线电感设计

- 3.1.1 抑制输入电流纹波的要求

- 3.1.2 满足快速跟踪指令电流的要求

- 3.1.3 满足功率传输指标的要求

- 3.2 混合箝位五电平PWM整流器等效直流母线电容分析

- 第四章 混合箝位五电平PWM整流器的数学模型与控制策略

- 4.1 混合箝位五电平PWM整流器的数学模型

- 4.1.1 开关函数描述的一般数学模型

- 4.1.2 采用占空比描述的一般数学模型

- 4.1.3 dq坐标系下的数学模型

- 4.2 混合箝位五电平PWM整流器的控制策略

- 4.2.1 静止坐标系下直接电流控制控制算法

- 4.2.2 dq坐标系下直接电流控制控制算法

- 4.3 控制系统环路设计

- 4.3.1 电流内环的设计

- 4.3.2 电压外环的设计

- 4.3.3 数字锁相环的设计

- 4.4 启动限流策略分析

- 第五章 混合箝位五电平PWM整流器非理想特性下模态转换测试与分析

- 5.1 混合箝位五电平PWM整流器的换流回路

- 5.2 非理想特性下换流模态分析

- 5.2.1 第一类换流模态

- 5.2.2 第二类换流模态

- 5.2.3 第三类换流模态

- 5.2.4 第四类换流模态

- 5.2.5 第五类换流模态

- 5.2.6 换流模态总结及系统可靠性分析

- 5.3 加吸收电容后的回路RC充放电分析

- 第六章 样机搭建与实验结果

- 6.1 交流进线配电设计

- 6.2 控制系统概述

- 6.3 采样调理电路设计

- 6.4 实验结果及分析

- 6.4.1 阻性负载实验结果

- 6.4.2 逆变器负载实验结果

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于滑模扰动补偿永磁同步电动机PWM预测控制[J]. 电气传动 2019(12)

- [2].双PWM变流器的参数辨识与分析[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [3].一种电流模式多载波PWM电路[J]. 电脑知识与技术 2019(34)

- [4].一种PWM变频器共模电压抑制技术的研究[J]. 电力电子技术 2020(05)

- [5].基于单片机的PWM功率放大器研究[J]. 电子设计工程 2020(10)

- [6].PWM整流器控制系统实践教学平台的开发[J]. 实验室研究与探索 2020(04)

- [7].PWM风扇对整车油耗及噪声影响的研究[J]. 时代汽车 2020(12)

- [8].基于PWM控制的发动机冷却风扇的检修[J]. 内燃机与配件 2020(14)

- [9].基于PWM和自适应算法的超声波电机控制研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [10].一种PWM整流器启动冲击电流改进抑制策略[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [11].微流控芯片流量PWM波产生器的设计与实现[J]. 中国科技论文 2016(22)

- [12].改进数字PWM对逆变器响应延迟的改善[J]. 电力电子技术 2017(01)

- [13].基于PWM控制的三相逆变电路仿真研究[J]. 常州工学院学报 2016(06)

- [14].高速动车组三电平PWM变流器控制策略的研究[J]. 电气开关 2017(02)

- [15].基于PWM的开关磁阻电机直接瞬时转矩控制[J]. 电工技术学报 2017(07)

- [16].内环采用改进无差拍的PWM整流器优化控制[J]. 电力电子技术 2017(03)

- [17].基于PWM技术的汽车空调逆变器设计[J]. 南方农机 2017(04)

- [18].三相逆变器幅值可控的小波PWM技术[J]. 电源学报 2017(03)

- [19].基于多涡卷混沌吸引子的电力电子变换器混沌PWM控制研究[J]. 电源学报 2017(03)

- [20].基于PWM技术逆变器的研究[J]. 电子世界 2017(15)

- [21].无刷直流电动机不同PWM调制方式研究[J]. 微特电机 2015(11)

- [22].基于PWM技术的欠电压脱扣器研究与设计[J]. 电气应用 2014(24)

- [23].基于PWM迭代学习的开关磁阻电动机电流控制[J]. 微特电机 2015(04)

- [24].车载DC/DC功率变换器的研究[J]. 数码世界 2016(12)

- [25].通用PWM变流器控制策略[J]. 科学中国人 2017(17)

- [26].单相PWM逆变器研究[J]. 科学家 2015(10)

- [27].基于PWM隔离的热电阻温度调理模块设计[J]. 上海交通大学学报 2019(S1)

- [28].基于PWM快速电磁阀的驱动控制电路设计[J]. 现代车用动力 2020(01)

- [29].定频模型预测控制与滑模控制相结合的PWM整流控制策略[J]. 微特电机 2020(07)

- [30].基于双PWM控制技术的双馈风力发电系统[J]. 电气传动 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/960402a69099dc15f655c64e.html