# 静电纺丝法制备TiO2纳米纤维及其应用的研究

### 论文摘要

探讨了静电纺丝工艺参数对纤维的形态的影响。采用双针尖平行放置的一对细小铜针作为接收装置,聚乙烯吡咯烷酮（PVP）无水乙醇质量分数为10%,电压25 kV,在不同的旋转数下纺出了PVP纳米纤维绳。在电纺丝喷丝针头和接收铜针间的静电库仑引力,以及纺丝间库仑斥力的双重作用下,电纺出PVP纳米纤维,纺丝电源中断后,一端的铜针固定,另一端作高速旋转,在接收器铜针的高速旋转下制得了PVP纳米纤维绳。用扫描电子显微镜（SEM）对其进行表征.。研究了螺旋纤维的形成条件、接收器装置和纺丝距离对纤维绳形貌的影响,讨论了螺旋纤维的形成机理及纳米纤维的形成机理。探讨了静电纺丝在无机材料材料方面的应用,以聚乙烯吡咯烷酮（PVP）溶胶／钛酸正丁酯为前躯体,以静电纺丝法制备了PVP/TiO2纳米纤维。静电纺丝法制备了PVP/Ti（C4H9O）4纤维；纤维在200℃下充分干燥后；在空气氛中以5℃/min的升温速度烧结至550℃保温6 h,随后自然降至室温,得到直径60-300 nm的TiO2纳米纤维。继而以气相沉积法制得碳包覆TiO2纳米纤维。用红外吸收光谱（FT-IR）、X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）等对纳米纤维进行了表征。与TiO2纳米纤维、TiO2纳米粉体相比,气相沉积法制备的碳包覆TiO2纳米纤维在光分解亚甲基蓝上表现出更好的催化性能。以聚乙烯吡咯烷酮（PVP）作为络合剂,分别与醋酸锌[Zn（CH3COO）2]和钛酸四正丁酯[Ti（C4H9O）4]反应制得两种前驱体溶液,利用静电纺丝法制备Ti（C4H9O）4、PVP/Zn（CH3COO）2复合纳米纤维。将双组分纤维在200℃下热处理,然后在空气中600℃下高温煅烧,得到TiO2-ZnO纳米纤维。扫描电子显微镜（SEM）、红外光谱分析、X射线衍射分析等手段对纤维进行了表征。与TiO2纳米纤维、TiO2纳米粉体相比,TiO2-ZnO纳米纤维在光分解亚甲基蓝上表现出更好的催化性能。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 中文文摘

- 目录

- 绪论

- 第一章 静电纺丝法制备PVP纳米纤维绳的研究

- 1.1 前言

- 1.2 实验部分

- 1.2.1 试剂与仪器

- 1.2.2 纳米纤维的制备与表征

- 1.3 结果与讨论

- 1.3.1 接收装置的转速对纳米纤维绳形态的影响

- 1.3.2 固定转速下铜丝针转数（时间）对纳米纤维绳紧密程度的影响

- 1.3.3 双针尖距离对纳米纤维形貌的影响

- 1.4 本章小结

- 2纳米纤维及其光催化行为的研究'>第二章 电纺丝一气相沉积法制备碳包覆TiO2纳米纤维及其光催化行为的研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 化学试剂

- 2.2.2 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2纳米纤维的热重分析'>2.3.1 TiO2纳米纤维的热重分析

- 2纳米纤维的形貌表征'>2.3.2 TiO2纳米纤维的形貌表征

- 2.3.3 透射电镜（TEM）和高倍透射电镜（HR-TEM）的图片分析

- 2纳米纤维的红外吸收图谱分析'>2.3.4 碳包覆TiO2纳米纤维的红外吸收图谱分析

- 2纳米纤维的XRD的衍射图谱分析'>2.3.5 碳包覆TiO2纳米纤维的XRD的衍射图谱分析

- 2纳米纤维的协同作用和光催化机理分析'>2.3.6 碳包覆TiO2纳米纤维的协同作用和光催化机理分析

- 2纳米纤维的光催化性能测试'>2.3.7 碳包覆TiO2纳米纤维的光催化性能测试

- 2.4 结论

- 2/ZnO纳米纤维及光催化的研究'>第三章 静电纺丝制备TiO2/ZnO纳米纤维及光催化的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂和仪器

- 3.2.2 静电纺丝装置

- 2-ZnO纳米纤维的制备'>3.2.3 TiO2-ZnO纳米纤维的制备

- 2-ZnO纳米纤维的分析测试'>3.2.4 TiO2-ZnO纳米纤维的分析测试

- 2-ZnO纳米纤维光催化性能的测试'>3.2.5 TiO2-ZnO纳米纤维光催化性能的测试

- 3.3 结果与讨论

- 2-ZnO纳米纤维的形貌表征'>3.3.1 TiO2-ZnO纳米纤维的形貌表征

- 3.3.2 电纺纤维的热重分析

- 2-ZnO纳米纤维的红外分析'>3.3.3 TiO2-ZnO纳米纤维的红外分析

- 2-ZnO纳米纤维的XRD衍射图谱分析'>3.3.4 TiO2-ZnO纳米纤维的XRD衍射图谱分析

- 2-ZnO纳米纤维的协同效应和光催化机理分析'>3.3.5 TiO2-ZnO纳米纤维的协同效应和光催化机理分析

- 2-ZnO纳米纤维的光催化性能的测试'>3.3.6 TiO2-ZnO纳米纤维的光催化性能的测试

- 3.4 结论

- 第四章 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96278675b7449c6b0a58ea1d.html