# 铁磁金属/氧化铝复合材料的制备及其高频性能

### 论文摘要

金属/陶瓷复合材料,也称金属陶瓷,是由金属相与陶瓷相组成的非均质复合材料。这种复合材料中,金属相的含量达到逾渗阈值时,有可能呈现负介电性质；同时,由于各种磁共振,铁磁性的金属相会导致复合材料具有负的磁导率。本文主要研究铁磁金属/氧化铝复合材料的高频性能,分析其介电常数和磁导率频散特性,探索其呈现负介电常数和负磁导率的规律。这种金属陶瓷双负材料在电子元器件、通讯、隐身等领域具有重要应用前景。以铁磁金属粉和氧化铝粉为原料,利用热压烧结工艺制备不同金属含量的Fe/Al2O3、FeNiMo/Al2O3、FeNi50/Al2O3三种金属陶瓷复合材料。利用阻抗分析仪测试材料高频频段的介电常数及磁导率,重点研究不同金属含量对复合材料高频性能的影响。并对试样的物相组成,显微组织进行表征和分析。研究表明,铁磁金属/氧化铝复合材料的高频介电性能与金属相含量有很大关系。当金属含量较低时,金属颗粒弥散分布于基体中,复合材料呈现类似于陶瓷的介电性质,介电常数为正值。由于界面极化的影响,介电常数实部及虚部均随金属含量的增加而增大。此时,材料电抗值为负值,材料为电容性。而当金属含量较高时,陶瓷基体中金属相尺寸增大且连通性增强,复合材料由于逾渗行为发生绝缘-金属转变,材料电导率明显提高,出现类似于金属的负介电行为。此时,复合材料为电感性。同时,蠕虫状形貌的Fe相比类球形的FeNiMo相连通性更强,所以Fe/Al2O3比FeNiMo/Al2O3逾渗阈值低。负介电结果可以用Drude模型较好的解释。Fe/Al2O3及FeNiMo/Al2O3复合材料的高频磁性能与金属相含量也有很大关系。当金属含量较低时,复合材料的磁导率为正。当金属含量较高时,Fe/Al2O3和FeNiMo/Al2O3的磁导率实部在某些频率区间为负值。本文的研究意义在于探索具有双负性质的金属／陶瓷复合材料,一方面可丰富双负材料的内涵,具有理论意义；另一方面所制备的材料在电子元器件、通讯、隐身等领域具有重要应用前景。在电真空器件中,金属陶瓷可以用作电子管的衰减瓷,将会对电磁波产生切断、去耦、抑制带边振荡和高次或寄生模式能,以及消除其它非设计模式,保证微波电真空器件的正常工作。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 金属/陶瓷复合材料的特点

- 1.2 双负材料

- 1.3 金属陶瓷电性能的逾渗模型

- 1.4 金属陶瓷的制备

- 1.5 选题目的与意义

- 第二章 研究内容与研究方案

- 2.1 研究内容

- 2.2 实验材料与设备

- 2.3 实验方案

- 2.4 分析测试方法

- 2O3复合材料的高频电磁性能'>第三章 Fe/Al2O3复合材料的高频电磁性能

- 3.1 物相组成与显微结构

- 3.2 电抗及交流电导

- 3.3 复合材料的介电性能

- 3.4 负介电机理分析

- 3.5 磁谱与负磁导率分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 坡莫合金/氧化铝复合材料的高频电磁性能

- 4.1 物相组成与显微结构

- 2O3的介电性能'>4.2 FeNiMo/Al2O3的介电性能

- 2O3的介电性能'>4.3 FeNi50/Al2O3的介电性能

- 4.4 不同FeNiMo含量对复合材料磁性能的影响

- 2O3高频磁性能的影响'>4.5 烧结时间对于FeNiMo/Al2O3高频磁性能的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 研究工作结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].弹性元件高频性能试验系统设计[J]. 工程与试验 2016(02)

- [2].压焊点底下介质容抗对HBT高频性能影响[J]. 传感技术学报 2010(12)

- [3].一种高频性能优化的LCL滤波器结构设计[J]. 南方农机 2019(06)

- [4].粗糙侧壁对硅通孔互连结构高频性能的影响(英文)[J]. 科学技术与工程 2013(18)

- [5].基于LTCC技术的无源器件设计方法[J]. 电子与封装 2013(10)

- [6].基于同轴结构的高速VCSEL管座设计方法[J]. 深圳大学学报(理工版) 2014(05)

- [7].钙钛矿型锰氧化物La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3的高频性能[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [8].标准CMOS工艺集成肖特基二极管设计与实现[J]. 电子世界 2013(12)

- [9].测试与仪器仪表IC[J]. 电子设计技术 2010(05)

- [10].10km高速同轴激光器的研究[J]. 激光与光电子学进展 2010(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/962c7d544c7c5b9c9e99c837.html