# 浅谈高层建筑中暖通设计的常见问题及优化策略

身份证号码：52270119821030XXXX

摘要：随着城市的发展，高层的建筑建设规模逐渐扩大。但随着国家对建筑节能减排的重视，高层建筑工程中的暖通设计逐渐被提上日程。暖通空调系统可以控制空气的温度及湿度，提高室内的舒适度，是中大型工业建筑或办公建筑中重要的一环。但在实际的设计过程中，暖通设计存在着一些问题与矛盾，因此，在新时期强化对如何提升高层建筑暖通设计水平与质量的研究，是当前摆在人们面前的一项重大而又艰巨的任务。

关键词：暖通设计；空调系统；设计方法；探讨

1.高层建筑中暖通设计的常见问题

1.1通风空调的设计缺乏规范性

对于高层建筑的暖通设计方案，有关部门已经制定了相关的规范，以确保暖通质量。其中，就有对暖通设计中关于风管设计的一些规定，规定中明确了在风管设计过程中，除非一些非常特殊的原因出现，否则是不能穿过防火墙体和变形缝隙的。但是由于一些设计人员并没有明确暖通设计规范的要求，并没有根据设计规范严格执行，这就直接导致实际的设计过程出现了一些设计隐患，比如有很多的高层建筑在风管设计上并没有采取设置防火阀的措施，使得风管在穿过变形缝隙或者是防火墙体的时候就很容易产生问题。

1.2没有科学合理的选择空气计算参数

有关部门对高层建筑暖通设计制定的相关规范中，明确了对空气选择参数的要求。空气计算参数对暖通质量的影响很大，因此在实际的设计过程中必须严格依据设计标准来进行。比如，暖通设计的规范中规定浴室的温度要在25摄氏度以上，但是在实际的设计过程中，暖通设计人员并没有严格按照设计标准进行设计。而且，设计规范中也明确规定了暖通系统的热负荷量，其中通过门窗进入的冷空气量直接影响着室内的温度，但是在实际的设计过程中，一些暖通设计人员为了省时省力，并未按照设计规范进行热负荷量的精确计算。

1.3暖通设计图纸不符合规范

很多高层建筑的暖通设计人员会忽视设计图纸的规范性，只是对设计方案进行大概的记录，并没有对设计图纸中的细节进行详细的推敲和探究。但是，设计图纸的整体框架固然重要，但其中的一些小细节也有时候会决定着整个暖通设计工作的成败，因此必须将设计图纸的规范重视起来。首先，是设计图纸中系统图和平面图的设计规范问题，图纸的尺寸标注以及图纸中设备的编号经常会出现问题，从而使得实际的操作过程中的问题层出不穷。其次，是设计图纸中系统图与平面图、剖面图的不一致问题，比如在系统图中标注的水管管径的尺寸与平面图重的尺寸不一致，这就会导致施工人员在实际操作过程中产生困扰，不知道如何是好。

1.4对立管、支管没有进行合理配置

在进行高层建筑的暖通设计工作时，散热器中的立管和支管很容易会出现问题。因此，为了使得散热器正常运转，就需要在高层建筑的楼梯间以及建筑中容易出现冻结的地方进行防热设备的安装工作。而散热器中的立管和支管由于其结构的特殊性，需要进行单独的设计工作，不能像其他的设备一样进行调节阀的安装工作。在实际的暖通安装过程中，有些高层建筑各层楼梯之间的散热器与其相邻空间的散热器之间往往会出现双侧连接现象，即相邻的空间和卫生间之间通过相同的一个立管以双侧连接的方式连接在一块。虽然这种双侧连接的方式会十分的方便，但是一旦两者出现运行故障，会给暖通维修人员带来极大的困扰。

2.高层建筑暖通设计优化策略

2.1提升暖通空调系统的合理性

高层建筑暖通设计时，设计人员要对建筑体的其他设计方案进行全面地了解，加强暖通设计和其他设计方案之间的协调性与一致性，才能使暖通设计方案更为合理。例如：在设计空调系统时，必须按照现代人对空调系统的要求，不仅要在冬季确保住户的供暖需求，还要确保夏季纳凉的需求。在实际的运行中，暖通空调不可能达到最大的负荷，因为当达到最大的负荷时，室内的温度是不利于人的正常居住的，它将会给人的健康带来较大的损害。所以，在暖通工程的设计时，应该充分的考虑到这种实际的情况，不要使暖通空调设计在负荷上能够达到最大的要求却不能符合实际的需要，这样，不仅不能达到节能的目的，反而会增加空调的耗能。

2.2改进暖通设计图纸

为了有效保证高层建筑暖通设计的质量，提高建筑内暖通空调系统的合理程度，就需要对暖通设计进行切实的优化改进，纠正设计图的设计质量不足的问题，并实现暖通设计的优化过程，从而保证暖通设计的科学合理性，提高暖通系统运行中的节能效益。合理优化暖通设计方案，以长远的目光来考虑高层建筑设计；严格遵循国家相关设计标准，从而提高企业在设计过程中对设计方案的合理优化过程，保证高层建筑暖通设计方案的可行性和合理性，提高高层建筑设计的品质，为用户提供更好的使用环境及效益。

2.3加强环保节能理念的应用

追求生态效益与经济效益的同步，已经成为当前社会各大企业共同追求的目标，也是建筑施工必须注意的问题。暖通设计方案当中，也必须将环保节能理念充分地体现出来。设计高层建筑暖通工程时，设计人员必须严密地计算，选择最节约的设备消耗方式与最优的管线铺设方式，实现建设暖通系统与使用过程中的节能环保，降低高层建筑暖通系统对资源的浪费。

2.4选择空调循环水泵

空调循环水泵容量偏大是当前存在的主要问题。通常情况下，设计空调水泵容量会超出实际需求量的两倍左右，造成运行费用和投资费用的极大浪费。出现这种情况主要是因为冷负荷设计偏大、系统的循环阻力计算结果过高、静水压力计算错误、系统水力平衡计算不正确等问题引起的。在选择水泵时，要根据具体的手册系数、计算方法选择需要的水泵；要提高对中央空调水循环流量变化情况的重视度，由于循环水流量是不恒定的，要保证选择水泵的水量变化范围处于高效区；当冬季和夏季水量有比较大的变化时，为了保证系统的稳定运行，冷水泵和热水泵要分别设置。

2.5提升暖通设计与施工人员的专业素质

设计人员的技术水平直接关系到暖通工程的整体设计质量，并且设计人员是设计工作的直接参与者，所以要加强对设计人员的技能培训。在日常工作中，经常开展各种形式的专业技术培训，聘请高水平的技术人员进行讲解，在设计理念以及设计技能方面有所提升。此外，还可以在内部开展各种技能比赛，以内部交流的方式促进设计水平的提升，进而对暖通设计有所帮助。对于施工人员而言，不仅要在技术上有所提升，除参加各种技能培训外，还应该进行质量和安全的常识学习，强化质量意识和安全意识，在施工中能够严格按照规范要求执行，严禁随意更改设计流程，确保暖通施工的质量。

3.结语

综上所述，随着我国经济的迅速发展，城市化建设也在不断的完善中，高层建筑也是越来越多。目前，人们的生活水平在不断的提高，对高层建筑的质量问题以及使用功能提出了新的要求。随着暖通空调的不断普遍，已经成为了人们生活中不可缺少的一部分，那么在建筑过程中就需要对暖通空调进行合理的设计达到使用性能。然而，就目前来说高层建筑的暖通设计还存在很多问题，本文针对存在的问题进行了阐述，并提出了相应的改进措施，仅供大家参考。

参考文献：

[1]高磊.高层建筑暖通设计中存在的问题分析[J].科协论坛（下半月），2015（07）.

[2]刘清霞.高层建筑暖通空调设计探析[J].科技致富向导，2014.

[3]王燕.高层建筑暖通设计创新研究[J].世界家苑，2015.

[4]许晶峰.对暖通空调方案设计的若干思考[J].科技资讯，2014，（14）

[5]林茂松.现代建筑暖通空调方案设计的几点思考[J].今日科苑，2013，（18）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/962d6a86e75687270dd8a41a.html