# 太阳能照明系统控制器设计与蓄电池健康状况检测

### 论文摘要

随着全球能源形势的日趋紧张,太阳能光伏发电受到广泛关注。新型节能光源的出现使得太阳能路灯、庭院灯等照明系统越来越多的出现在我们日常生活中,太阳能照明系统逐渐得到广泛应用。太阳能照明系统具有绿色无污染、户外免维护、使用寿命长、可作为离网型光源使用、长期运行低成本等独特的优势。随着各国对太阳能照明系统投入的增加,太阳能照明在夜间照明、夜景美化等领域具有越来越高的市场占有率。铅酸蓄电池由于其优良的经济特性和稳定性得到广泛的使用,是电力能源等众多领域的重要储能元件,也是太阳能照明系统的电能储备器件。现有太阳能照明系统通常定期对铅酸蓄电池进行更换,缺乏对铅酸蓄电池健康状况的检测方法,无法掌握蓄电池的使用情况,定期更换容易导致蓄电池提前报废或者过度使用。本课题在研究过程中主要做了以下几个方面的工作：1)对太阳能照明系统进行分析,研究太阳能电池光伏发电原理、光照强度和温度影响特性、测试影响系统设计的主要因素,通过检测太阳能电池板特性参数来判别光照强度；研究铅酸蓄电池的电化学反应原理、充电特性和放电特性,研究充放电过程中蓄电池状态检测的方法,实现充电模式判别、防止过度冲电、防止过度放电、低电压保护等功能；研究LED照明光源和普通直流光源,结合控制器设计效果和蓄电池性能选择合适光源。2)设计充电方法,在充电初期注重充电效率,对于功率较大的系统采用最大功率跟踪的方法进行充电,保证太阳能电池运行在最大的输出功率,提高系统效率;充电后期通过PWM信号调整充电控制波形,对蓄电池进行充电的同时,减少蓄电池内部积聚气体,减小内压,降低对蓄电池的伤害；充电末期采用极小电流进行充电,维持蓄电池电压不再升高保证蓄电池不受损坏的同时尽量使蓄电池保持最大电容量。3)分析最大功率跟踪原理,结合升降压电路,得出最大功率跟踪等效电路,建立最大功率跟踪的数学模型,找到太阳能电池输出功率的控制变量,通过对该变量的控制实现太阳能电池输出功率的控制,系统设计时根据性能要求采取不同的最大功率跟踪控制策略。4)完成控制器的硬件和软件设计并进行功能测试。设计太阳能电池、铅酸蓄电池、照明光源的共阳极接法,采用PIC单片机作为主控芯片,设计充放电回路、电压电流检测电路和辅助电路,制作实物电路板;设计系统充电算法和控制策略,设计系统软件整体框架、充电波形控制算法、软件去除干扰和功能选择设置；验证控制器的控制效果和稳定性,记录控制波形和测试数据。5)研究铅酸蓄电池使用过程中的损耗情况,找出与蓄电池老化相关的变量和影响因子,结合太阳能照明系统控制器的检测电路设计一种可以实时检测蓄电池健康状况的方法,根据检测结果判断铅酸蓄电池损耗情况提示进行蓄电池的更换。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 课题的研究现状与发展趋势

- 1.2.1 课题的研究现状

- 1.2.2 课题的发展趋势

- 1.3 课题研究的意义

- 1.4 本课题完成的主要工作

- 第二章 太阳能照明系统的基本组成和特性

- 2.1 太阳能照明系统的结构和设计原则

- 2.1.1 太阳能照明系统的结构

- 2.1.2 太阳能照明系统的设计原则

- 2.2 太阳能电池

- 2.2.1 太阳能电池的工作原理

- 2.2.2 太阳能电池的基本特性

- 2.2.3 太阳能电池特性实验分析

- 2.3 铅酸蓄电池

- 2.3.1 铅酸蓄电池的工作原理

- 2.3.2 铅酸蓄电池的充放电特性

- 2.3.3 铅酸蓄电池的寿命影响因素

- 2.4 太阳能照明系统光源

- 2.4.1 LED直流光源

- 2.4.2 普通直流照明光源

- 2.5 光伏系统控制器

- 2.5.1 光伏系统的类型

- 2.5.2 光伏系统的主要技术指标

- 2.6 本章小结

- 第三章 太阳能照明系统充电算法和方案设计

- 3.1 太阳能照明系统总体设计

- 3.1.1 系统设计流程

- 3.1.2 系统组件容量计算

- 3.1.3 系统性能参数

- 3.2 太阳能照明系统结构和功能分析

- 3.2.1 系统结构原理

- 3.2.2 模块功能分析

- 3.3 铅酸蓄电池充电方法研究

- 3.3.1 常用铅酸蓄电池充电方法分析

- 3.3.2 本文提出的充电方法

- 3.4 最大功率跟踪算法研究和实现方法

- 3.4.1 最大功率跟踪的必要性

- 3.4.2 最大功率跟踪电路分析

- 3.4.3 最大功率跟踪实现方法

- 3.5 本章小结

- 第四章 控制器设计方案及实现

- 4.1 控制器硬件电路设计

- 4.1.1 组件的共阳极连接

- 4.1.2 太阳能电池电压检测电路

- 4.1.3 蓄电池电压检测电路

- 4.1.4 充电放电电流检测

- 4.1.5 充放电控制回路

- 4.1.6 电压转换电路

- 4.1.7 辅助电路

- 4.2 控制器软件设计

- 4.2.1 系统程序框架

- 4.2.2 12V/24V系统识别

- 4.2.3 充电波形的软件实现

- 4.2.4 电压电流去干扰的软件实现

- 4.2.5 功能选项软件设计

- 4.3 太阳能照明系统测试

- 4.3.1 测试组件

- 4.3.2 测试结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 太阳能照明系统蓄电池健康状况检测

- 5.1 铅酸蓄电池的老化

- 5.1.1 铅酸蓄电池电化学反应原理

- 5.1.2 蓄电池的主要性能参数

- 5.1.3 蓄电池的失效形式

- 5.2 铅酸蓄电池的内阻检测技术

- 5.2.1 铅酸蓄电池内阻与蓄电池状态的关系

- 5.2.2 铅酸电池内阻检测技术

- 5.2.3 铅酸蓄电池内阻检测的局限性

- 5.3 损耗的模型和测量方法

- 5.3.1 模型分析

- 5.3.2 放电内阻参数测定

- 5.4 检测方法和结果分析

- 5.4.1 蓄电池健康状况检测方法

- 5.4.2 测试和结果分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].带有自动清洁功能的新型太阳能照明路灯的设计[J]. 发明与创新(职业教育) 2019(11)

- [2].新能源:太阳能照明[J]. 留学生 2010(09)

- [3].新型节能环保太阳能照明式发光垃圾桶研究[J]. 科技传播 2013(23)

- [4].上海韩科实力雄厚技术领先 太阳能照明装置畅销全国大市场[J]. 现代营销(创富信息版) 2012(09)

- [5].太阳能照明系统应用分析[J]. 能源与环境 2010(03)

- [6].太阳能照明在油田的应用[J]. 节能与环保 2009(06)

- [7].合理应用太阳能照明[J]. 光源与照明 2009(04)

- [8].太阳能照明系统综述[J]. 大众科技 2008(11)

- [9].校园太阳能照明装置的制作[J]. 福建质量管理 2016(05)

- [10].中国首家新农村光伏发电制造者瑞普科技开启太阳能照明新领域[J]. 大众投资指南 2013(05)

- [11].太阳能照明在长隧道中的应用[J]. 工程建设与设计 2011(07)

- [12].太阳能照明在高速公路地下通道中的应用[J]. 交通标准化 2010(19)

- [13].一种自动跟踪太阳能照明系统的设计[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [14].太阳能照明前景光明[J]. 大众用电 2008(05)

- [15].常州丰臣海悦广场离网型太阳能照明系统设计与实施[J]. 常州工学院学报 2015(03)

- [16].常州丰臣海悦广场离网型太阳能照明系统设计与实施[J]. 光源与照明 2015(03)

- [17].太阳能庭院灯引爆创业风潮 上海韩科打造民用太阳能照明第一品牌[J]. 大众投资指南 2012(06)

- [18].太阳能照明一体化路灯设计与应用[J]. 照明工程学报 2013(01)

- [19].一种实用的太阳能照明灯自动控制电路[J]. 农村电工 2011(01)

- [20].太阳能照明技术在外高桥粮库项目中的集成应用[J]. 粮食与食品工业 2009(05)

- [21].太阳能照明系统光源的选择[J]. 现代显示 2009(11)

- [22].常州城市太阳能照明系统的构建与研究[J]. 物联网技术 2013(01)

- [23].离网型超级电容储能的太阳能照明系统的设计[J]. 能源工程 2009(04)

- [24].无极灯在太阳能照明中的应用[J]. 中国照明电器 2008(04)

- [25].太阳能照明路灯系统设计[J]. 青海科技 2010(03)

- [26].北京地区太阳能照明一般要求[J]. 电气工程应用 2010(03)

- [27].基于ZigBee的公路隧道太阳能照明系统研究[J]. 计算机测量与控制 2014(04)

- [28].自适应控制太阳能照明系统设计[J]. 电子设计工程 2020(18)

- [29].便携式太阳能照明系统设计[J]. 华东电力 2014(06)

- [30].中国首家新农村光伏发电制造者 瑞普科技开启太阳能照明新领域[J]. 现代营销(创富信息版) 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/963500dac0bf571132ebc47f.html