# 基于C8051F020的轨道车辆动态称重系统研究

### 论文摘要

随着我国国民经济的迅速发展,铁路运输的需求越来越高,对铁路运输货物的重量计量提出了高精度、高效率的要求。轨道衡是安置在铁轨上的轨道车辆重量计量装置,轨道衡按称量方式来分可以分为静态轨道衡和动态轨道衡,静态轨道衡计量静态停于秤体上的列车重量,计量精度较高,但计量速度受到限制;动态轨道衡可在一定车速限制条件下称量列车重量,计量速度较高,因此动态轨道衡技术得到了快速发展,但是动态轨道衡成本较高,一般需要对原有的轨道面进行施工,应用场合受到限制。因此研究一种便捷的轨道车辆动态称重设备具有重要的应用价值。本文设计了一种新型动态轨道车辆称重传感器,它无需改动原有的轨道,通过支撑装置固定于两钢轨内侧,即可进行动态称重;采用C8051F020单片机进行动态称重系统的设计,实现轮重信号的采集与处理、显示打印、存储查询等功能;研究了基于C8051F020单片机的动态称重软、硬件开发技术;并对轨道车辆动态称重数据处理及精度进行了分析。本系统具有重量轻、成本低、安装方便、适用范围广等优点,可用于轨道车辆的设计及运营部门。本文在对轨道车辆称重设备综述的基础上,论述了基于C8051F020单片机的动态称重系统总体方案,详细阐述了系统软、硬件的开发过程及设计。主要内容包括以下几部分:(1)轨道车辆动态称重传感器的设计;(2)传感器信号调理电路及系统供电电路的设计;(3)C8051F020单片机系统及外围接口电路的设计;(4)系统软件设计;(5)动态称重数据处理方法及精度分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 绪论

- 第一章 系统总体方案设计

- 1.1 系统的总体设计

- 1.2 系统各模块主要功能简介

- 1.2.1 传感器及信号调理模块

- 1.2.2 单片机主控系统

- 1.2.3 存储器模块

- 1.2.4 时钟日历芯片的选择

- 1.2.5 键盘、液晶显示及打印模块

- 1.2.6 电源模块

- 1.3 基于C8051F020 单片机的动态称重系统的特点

- 本章小结

- 第二章 动态称重传感器的设计

- 2.1 传感器的选择

- 2.2 传感器弹性体设计

- 2.3 传感器内部电路原理

- 2.4 传感器固定装置设计

- 2.5 动态称重传感器的性能参数

- 本章小结

- 第三章 动态称重信号调理及电源电路设计

- 3.1 称重信号放大电路

- 3.1.1 仪表放大器原理

- 3.1.2 AD623 放大电路

- 3.2 滤波电路设计

- 3.3 系统电源电路设计

- 3.3.1 10V 供桥电压设计

- 3.3.2 系统供电设计

- 本章小结

- 第四章 C8051F020 单片机系统及外围接口电路

- 4.1 C8051F020 单片机

- 4.1.1 C8051F020 单片机简介

- 4.1.2 C8051F020 内部资源

- 4.2 A/D 转换

- 4.2.1 ADC 的精度与通道

- 4.2.2 参考电平

- 4.2.3 中断数据采集触发

- 4.2.4 C8051F020 ADC 在系统中的应用

- 4.3 存储器扩展

- 4.3.1 外部RAM 扩展

- 4.3.2 AT24Cxx EEPROM 扩展

- 4.4 接口电路设计

- 4.4.1 键盘电路设计

- 4.4.2 液晶显示接口电路

- 4.4.3 打印机接口电路

- 4.4.4 串行通信接口电路

- 4.4.5 USB HOST 接口设计

- 4.4.6 时钟电路设计

- 本章小结

- 第五章 动态称重系统软件设计

- 5.1 软件设计原则与编程方法

- 5.1.1 软件设计原则

- 5.1.2 软件编程方法

- 5.2 系统的功能介绍

- 5.3 系统主程序设计

- 5.3.1 系统的初始化

- 5.3.2 中断数据采集程序设计

- 5.3 接口驱动程序设计

- 5.3.1 键盘接口程序设计

- 5.3.2 液晶显示接口软件设计

- 5.3.3 SMbus 读写EEPROM 的程序设计

- 5.3.4 时钟管理程序设计

- 5.3.5 打印机串行通信程序设计

- 5.3.6 USB 接口程序设计

- 本章小结

- 第六章 动态称重系统精度分析及抗干扰措施

- 6.1 车辆系统动态称重的数学模型

- 6.2 影响动态称重精度的干扰因素及解决措施

- 6.2.1 干扰因素

- 6.2.2 解决措施

- 6.3 数据处理方法及分析

- 6.3.1 数据采集

- 6.3.2 数据滤波

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 硬件原理图

- 附录B PCB 图

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于神经网络的车辆动态称重系统设计和应用[J]. 微型电脑应用 2020(05)

- [2].石英动态称重系统检定方法探析[J]. 中国计量大学学报 2020(02)

- [3].车辆动态称重系统设计[J]. 智能计算机与应用 2020(04)

- [4].一种基于PVDF的车辆动态称重系统设计[J]. 装备制造技术 2016(08)

- [5].整车式动态称重系统方案的实施[J]. 中国交通信息化 2015(03)

- [6].嵌入式平台下车辆动态称重系统的设计[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [7].无线便携式车辆动态称重系统的设计与实现[J]. 河南科技 2014(02)

- [8].动态称重系统[J]. 衡器 2013(02)

- [9].基于MSP430的动态称重系统[J]. 科技资讯 2010(25)

- [10].模糊控制在动态称重系统中的应用[J]. 自动化技术与应用 2008(12)

- [11].巴基斯坦高速公路动态称重系统[J]. 中国交通信息化 2019(11)

- [12].浅谈弯板式动态称重系统[J]. 工业计量 2013(S1)

- [13].上料动态称重系统的研究[J]. 工业控制计算机 2012(03)

- [14].车辆动态称重系统的补偿算法研究及其软件设计[J]. 衡器 2009(03)

- [15].单片机在动态称重系统中的应用[J]. 大众科技 2009(09)

- [16].浅谈公路动态称重系统设计[J]. 职业技术 2008(12)

- [17].基于无线通信网络的食堂菜品动态称重系统研究与实现[J]. 软件 2020(09)

- [18].牛场称重系统的发展现状、存在问题及对策分析[J]. 宁夏农林科技 2018(07)

- [19].浅谈弯板式动态称重系统[J]. 衡器 2013(09)

- [20].动态称重系统的动态干扰因素分析和抑制[J]. 中国交通信息化 2011(05)

- [21].软质电容式车辆动态称重系统[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(08)

- [22].动态称重系统及在北海市向海大道的应用研究[J]. 中国市政工程 2019(05)

- [23].高速动态称重系统在公路车辆荷载调查中的应用[J]. 山西建筑 2014(22)

- [24].窄条传感式动态称重系统研究[J]. 中国交通信息化 2012(04)

- [25].高速公路动态称重系统的设计与实现[J]. 仪表技术与传感器 2011(01)

- [26].一种新型动态称重系统[J]. 煤矿机电 2009(01)

- [27].在线动态称重系统开发及质量采集算法研究[J]. 食品与机械 2019(03)

- [28].多传感器数据融合技术在动态称重系统中的应用[J]. 仪表技术 2014(02)

- [29].无线便携式车辆动态称重系统的设计[J]. 计算技术与自动化 2012(02)

- [30].门座起重机动态称重系统设计[J]. 仪器仪表用户 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9667281b9aac25d502fccf62.html