# 应用于印制电路板的高效双向脉冲电源

### 论文摘要

在电路板生产过程中,普遍采用电镀的方法实现各种孔的金属化。对于密度较低的单面板,采用常用的直流电源即可满足要求；对于密度较高的多面板,常规的电镀电源存在加工时间长、镀层厚度不均匀等问题,已不能满足要求。因此,研究一种电镀速度快、镀层均匀、电镀效率高的新型电镀电源势在必行。本文主要研究内容如下：本文首先介绍了电镀电源的历史、现状和发展趋势,介绍了不同波形的电镀工艺和技术方法。通过对脉冲电镀的原理分析可知,合理选择脉冲参数,可以保证脉冲电镀镀层均匀、电镀效果好。本文对多种电压变换电路进行了方案论证、比较分析,主电路最终选取了双路Buck降压型变换电路,通过合理配置电路参数及控制策略,在Buck电路输出端得到恒定的电压。两路Buck电路通过H桥变换电路,可得到两路方波输出。系统通过芯片TL494实现PWM控制,通过PID实现闭环控制。全桥切换和数据通信通过单片机ATMega16完成。同时,为保证系统安全可靠工作,论文进行了可靠性设计。实验结果表明设计的电路拓扑结构能够满足系统要求,可以输出稳定的方波电流,电流幅值、上升下降沿陡度等性能均满足要求。由单片机组成的控制系统可实现电镀参数的完全可控,正向电流大小、脉宽,负向电流大小、脉宽,间隔时间、工作时间均可由程序控制。作者经过大量实验,系统工作稳定,电镀效果好,保护电路可实现过热自动断电,可实现正向最大50A,反向最大100A的脉冲电流输出,波形稳定,完全达到设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 国内外脉冲电镀电源研究现状

- 1.3 脉冲电镀电源的发展趋势

- 1.4 本文的研究内容

- 第二章 脉冲电镀原理

- 2.1 电镀的基本概念

- 2.2 各种电镀性能比较

- 2.2.1 直流电镀

- 2.2.2 其他波形的电镀

- 2.3 正脉冲参数的选择

- 2.3.1 脉冲宽度和脉冲间隔的选择

- 2.3.2 脉冲参数和反应速度的关系

- 2.4 本章小结

- 第三章 脉冲电镀电源主电路设计

- 3.1 脉冲电源功能要求

- 3.2 电源系统原理

- 3.2.1 系统功能框图及主电路图

- 3.2.2 整流滤波电路的设计

- 3.2.3 斩波变换电路的设计

- 3.3 保护电路

- 3.4 电流采样电路的设计

- 3.5 电压采样电路的设计

- 3.6 本章小结

- 第四章 脉冲电镀电源控制电路设计

- 4.1 控制系统的硬件组成

- 4.1.1 单片机最小系统

- 4.1.2 PWM控制器TL494

- 4.1.3 人机交互

- 4.2 驱动电路

- 4.2.1 自举式驱动电路工作原理

- 4.2.2 自举式电路的缺点

- s引脚产生负偏压的原因'>4.2.3 Vs引脚产生负偏压的原因

- 4.2.4 自举器件的选择

- 4.2.5 自举启动电路

- 4.3 控制系统的软件设计

- 4.3.1 主程序设计

- 4.3.2 中断服务程序设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 电镀电源的可靠性设计

- 5.1 元器件的可靠性

- 5.1.1 元器件的筛选

- 5.1.2 元器件的降额设计

- 5.2 电磁兼容性设计

- 5.2.1 电网噪声抑制

- 5.2.2 抑制电磁干扰传播途径

- 5.2.3 PCB的电磁兼容性

- 5.3 电源热设计

- 5.3.1 热设计的理论基础

- 5.3.2 热设计的原则

- 5.3.3 热设计的方法

- 5.3.4 电源散热方案的设计

- 5.4 本章小结

- 第六章 实验结果与结论

- 6.1 控制板的布局

- 6.2 主板的布局

- 6.3 输出波形

- 第七章 全文总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].脉冲电镀及其电源[J]. 电镀与环保 2011(04)

- [2].脉冲电镀法铊靶的制备[J]. 信息记录材料 2018(08)

- [3].脉冲电镀电源控制系统开发[J]. 电镀与环保 2014(05)

- [4].适于电路板制造的Multitest脉冲电镀工艺赢得客户赞誉[J]. 电子工艺技术 2012(05)

- [5].近期脉冲电镀的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2016(16)

- [6].脉冲电镀锌基涂层的研究及应用[J]. 材料研究与应用 2017(04)

- [7].基于单片机的脉冲电镀电源设计[J]. 煤矿机械 2010(02)

- [8].高精度脉冲电镀电源控制系统设计[J]. 电镀与环保 2015(06)

- [9].脉冲电镀银层组织与性能[J]. 电镀与精饰 2014(11)

- [10].多脉冲电镀电源集散控制系统设计[J]. 电镀与环保 2018(01)

- [11].高频脉冲电镀Ni-Co合金在3.5% NaCl溶液中的耐蚀性[J]. 腐蚀科学与防护技术 2008(06)

- [12].脉冲电镀银工艺研究[J]. 涂装与电镀 2008(02)

- [13].占空比对脉冲电镀铁镍合金组织及电磁屏蔽性能的影响[J]. 电镀与涂饰 2017(03)

- [14].脉冲电镀优化金镀层性能的工艺研究[J]. 新技术新工艺 2016(09)

- [15].书讯[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [16].脉冲电镀Ni-SiC纳米复合镀层性能研究[J]. 化学工程与装备 2011(01)

- [17].脉冲电镀技术的专利分析[J]. 化工管理 2017(11)

- [18].光亮剂和载体对脉冲图形电镀效果的影响[J]. 印制电路信息 2013(06)

- [19].脉冲电镀溶液工作原理及各种性能研究[J]. 印制电路信息 2012(04)

- [20].脉冲电镀铬的研究现状与展望[J]. 电镀与精饰 2010(01)

- [21].双向脉冲电镀电流源性能分析[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2008(01)

- [22].脉冲电镀电源脉冲电流校准方法研究[J]. 计量与测试技术 2019(08)

- [23].脉冲电镀Ni-W-P镀层及其耐蚀性（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(01)

- [24].离子液体中脉冲电镀铝[J]. 材料保护 2013(01)

- [25].脉冲电镀法制备泡沫铜[J]. 湿法冶金 2010(03)

- [26].添加剂对脉冲酸性镀铜通孔均匀沉积的影响[J]. 电镀与精饰 2008(12)

- [27].络合剂含量对脉冲电镀Ni-Cr合金性能影响的研究[J]. 矿山机械 2013(01)

- [28].基于模糊PID控制的双峰脉冲电镀电源[J]. 移动电源与车辆 2008(02)

- [29].pH值对脉冲电镀Ni-Cr-Mo合金镀层的影响[J]. 热加工工艺 2017(18)

- [30].双向脉冲电镀纳米镍层的耐腐蚀性能[J]. 材料保护 2011(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96bb5c7a985bf10eea15c496.html