# 土坡的蠕滑变形及其稳定性研究

### 论文摘要

在各种影响因子作用下，土坡随着时间的推移将发生蠕滑变形。特别是随着地下水的影响以及土体强度的劣化，土坡的蠕滑变形将会加大，影响边坡的稳定性。蠕滑变形发展到一定程度可能导致边坡失稳破坏。因此，研究土坡蠕变行为及其特性，寻求边坡蠕变分析模型、评价边坡的稳定性随时间而逐渐减小的课题，对蠕滑型边坡及滑坡的治理具有重要的理论及实际意义。以福建省某一蠕滑边坡为例，在掌握边坡岩土工程地质条件的基础上，通过土样室内物理力学性质试验，获得该土坡各土层的物理力学性质参数；同时对现场边坡工程进行位移监测，获得该边坡蠕滑过程动态位移规律；建立边坡地质模型以及边坡数值分析模型，利用极限平衡理论及有限元技术对该边坡的变形特性进行计算分析。重点讨论了地下水作用下以及土体强度劣化对土坡蠕滑变形的影响。本文主要得到以下结论：(1)地下水对蠕滑土坡稳定性的影响是多方面的，地下水可以湿化坡体,软化土体，使土颗粒间的结合减弱从而降低土体强度，导致滑带抗剪强度降低，通过润化滑面，促使和加剧坡体滑动；地下水位的升高增加了静水压力、动水压力，蠕滑变形加剧，导致边坡失稳。随着地下水位的上升，土坡稳定系数近似呈二次函数关系递减。(2)随着时间的推移和地下水位的影响，土体的抗剪强度会越来越低，在土体强度劣化的情况下，土坡的蠕滑变形将明显加大。土坡在发生瞬时弹性变形和初始蠕变变形之后，位移随时间基本上是线性增长，出现等速增长过程，即出现速率相对恒定的稳定蠕变阶段。(3)利用极限平衡分析原理求得的边坡抗滑稳定安全系数，没有考虑边坡蠕滑变形导致的安全系数降低问题，所求得的边坡抗滑稳定安全系数往往偏大，对于评价边坡的长期安全稳定性有一定的不足，研究边坡蠕变特性是解决此问题的途径之一。(4)本文采用的软土蠕变模型能较好的模拟土坡在低应力作用下的弹性阶段、初始蠕变阶段和稳定蠕变阶段的变形，对于评价土坡的长期稳定性有较好的参考作用。边坡稳定性评价应当结合极限平衡分析原理和蠕滑变形时间因素来综合判断。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 蠕变的概念

- 1.3 流变学研究的重点

- 1.4 国外土流变学研究发展概况

- 1.5 国内土流变学研究发展概况

- 1.6 本文的工作

- 1.6.1 研究思路

- 1.6.2 研究内容

- 第二章 边坡岩土体蠕变特性

- 2.1 土的流变现象

- 2.2 土的蠕变机理

- 2.3 岩土体蠕变特性

- 2.4 边坡蠕变破坏过程

- 第三章 土坡变形失稳的影响因素分析

- 3.1 引言

- 3.2 边坡变形破坏的发育过程

- 3.3 土质边坡变形及稳定性的主要影响因素

- 3.3.1 主导因素

- 3.3.2 诱发因素

- 3.4 结语

- 第四章 研究区岩土工程地质条件

- 4.1 场地工程地质条件

- 4.1.1 地形、地貌

- 4.1.2 地层、地质构造

- 4.1.3 岩土体类型及性质

- 4.1.4 气象、水文地质条件

- 4.1.5 场地地震效应

- 4.2 滑坡特征

- 4.2.1 滑坡基本要素

- 4.2.2 发展趋势

- 4.3 滑坡成因与稳定性分析

- 4.3.1 滑坡形成条件

- 4.3.2 岩土参数的分析与选用

- 4.3.2.1 岩土层参数分析

- 4.3.2.2 岩土层参数指标的选用

- 4.3.3 边坡稳定性计算

- 4.4 结论

- 第五章 地下水作用下土坡蠕滑变形

- 5.1 概述

- 5.2 水对土体强度参数的影响

- 5.3 水化学作用对岩土体的影响

- 5.4 不同地下水位对边坡的影响

- 5.4.1 模型构建

- 5.4.2 参数选取

- 5.4.3 稳定性分析

- 5.4.3.1 分析步骤

- 5.4.3.2 计算结果分析

- 5.5 结论

- 第六章 土体强度劣化与土坡蠕滑变形

- 6.1 引言

- 6.2 分析所用模型

- 6.2.1 摩尔-库仑模型

- 6.2.2 软土蠕变模型

- 6.3 PLAXIS 程序蠕变分析假定及材料参数

- 6.4 PLAXIS 程序蠕变分析步骤和结果评价

- 6.4.1 分析步骤

- 6.4.2 计算结果分析

- 6.5 结论

- 第七章 蠕滑土坡稳定性及其加固治理

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于动态面方法的高速列车蠕滑速度跟踪控制[J]. 铁道学报 2020(02)

- [2].日本轮轨蠕滑力新型测试装置的研发[J]. 国外铁道车辆 2010(06)

- [3].基于最优蠕滑辨识的高速列车黏着控制研究[J]. 机车电传动 2020(02)

- [4].基于蠕滑理论的城轨车辆曲线运行安全性与改进措施研究[J]. 电力机车与城轨车辆 2013(06)

- [5].不同运行工况下高速轮轨稳态滚动接触蠕滑特性分析[J]. 中国铁道科学 2015(03)

- [6].考虑初始条件变异的蠕滑型滑坡稳定性评价研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(S1)

- [7].基于横向蠕滑特性的轮轨黏着试验研究[J]. 润滑与密封 2020(09)

- [8].四川省永定桥水库三交坪蠕滑体稳定性分析[J]. 资源环境与工程 2010(05)

- [9].强度折减法在蠕滑体边坡稳定分析中的应用[J]. 水利与建筑工程学报 2010(04)

- [10].实测车轮踏面和钢轨间蠕滑系数的推算[J]. 国外铁道车辆 2013(02)

- [11].轮对纵向蠕滑率对动车传动系统振动的影响[J]. 计算机工程与应用 2011(14)

- [12].某滑坡滑带土蠕滑试验研究[J]. 中国高新技术企业 2011(09)

- [13].硗碛水电站堆积体库岸蠕滑变形特征[J]. 四川水力发电 2013(04)

- [14].应用于高速轮轨滚动接触的蠕滑理论算法对比研究[J]. 摩擦学学报 2019(03)

- [15].预应力锚固在蠕滑变形边坡加固中的应用[J]. 江西水利科技 2011(01)

- [16].某道路滑坡的成因分析[J]. 中国新技术新产品 2009(12)

- [17].曲线段轮轨横向蠕滑力曲线的仿真与试验[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [18].蠕滑型边坡动态稳定性系数实时监测及其位移预警判据研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(07)

- [19].轮对横移对高速轮轨稳态滚动接触蠕滑力和蠕滑率的影响[J]. 中国铁道科学 2014(04)

- [20].向家坝右岸蠕滑边坡钢管桩加固技术研究[J]. 人民长江 2008(07)

- [21].考虑蠕滑特性的某黄土滑坡稳定性分析[J]. 兰州交通大学学报 2019(04)

- [22].基于测斜仪监测成果的蠕滑体变形机制分析[J]. 岩石力学与工程学报 2009(01)

- [23].基于POLACH方法的轮轨蠕滑曲线研究[J]. 机械工程学报 2018(04)

- [24].玛尔挡水电站导流洞出口边坡蠕滑体处理分析[J]. 水利水电施工 2017(05)

- [25].降雨作用下蠕滑边坡渗流场与位移场的响应分析[J]. 城市住宅 2018(06)

- [26].蠕滑中的断层:是福,还是祸?[J]. 国际地震动态 2019(01)

- [27].不同蠕滑率下U75V钢轨磨损与损伤性能分析[J]. 机械工程学报 2018(04)

- [28].高速轮轨磨耗问题及其小蠕滑解决方案[J]. 大连交通大学学报 2018(03)

- [29].动态GNSS监测瞬态无震蠕滑信号提取[J]. 测绘学报 2019(02)

- [30].车轮谐波磨耗对直线线路上高速轮轨接触蠕滑特性的影响[J]. 中国铁道科学 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96cfe876f89cd1a57d7747c6.html